# UL. PIŁSUDSKIEGO 34A, 26-200 KOŃSKIE

# PROJEKT BUDOWLANY BUDOWY 10 MIEJSC POSTOJOWYCH WRAZ Z UTWRADZNIEM POWIERZCHNI GRUNTU

# Adres budowy:

NIEKŁAŃ WIELKI UL. SZKOLNA 4 GM. STĄPORKÓW

DZIAŁKA OZNACZONA NUMEREM

GEODEZYJNYM  1480/2

# Inwestor:

ZESPÓŁ SZKÓŁ PUBLICZNYCH

W NIEKŁANIU WIELKIM

UL. SZKOLNA 4

26-220 STĄPORKÓW

projektował:

Spis zawartości opracowania:

I. Opis techniczny									str. 3 – 7

II. Projekt zagospodarowania terenu 							str. 8

III. Rysunki:		 								str. 9 – 11

- ławki przy boisku						- 1

- przekrój konstrukcyjny szczegół  A-A, B-B		- 2

- przekrój konstrukcyjny C-C szczegół  A,B			- 3

- mur oporowy prefabrykowany				- 4

- schody terenowe ST-1					- 5

- schody terenowe ST-2					- 6

- schody terenowe ST-3					- 7

- schody terenowe ST-4					- 8

- schody terenowe ST-5					- 9

IV. Załączniki.									str. 27-31

- kopia uprawnień projektanta i zaświadczeń projektantów o przynależności do izby inżynierów

I. OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

- umowa oraz ustalenia z Inwestorem

- mapa do celów projektowych w skali 1:500

- wizja lokalna w terenie

- literatura, informacje z Internetu

2. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest budowa 10 miejsc postojowych wraz z utwardzeniem terenu, (drogi dojazdowe, place manewrowe, chodniki) , odwodnienie terenu, umocnienie skarp oraz oświetlenie terenu.

3. Istniejący stan zagospodarowania działek

- Zagospodarowanie istniejące – działka zabudowana budynkami i obiektami wchodzącymi w skład Zespołu Szkół Publicznych.

- Proste warunki gruntowe.

- Zaopatrzenie przeciwpożarowe w wodę z zewnętrznej sieci hydrantowej.

- Odprowadzanie wód opadowych poprzez projektowaną sieć kanalizacji deszczowej do dwóch zbiorników odparowywujących.

- Działka i istniejące obiekty nie podlegają ochronie konserwatorskiej.

- Teren pofałdowany.

- Po zakończeniu budowy teren działki należy uporządkować.

- Przyjęte w projekcie rozwiązania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne minimalizują pogorszenie stanu środowiska naturalnego w rejonie lokalizacji inwestycji.

4. Projektowane zagospodarowanie działki.

- miejsca postojowe

- drogi dojazdowe, place manewrowe, chodniki

- odwodnienie terenu wraz z dwoma zbiornikami odparpowywującymi,

- umocnienie skarp, płytami ażurowymi, geokratą oraz prefabrykowanymi ścianami oporowymi

- oświetlenie terenu.

- niwelacja terenu

- elementy małej architektury (ławki, schody, itp.)

Wszystkie elementy zagospodarowania zostały naniesione na mapie.

Projektowana komunikacja na terenie przedmiotowej działki związana jest przede wszystkim z ruchem pieszych. Ciągi komunikacyjne projektowane mają usprawnić poruszanie się między budynkiem szkoły a boiskami sportowymi. Układ komunikacyjny pieszo-jezdny zaprojektowano z nawierzchni kostki brukowej niefazowanej, wąskospoinowanej, która zapewni komfort poruszania się, jazdy zbliżony do nawierzchni asfaltowej. Nawierzchnia z kostki brukowej w kolorze szarym.

Projektuje się ogrodzenie otwartych zbiorników na wody deszczowe wys.1,50m z paneli przetłaczanych, ocynkowanych, powleczonych PCV, na słupkach stalowych wraz z betonową podmurówką- zgodnie z załączonymi rysunkami.

Projektowane zagospodarowanie nie będzie posiadało oświetlenia agresywnego dla użytkowników sąsiednich działek.

  - Wpływ inwestycji na środowisko, higienę i zdrowie użytkowników oraz otoczenie

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko ( Dz. U. Nr 257 , poz.2573 , § 3 punkt 1 ust. 52b ) przedmiotowe przedsięwzięcie nie należy do przedsięwzięć mogących wymagać sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko ponieważ powierzchnia użytkowa obiektu jest mniejsza niż 1 ha, powierzchnia nieruchomości jest mniejsza niż 2 ha .  Przedmiotowe zamierzenie nie wymaga uzyskiwania pozwolenia wodno-prawnego .

Ze względu na istniejące uwarunkowania przestrzenne oraz położenie nieruchomości zakłada się, że uciążliwość przedmiotowej inwestycji nie będzie przekraczała granic działki, higienę i zdrowie ludzi będzie znikomy, a ponadnormatywne oddziaływania mogą wystąpić jedynie na etapie wykonywania prac z użyciem ciężkiego sprzętu i będą mieć charakter incydentalny i krótkotrwały.

4.2. Zagrożenie środowiska naturalnego

Projektowane zagospodarowanie terenu nie przewiduje wprowadzania funkcji ani stosowania urządzeń mogących być zagrożeniem dla środowiska naturalnego. Wszystkie stosowane materiały posiadają wymagane atesty i obowiązujące świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie lub jeśli są przedmiotem Polskich Norm, zaświadczenie producenta potwierdzające ich zgodność z postanowieniami odpowiednich norm.

4.3. Zagrożenie higieny i zdrowia użytkowników projektowanych obiektów i ich otoczenia

Projektowane zagospodarowanie terenu nie przewiduje wprowadzania funkcji ani stosowania urządzeń mogących być zagrożeniem dla higieny i zdrowia użytkowników. Projektowane elementy zagospodarowania spełniają wymagania Warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie oraz norm branżowych.

  - Przeznaczenie  terenu   w  planie zagospodarowania przestrzennego

Brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

  - Bezpieczeństwo pożarowe

Projektowane zagospodarowanie terenu nie stanowi zagrożenia pożarowego.

Projektowane zagospodarowanie umożliwia dojazd służb ratowniczych.

  - Bilans terenu

| POWIERZCHNIA TERENÓW UTWARDZONYCH RAZEM | 6440,18 m2 |
| --- | --- |
| POWIERZCHNIA TERENÓW ZIELENI | 11928,04m2 |
| POWIERZCHNIA ZABUDOWY – BUDYNKI | 1716,38m2 |
| POWIERZCHNIA ZABUDOWY – BOISKA, BIEŻNIE | 4861,84m2 |

Wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej –       54%

  - Pozostałe informacje dotyczące inwestycji

Realizacja i eksploatacja inwestycji nie spowoduje uszkodzenia drzew i krzewów na terenie lokalizacji i terenach przyległych. W przypadku występowania drzew i krzewów na terenie inwestycji (kolizja z projektowanym zagospodarowaniem terenu), na ich wycięcie lub przesadzenie wymagane jest oddzielne zezwolenie, zgodnie z wymogami ustawy o ochronie przyrody z dnia 16.04.2004r (Dz.U.Nr92, poz.880 z późniejszymi zmianami).

Przedsięwzięcie inwestycyjne nie jest zaliczane do mogących znacząco lub potencjalnie oddziaływać na środowisko dla którego obowiązek opracowania raportu może być ustalony postanowieniem, w rozumieniu Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9.11.2004r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz.U.Nr 257 z dnia 03.12.2004r, poz.2573 ze zmianami Dz.U.Nr 92, poz.769 z dnia 24.05.2005r).

W zasięgu terenu objętego niniejszym opracowaniem nie występują obiekty stanowiące dobra kultury w rozumieniu Ustawy z dnia 23.07.2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U.Nr 162, poz.1568 z dnia 17.09.2003r).

Teren inwestycji nie leży w miejscowości uzdrowiskowej.

Teren inwestycji nie jest objęty ochroną konserwatorską.

Teren inwestycji nie jest położony w pasie ochronnym morskich portów i przystani.

Działka nie znajduje się na terenie ani w zasięgu terenu górniczego, a więc nie podlega wymogom ustawy Prawo Górnicze i Geologiczne z dnia 04.02.1994r.

Teren inwestycji nie leży na terenie zagrożonym osuwaniem się mas ziemnych.

Przedsięwzięcie inwestycyjne nie powoduje naruszenia interesów osób trzecich, a w szczególności: dostępu do drogi publicznej, możliwości korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej, dostępu światła dziennego do pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi.

Przedsięwzięcie inwestycyjne nie będzie powodować uciążliwości powodowanych przez hałas, wibracje oraz zakłócenia elektryczne, elektromagnetyczne i promieniowanie, zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby.

  - Infrastruktura techniczna i komunikacja

- wody opadowe odprowadzane kanałami otwartymi i siecią do dwóch projektowanych zbiorników odparowujących,

- ewentualnie występujące odpady komunalne gromadzone będą w pojemnikach do czasowego gromadzenia odpadów stałych (kosze), a następnie wywożone przez odpowiednie służby komunalne na wysypisko śmieci;

- przedsięwzięcie inwestycyjne nie narusza interesów osób trzecich;

- działka objęta opracowaniem przylega bezpośrednio do istniejącej drogi gminnej;

- energia elektryczna do oświetlenia terenu przyszkolnego z istniejącego przyłącza do budynku szkoły;

- ELEMENTY MAŁEJ ARCHITEKTURY - ŁAWKI PRZY BOISKU

5.1. Opis stanu projektowanego

Projektuje się wykonanie trzech rzędów ławek wzdłuż boisk do gry w piłkę nożną w południowej części  działki zachowując różnice wysokości 30cm pomiędzy rzędami. W przejściach pomiędzy ławkami zaprojektowano schody 2x15x35cm.

Ławki przy boisku zaprojektowano wykorzystując przy  ich usytuowaniu naturalne ukształtowanie terenu.

5.2. Konstrukcja ławek

Konstrukcję ławek przy boisku stanowią palisady betonowe wym.12x18cm wysokości 80 cm oraz wym. 12x12cm wysokości 40cm, posadowione w skarpie na ławach z chudego betonu gr.10cm (klasa betonu B-10).

Prefabrykaty betonowe stanowi podstawę dla siedzisk z drewna.

Projektuje się ławki drewniane o wysokości 47cm wykonane z krawędziaków gr.4x8cm, zamocowane do elementów betonowych w kształcie litery „C” rozmieszczonych zgodnie z rys. nr A2.

Pomiędzy ławkami projektuje sie chodnik z kostki betonowej gr. 6cm na podsypce z piasku gr. 3cm i podbudowie z kruszywa gr.10 cm.

Długość jednego rzędu trybun 3x15,0m i 4x1,50m (przejścia).

Ławki drewniane musza być odpowiednio oszlifowane oraz zabezpieczone środkami impregnacyjnymi przed niszczącym działaniem wpływów atmosferycznych.

- CIĄGI KOMUNIKACJI PIESZEJ I KOŁOWEJ

# Opis stanu istniejącego

Teren inwestycji zlokalizowany jest w miejscowości Niekłań Wielki w województwie świętokrzyskim. Obecnie przy Zespole Szkół Publicznych w Niekłaniu Wielkim brak jest miejsc postojowych dla samochodów osobowych.

6.2.  Opis stanu projektowanego

6.2.1. Komunikacja  - projektowana droga i plac manewrowy

Projekt obejmuje wykonanie drogi dojazdowej z ul. Szkolnej do projektowanego parkingu przy Zespole Szkół publicznych. Projektuje się drogę dojazdową o szerokości 4,00 m. Na całej szerokości drogi został zaprojektowany krawężnik wystający 4 cm ponad poziom nawierzchni drogi.

6.2.2 Projektowany chodnik

W ramach inwestycji został zaprojektowany chodnik o szerokości 1,5 -2,0m. Projektowane ciągi piesze będą służyć do komunikacji pomiędzy budynkiem szkoły a obiektami sportowymi zlokalizowanymi na przedmiotowej działce.

Wewnętrzną komunikację pieszą przewidziano wzdłuż południowej linii ogrodzenia, w centralnej części działki oraz pomiędzy boiskami sportowymi.

W ciągu komunikacyjnym z powodu różnicy terenu zaprojektowano schody terenowe.

Usytuowanie ciągu komunikacyjnego zostało pokazane na planie zagospodarowania.

  - Konstrukcja

6.3.1 Nawierzchnia drogi dojazdowej i placu manewrowego

- warstwa ścieralna z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm, niefazowanej, wąskospoinowanej, która zapewni komfort poruszania się, jazdy zbliżony do nawierzchni asfaltowej. Nawierzchnia z kostki brukowej w kolorze szarym wg PN-EN 1338:2005,

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3 cm wg BN-64/8933-02,

- podbudowa z kruszywa łamanego o ciągłym uziarnieniu 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm wg PN-S-06102:1997,

- wzmocnienie podłoża z pisku stabilizowanego cementem Rm=2,5 MPa gr. 15 cm wg PN-S-96012:1997.

Całkowita grubość konstrukcji nawierzchni zjazdu wynosi 46 cm.

6.3.2. Nawierzchnia chodnika

- 6 cm warstwa ścieralna z betonowej kostki brukowej niefazowanej, wąskospoinowanej, która zapewni komfort poruszania się, jazdy zbliżony do nawierzchni asfaltowej. Nawierzchnia z kostki brukowej w kolorze szarym wg PN-EN 1338:2005,,

- 3 cm podsypka cementowo-piaskowa 1:4,

- 10 cm wzmocnienie podłoża z piasku stabilizowanego cementem Rm=1,5 MPa wg PN-S-96012:1997,

- podłoże naturalne zagęszczone zgodnie z wymaganiami dla dróg o ruchu lekkim wg PN-S-02205:1998.

Całkowita grubość konstrukcji nawierzchni chodników wynosi 19 cm.

    - Krawężniki

- Krawężnik betonowy 15x30x100 cm wg BN-80/6775-04/0422, na podsypce piaskowej o wymiarach 5x10cm wg BN-80/8845-02.

- Obrzeże chodnikowe 6x20x100 cm wg BN-80/6775-04/0422, na podsypce piaskowej o wymiarach 5x10cm wg BN-80/8845-02.

  - Odwodnienie

Odwodnienie drogi dojazdowej oraz chodników zaprojektowano poprzez system odwodnienia powierzchniowego ze z rzutem do dwóch projektowanych dwóch zbiorników odparowującego poprzez separatory.

Nawierzchnię drogi dojazdowej ukształtowano w jednostronnym spadku do koryt odwadniających, przebiegających wzdłuż krawędzi drogi. Pochylenie poprzeczne drogi 2%.

Odwodnienie chodników poprzez wykonanie jednostronnego spadku  do koryt odwadniających. Pochylenie poprzeczne chodników  2%.

  - Zestawienie powierzchni projektowanych

Bilans projektowanych powierzchni:

- nawierzchnia drog						1023,10 m2

- nawierzchnia parkingu 					  380,50 m2

- chodnik 						            1271,00 m2

- krawężniki betonowe				 	  557,00 m

- obrzeże betonowe					            1150,00 m

- ZBIORNIKI ODPAROWUJĄCE

Zadaniem projektowanych zbiorników odparowujących jest magazynowanie wody w okresach jej nadmiaru z projektowanych powierzchni utwardzonych (chodników, boisk, bieżni, parkingów, dróg dojazdowych) na dz. nr 1480/2 w msc. Niekłań Wielki, gm. Stąporków.

Do opróżnienia zbiorników dochodzi w skutek odparowania zgromadzonej wody z jej powierzchni.

7.1. Nawierzchnia dna i skarp zbiorników retencyjnych

Nawierzchnię dna zbiorników projektuje się z:

- prefabrykowanych płyt żelbetowych ażurowych o wymiarach 50 x 50 x 10cm,

- warstwy zagęszczonego piasku grubości 15cm,

- geowłókniny TYPAR mocowanej szpilkami do podłoża,

- warstwy zagęszczonego piasku grubości 10cm,

- ekranu bentonitowego grubości 10cm stanowiący „odcięcie” dopływu wód gruntowych do zbiornika,

- gruntu rodzimego.

Umocnienie skarp zbiornika pokryć płytami żelbetowymi wielootworowymi IOMB

ułożonymi na podsypce piaskowej o grubości 15cm. Płyty należy układać równolegle

do górnej krawędzi skarp zbiornika. Powierzchnie mniejsze od wymiaru płyt uzupełnić

nawierzchnią z brukowca 16÷20cm przy dolnej krawędzi skarpy. Skarpy w narożnikach

umacnia się nawierzchnią z brukowca 16÷20cm na podsypce piaskowej grubości 15cm.

Krawędź dolną skarpy wzmacnia się otokiem z krawężników betonowych ułożonych na ławie betonowej grubości 15cm

7.2. Odwodnienie - wg. części sanitarnej

Wody opadowe z terenu  będą odprowadzone poprzez odwodnienie liniowe (powierzchniowe). Odwodnienie należy wykonać wzdłuż chodników, boiska, ławek przy boisku oraz wzdłuż jezdni.

System kanałów należy prowadzić przy krawężnikach wzdłuż boku boiska oraz na ciągu pieszym i jezdnym - zgodnie z rys. 0- zagospodarowanie terenu.

Odwodnienia liniowe wykonać zgodnie z projektem zagospodarowania terenu, oraz wytycznymi producenta.

  - Wykonanie i obudowa wykopów

Roboty ziemne prowadzić zgodnie z BN-83/8836-02 – przewody podziemne – roboty ziemne – wymagania i badania przy odbiorze. Zastosowano wykopy o ściankach pionowych umocnionych przy pomocy deskowań. Ręcznie wykonać wykopy w rejonach skrzyżowań z istniejącym uzbrojeniem podziemnym i naziemnym, oraz w miejscach, gdzie praca koparkami byłaby utrudniona, a także w miejscach wskazanych przez Inwestora , gdzie praca koparkami spowodowałaby dewastację urządzonego terenu. Wykonawstwo wykopów prowadzić pod nadzorem użytkowników poszczególnych sieci. Urobek składać od strony napływu wody opadowej do wykopu. Umocnienie pionowych ścian wykopów w gruntach suchych – balami drewnianymi 50 – 63 mm lub wypraskami stalowymi zakładanymi poziomo, a w gruntach nawodnionych – wypraskami zabijanymi pionowo (grodzice GZ-4). W przypadku sadowienia kanałów w gruntach słabonośnych zastosować wymianę

gruntu.

  - Odwodnienie wykopów na okres budowy

W miejscach wysokiego poziomu wody gruntowej na odcinkach kanałów – przewidziano odwodnienie wykopów powierzchniowe na okres budowy. W tym celu kanały należy układać na warstwie filtracyjnej z pospółki o grub. 25 cm dla kanału , a w dnie wykopu wykonać studnie zbiorcze z kręgów Φ 400 – 500 mm o głęb. do 1,0m i rozstawie co około 30 m od siebie (zależnie od potrzeb). Budowę kanałów

prowadzić odcinkami. Wodę z wykopów odpompować pompami spalinowymi z odprowadzeniem jej wężami parciano – gumowymi. Roboty prowadzić pod górę.

- POSZCZEGÓLNE ELEMENTY KONSTRUKCYJNE

8.1. Murek oporowy Mo-1

Przewiduje się mury betonowe prefabrykowane, do wzmocnienia skarpy w północno-zachodniej części działki.

Murek oporowy należy zastosować na całej długości skarpy. Grubość muru:0,20-0,25m.Głębokość posadowienia murów oporowych wynosi ok.0,8-1,0m poniżej poziomu (wysokość dobrać przed wbudowaniem murku oporowego). Murom należy zapewnić zbliżone warunki na całej długości.

8.2. Schody terenowe St-1, St-2

Projektuje się schody St-1 i St-2 - z dziesięcioma stopniami szerokości 1,5m,

Schody St-1 będą usytuowane na skarpie w części południowo-wschodniej między bieżnia a boiskiem do gry w piłkę nożną.

Schody St-2 będą usytuowane na skarpie przy ławkach drewnianych przy boisku do gry w piłkę nożną.

Stopnie schodowe zaprojektowano z palisad betonowych 12x12cm wys.80 cm osadzonych w chudym betonie.

Nawierzchnię schodów zaprojektowano z kostki betonowej.

Podłoże stanowi warstwa podsypki cementowo-piaskowej gr.3cm na podbudowie z piasku stabilizowanego cementem gr.15 cm. Bloki schodów z obydwu stron ograniczają betonowe palisady 12x12 cm wys.80cm osadzone w chudym betonie.

  - Schody terenowe St-3

Projektuje się schody St-3 - z sześcioma stopniami szerokości 1,5m,

Schody St-3 będą usytuowane na skarpie między bieżnia a boiskami:  do gry w piłkę nożną oraz boiskiem wielofunkcyjnym.

Stopnie schodowe zaprojektowano z palisad betonowych 12x12cm wys.80 cm osadzonych w chudym betonie.

Nawierzchnię schodów zaprojektowano z kostki betonowej gr. 6cm. Podłoże stanowi warstwa podsypki cementowo-piaskowej gr.3cm na podbudowie z piasku stabilizowanego cementem gr.15 cm. Bloki schodów z obydwu stron ograniczają betonowe palisady 12x12 cm wys. 80cm osadzone w chudym betonie.

  - Schody terenowe St-4, St-5, St-6

Projektuje się schody St-4 - z czterema stopniami, ST-5 i St-6 z trzema stopniami, szerokości 1,5m.

Schody St-4 będą usytuowane na skarpie przy projektowanych ławkach przy boisku.

Schody St-5, St-6 będą usytuowane przy budynku Zespołu Szkół Publicznych.

Stopnie schodowe zaprojektowano z palisad betonowych 12x12cm wys.80 cm osadzonych w chudym betonie.

Nawierzchnię schodów zaprojektowano z kostki betonowej gr. 6cm. Podłoże stanowi warstwa podsypki cementowo-piaskowej gr.3cm na podbudowie z piasku stabilizowanego cementem gr.15 cm. Bloki schodów z obydwu stron ograniczają betonowe palisady 12x12 cm wys. 80cm osadzone w chudym betonie.

- POZOSTAŁE ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE

9.1.  Wzmocnienie skarp

Ze względu na znaczną różnicę poziomów terenu, konieczne jest wzmocnienie skarp przy boiskach. Projektuje się wzmocnienie poprzez zastosowanie geokraty o grubości 25 mm wykonanej z zespołu taśm z polietylenu o dużej gęstości, dwustronnie modelowanych (np. „Glob-Krata” lub produkt równoważny).  Geokratę należy układać na warstwie geowłókniny, poszczególne elementy należy łączyć systemowymi „szpilkami”. Wierzchnią warstwę stanowić będzie warstwa ziemi urodzajnej z trawą lub kruszywo.

Projektuje się również miejscowe wzmocnienie skarp za pomocą betonowych płyt ażyrowych.

  - Oświetlenie – wg. projektu instalacji elektrycznych

Zakres robót obejmuje:

– przyłączenie do wewnętrznej sieci elektroenergetycznej;

– sieć oświetleniowa terenu,

– uziemienie,

– ochronę od porażeń prądem elektrycznym.

- ZALECENIA SZCZEGÓŁOWE

10.1 Roboty ziemne

Ze względu na istniejące sieci uzbrojenia terenu wykopy należy wykonywać ręcznie.

10.2.  Roboty betonowe

Podłoża tzw. chudy beton  wykonywać z mieszanki B10 (wytrzymałość gwarantowana 10 MPa). Beton B10 można wytwarzać na budowie.

  - Montaż prefabrykowanych elementów betonowych

Palisady betonowe oraz obrzeża należy ustawiać na podłożach z chudego betonu konsystencji wilgotnej i obetonować takim betonem. Podłoża pod schody wykonać z zagęszczonej warstwy piasku stabilizowanego cementem i z chudego betonu. Nawierzchnię schodów z kostki brukowej układać zachowując niewielkie pochylenie stopni, zapobiegające tworzeniu się zastoin wody opadowej.

  - Elementy stalowe

Zaprojektowano  balustrady ze stali nierdzewnej przy schodach terenowych.

Do mocowania elementów stalowych należy użyć nierdzewnych kotew wklejanych w nawiercane otwory.

- UWAGI KOŃCOWE

Wszystkie roboty budowlane winny być prowadzone zgodnie z przepisami techniczno – budowlanymi, obowiązującymi Polskimi Normami oraz zasadami    wiedzy technicznej  i przepisami BHP i pod nadzorem osoby do tego uprawnionej, przy użyciu wyrobów budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie.  Wszelkie zmiany materiałowe, konstrukcyjne w stosunku do projektu należy uzgodnić z projektantem.

- INFORMACJA BIOZ

W trakcie budowy nie przewiduje się wykonywania robót:

1. 	których charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczególne wysokie

ryzyko powstania zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi

2. 	przy prowadzeniu których występują działania substancji chemicznych lub czynników

biologicznych zagrażających bezpieczeństwu i zdrowiu ludzi

3.  	stwarzające zagrożenie promieniowaniem jonizującym

4. 	prowadzone w pobliżu linii wysokiego napięcia lub czynnych linii komunikacyjnych

5.	stwarzających ryzyko utonięcia pracowników

6. 	prowadzonych w studniach, pod ziemią i w tunelach

7. 	wykonywanych przez kierujących pojazdami zasilanymi z linii napowietrznych

8.	wykonywanych w kesonach, z atmosferą wytwarzaną ze sprężonego powietrza

9.	wymagających użycia materiałów wybuchowych

Materiały wyjściowe:

- Projekt budowlany;

- Mapa sytuacyjno-wysokościowa terenu skala 1:500.

Zakres robót:

a) Roboty rozbiórkowe:

Przewidywane roboty rozbiórkowe nie będą trwać nieprzerwanie dłużej niż 5 dni roboczych      a jednocześnie zatrudnienie nie przekroczy 5 pracowników.

Pracochłonność planowanych robót nie przekroczy 25 osobodni.

b) Roboty budowlane:

Przewidywane roboty budowlane nie będą trwać nieprzerwanie dłużej niż 25 dni roboczych         a jednocześnie zatrudnienie nie przekroczy 5 pracowników.

Pracochłonność planowanych robót nie przekroczy 125 osobodni.

Przewidywane zagrożenia w czasie realizacji robót oraz miejsce i czas ich występowania

a) Roboty na wysokości:

Zagrożenia dla zdrowia i życia:

- upadek pracownika z wysokości

- potrącenie spadającymi elementami

- poparzenia przy niewłaściwym stosowaniu palników gazowych;

b) Prace transportowe

- transport na pomosty robocze materiałów budowlanych;

- transport gruzu z terenu rozbiórki;

Zagrożenia dla zdrowia i życia:

- potrącenie przez szalę wyciągu WBT w trakcie jej jazdy

- potrącenie pracownika spadającym przedmiotem z wysokości

c) Eksploatacja urządzeń, maszyn, elektronarzędzi i instalacji elektrycznych

- rozprowadzenie energii po placu budowy

- obsługa urządzeń zasilanych prądem elektrycznym.

Zagrożenia dla zdrowia i życia:

- porażenie prądem elektrycznym;

- urazy powodowane częściami roboczymi maszyn i urządzeń

- nadmierny hałas i wibracje

- poparzenia przy niewłaściwym stosowaniu palników gazowych;

d) Komunikacja na placu budowy.

- Ciągi piesze i drogi kołowe na placu budowy;

- Komunikacja pionowa – schody, drabiny.

Zagrożenia dla zdrowia i życia:

- upadek lub potrącenia pracownika podczas przejścia po placu budowy

- upadek w czasie schodzenia lub wchodzenia na stanowisko pracy na wysokości.

Wydzielenie i oznakowanie miejsca prowadzenia robót, stosownie do rodzaju

zagrożenia:

- Wokół budynku w odległości 2,0 m od ścian lub rusztowań zewnętrznych wydzielone

zostaną strefy niebezpieczne (oporęczowania i tablice ostrzegawcze) przez cały okres

zagrożenia upadkiem przedmiotu z wysokości.

b) Strefy niebezpieczne będą wyznaczone na czas pracy wokół dźwigów, wyciągu WBT itp.

c) Zabezpieczone będą otwory w stropach, otwory klatki schodowej lub otwory w ścianach

zewnętrznych budynku.

d) Wydzieleniu i oznakowaniu podlegać będą miejsca składowania materiałów łatwopalnych i

miejsca w których będzie zakaz używania otwartego ognia.

Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót

szczególnie niebezpiecznych.

a) Przed przystąpieniem do robót szczególnie niebezpiecznych pracownicy będą uczestniczyli

w instruktażach BHP na temat sposobu realizacji tych robót, wymaganych sposobów

postępowania, zakresu wymaganych osłon osobistych.

b) Pracownicy zostaną zapoznani i potwierdzą własnym podpisem instruktaż związany z tzw.

“ryzykiem zawodowym” na stanowisku 	pracy.

c) Instruktaże będą prowadzone przez kierownika lub mistrza budowy.

Przechowywanie i przemieszczanie materiałów, wyrobów oraz substancji.

a) Przechowywania na dłuższy okres tzw. materiałów masowych (cegła, cement, stal i tp.) nie

przewiduje się. Po sukcesywnym dostarczaniu na budowę będą one rozładowywane

mechanicznie (dźwig kołowy) i w zależności od potrzeb złożone na wydzielonym miejscu

na placu budowy.

b) Transport pionowy materiałów budowlanych odbywać się będzie przy pomocy wyciągu

przyściennego WBT. Natomiast wyroby gotowe (kable, rury, lampy itp.) oraz materiały

pomocnicze będą przenoszone ręcznie.

c) Wyroby gotowe, przeznaczone do bezpośredniej zabudowy będą przechowywane w

magazynach tymczasowych zlokalizowanych wewnątrz budynku w pomieszczeniach

przeznaczonych do realizacji.

d) Materiały niebezpieczne (farby, rozpuszczalniki, paliwo itp.) będą przechowywane w

wydzielonym stalowym magazynku usytuowanym w obrębie zaplecza budowy.

Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z

wykonywania robót 	budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia wraz

z zapewnieniem bezpiecznej i sprawnej komunikacji.

a) Zatrudnieni przy robotach pylących stosują okulary i maski przeciwpyłowe, a pracujący

młotami udarowymi stosują również ochronniki słuchu.

b) Zatrudnienie na wysokości bezwzględnie korzystają z zabezpieczeń przed upadkiem

(oporęczenia), a w przypadku braku możliwości ich zastosowania używają indywidualnego

sprzętu ochrony przed upadkiem. Miejsce i sposób mocowania 	linek asekuracyjnych

wskazywać będą pracownicy nadzoru budowy.

c) W celu uniknięcia potrącenia spadającymi przedmiotami należy między innymi:

- wokół budynku wydzielić strefę niebezpieczną o szerokości 6,0 m – taśma BHP na słupkach i rozmieszczone tablice ostrzegawcze

-  strefy niebezpieczne wyznaczyć w w/w sposób wokół urządzeń  transportu pionowego.

d) Przy robotach wykonywanych z pomostów i rusztowań praca na nich może być

podejmowana po ich prawidłowym zamontowaniu i dokonanym odbiorze przez nadzór

budowlany.

W czasie eksploatacji należy zapewnić ich pełną sprawność i kompletność oraz obciążenie

pomostów w granicach dopuszczalnych. Zabrania się podejmowania pracy na różnych

pomostach w jednym pionie. Pomosty winny być utrzymane w odpowiednim ładzie i

porządku (potknięcie pracownika).

e) Przy pracach transportowych materiałów z dachu opuszczać je 	sukcesywnie i na bieżąco

na linach (zakaż zrzucania), a miejsca opuszczania należy wydzielić oporęczeniami.

Strefy niebezpieczne należy wydzielić również w miejscach pracy koparek i sprzętu do

transportu pionowego.

f) Obsługa maszyn i urządzeń odbywać się winna przez osoby posiadające odpowiednie

uprawnienia. Stanowiska pracy maszyn i urządzeń zlokalizować poza rejonami

zagrożonymi upadkiem przedmiotów z wysokości. Na bieżąco utrzymywać urządzenia w

pełnej sprawności technicznej i zapewniać bieżącą ich konserwację.

g) Drogi i ciągi komunikacji pieszej utrzymywać w należytym porządku z zapewnieniem

odpowiedniego oświetlenia. Wewnątrz budynku zapewnić dogodne dojścia do stanowisk

pracy, wejścia do budynku w strefie zagrożonej upadkiem przedmiotów z wysokości

zabezpieczyć daszkami ochronnymi.

Doraźnie do komunikacji pionowej stosować drabiny przystawne w pewni sprawne i

posiadające certyfikaty, o wysokości 0,75 m ponad poziom na który prowadzą.

h) Budowa będzie wyposażona w podręczny sprzęt gaśniczy w oznakowanych miejscach wg

potrzeb budowy.

Roboty pożarowe niebezpieczne winny być prowadzone w odpowiedniej odległości od

materiałów palnych i ich zabezpieczeniu. Na stanowiskach pożarowych niebezpiecznych

przygotować do ewentualnego użycia sprzęt ppoż.