Załącznik Nr 1 do SIWZ

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

dla Zamawiającego:

Gmina Stąporków  - Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej  w Stąporkowie ul. Piłsudskiego 132 a , 26-220 Stąporków

Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy węgla sortymentu Ekogroszek  wraz z transportem i rozładunkiem na placu składowym kotłowni o parametrach i na zasadach określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, oraz w projekcie umowy stanowiącym załącznik do SIWZ.

Węgiel kamienny typu 31.2 groszek płukany.  Ekogroszek wysokoenergetyczny – zamawiana ilość 350 ton z możliwością zwiększenia lub zmniejszenia ilości do 20 % o parametrach:

- granulacja 5-20 mm i 5-25 mm, przy mniejszym niż 10 % poniżej 5 mm

- niskie pęcznienie / węgiel nie zlepia się w czasie palenia/,

- średnie do wysokiej zawartości części lotnych 28-40%,

- wilgotność mniejsza niż 15 %,

- zawartość popiołu większa niż 4% mniejsza niż 15%

- temperatura topnienia popiołu powyżej 1150 ºC,

- zawartość miału do 10%,(granulacja ziarna poniżej 4 mm)

- wartość opałowa = 26  MJ/kg,

- Zamawiający ma prawo nie wykorzystać w okresie realizacji umowy pełnej ilości zapotrzebowania określonego. Z tego tytułu Dostawcy nie przysługują żadne roszczenia przeciwko Zamawiającemu

- Dostawca przyjmuje do wiadomości, że wymienione w SIWZ ilości są szacunkowe i Zamawiający może zmniejszyć lub zwiększyć ilość zamówionego węgla w zależności od  potrzeb.

Z tego tytułu Dostawcy nie przysługują żadne roszczenia finansowe i prawne.

- W przypadku zmniejszenia bądź zwiększenia rozmiaru dostaw rozliczenie nastąpi w odniesieniu do faktycznej ilości  dostarczonego przedmiotu zamówienia przy zastosowaniu cen  określonych w ofercie.

- Do każdej dostawy wykonawca załączy ważny dotyczący danej partii węgla certyfikat jakości.

- Transport węgla wliczony w jego cenę.

- Dostawa nie posiadająca certyfikatu nie będzie przyjęta przez Zamawiającego.

- Miejsce dostawy - Stąporków ul. Plac Wolności 14.

- Wielkość pojazdu dostawczego do 25 ton

Ze względów technologicznych (kotły c.o. z podajnikiem ślimakowym) granulacja węgla ekogroszek (groszek) nie może być wyższa niż 30 mm. Podana cena w formularzu ofertowym obejmuje koszt zakupu węgla, narzuty, marże, opusty, podatki, koszty transportu  i rozładunku węgla na placu składowym kotłowni oraz inne  składniki cenotwórcze.