Załącznik nr 2 do SIWZ

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia podlegającego nadzorowi inwestorskiemu

# Informacje podstawowe

## Nazwa inwestycji

„Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Stąporkowie”

Wielkość oczyszczalni odpowiada RLM = 9085 MR.

## Wykaz dokumentacji projektowej

Inwestycja realizowana będzie zgodnie ze Specyfikacją Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, wielobranżową  dokumentacją projektową projektu wykonawczego oraz wielobranżową dokumentacją  projektu budowlanego.

# Wykaz dokumentacji projektowej projektu wykonawczego

Wielobranżowy projekt wykonawczy „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Stąporkowie” obejmuje następujące opracowania:

| Tom I | Projekt dróg, placów wewnętrznych i ogrodzenia |
| --- | --- |
| Tom II A | Projekt architektoniczno – konstrukcyjny Ob. 1 Kanał dopływowy z kratą zgrubną Ob. 2 Pompownia ścieków I0 i II0 Ob. 3 Punkt zlewny ścieków dowożonych Ob. 4 Zbiornik retencyjny Ob. 5 Filtr odgazów Ob. 6 Budynek technologiczny Ob. 7 Magazyn osadu |
| Tom II B | Projekt architektoniczno – konstrukcyjny Ob. 8 A,B Reaktor biologiczny Ob. 9 A,B Zbiornik osadów i ścieków oczyszczonych Ob.10 Budynek obsługi węzła biologicznego Ob.11 Budynek odwadniania osadów – istniejący Ob.12 Komora odpływowa ścieków oczyszczonych Ob.15 Budynek socjalny |
| Tom II C | Projekt architektoniczno – konstrukcyjny Ob.14 Budynek administracyjno – socjalny Ob.16 Garaże Ob.17 Stacja transformatorowa Ob.18 Zasiek na piasek Obiekty do rozbiórki |
| Tom III A | Projekt technologiczny |
| Tom III B | Sieci międzyobiektowe - Sieci technologiczne - Kanalizacja sanitarna - Sieć wody pitnej i technologicznej - Sieć cieplna |
| Tom III C | Renowacja kanału doprowadzającego ścieki do oczyszczalni |
| Tom IV A | Projekt instalacyjny co i went. |
| Tom IV B | Projekt instalacyjny wod-kan. |
| Tom V A | Projekt AKPiA |
| Tom V B | Projekt elektryczny |

## Zakres inwestycji

Zakres rozbudowy i przebudowy oczyszczalni ścieków w Stąporkowie obejmuje realizację nowych obiektów oraz przebudowę obiektów istniejących zgodnie z zestawieniem. Projekt przewiduje również konieczność wyburzenia wielu istniejących, wyeksploatowanych obiektów.

|  | Nazwa obiektu | Obiekty projektowane | Obiekty istn. do przebudowy |
| --- | --- | --- | --- |
| Obiekty projektowane |
| Ob. 1 | Kanał dopływowy z kratą zgrubną | X |  |
| Ob. 2 | Pompownia ścieków I0 i II0 | X |  |
| Ob. 3 | Punkt zlewny ścieków dowożonych | X |  |
| Ob. 4 | Zbiornik retencyjny | X |  |
| Ob. 5 | Filtr odgazów | X |  |
| Ob. 6 | Budynek technologiczny | X |  |
| Ob. 6.1 | Pomieszczenie sitopiaskownika | X |  |
| Ob. 6.2 | Pomieszczenie odwadniania i higienizacji osadu | X |  |
| Ob. 6.3 | Pomieszczenia warsztatowo-magazynowe | X |  |
| Ob. 6.4 | Pomieszczenie kotłowni | X |  |
| Ob. 6.5 | Pomieszczenie magazynu oleju | X |  |
| Ob. 6.6 | Pomieszczenie energetyczne |  |  |
| Ob. 7 | Magazyn osadu | X |  |
| Ob. 8 A,B | Reaktor biologiczny |  | X |
| Ob. 9 A,B | Zbiornik osadów i ścieków oczyszczonych |  | X |
| Ob. 10 | Budynek obsługi węzła biologicznego | X |  |
| Ob. 11 | Budynek odwadniania osadów -istniejący |  | X |
| Ob. 12 | Komora odpływowa ścieków oczyszczonych |  | X |
| Ob. 13 | Wylot ścieków oczyszczonych do rzeki istn. |  |  |
| Ob. 14 | Budynek administracyjno-socjalny |  | X |
| Ob. 15 | Budynek socjalny | X |  |
| Ob. 16 | Garaże | X |  |
| Ob. 17 | Stacja transformatorowa | X |  |
| Ob. 18 | Zasiek na piasek | X |  |
| Ob. 19 | Śmietnik | X |  |
| Obiekty istniejące przewidziane do wyburzenia |
| - | Pompownia ścieków I0 |  |  |
| - | Stanowisko sita bębnowego |  |  |
| - | Piaskownik wirowy |  |  |
| - | Poletko ociekowe piasku |  |  |
| - | Komora połączeniowa K1 |  |  |
| - | Komora przelewu awaryjnego K2 |  |  |
| - | Komora połączeniowa KPI |  |  |
| - | Pompownia ścieków II0 |  |  |
| - | Komora zasuw KZ1 |  |  |
| - | Stanowisko dmuchaw |  |  |
| - | Punkt zlewny ścieków dowożonych |  |  |
| - | Zbiornik ścieków dowożonych |  |  |
| - | Komora żelbetowa (przy punkcie zlewnym) |  |  |
| - | Osadniki Imhoffa (szt. 3) |  |  |
| - | Budynek zaplecza technicznego |  |  |

Inwestycja obejmuje również wykonanie sieci międzyobiektowych na terenie oczyszczalni, a także renowację kanału doprowadzającego ścieki do oczyszczalni o łącznej długości 474m.

Projekt obejmuje też wykonanie dróg , placów wewnętrznych , ogrodzenia oraz obiektów towarzyszących zgodnie z powyższym zestawieniem.

# Przebieg procesu oczyszczania ścieków po rozbudowie i przebudowie oczyszczalni

Przepływy charakterystyczne

-   wydajności oczyszczalni - Qdśr=1500m3/d; Qhśr=81 m3/h

- przepustowość oczyszczalni - Qdmax=1900m3/d; Qhmax=175 m3/h (dla pogody bezdeszczowej)

- maksymalna przepustowość oczyszczalni -Qdmaxd=2500m3/d; Qhmaxd=70 l/s (dla pogody deszczowej)

Przebieg procesu oczyszczania

Przebieg procesów oczyszczania ścieków i przeróbki osadów ściekowych po przebudowie oczyszczalni będzie następujący.

Ścieki dopływają do oczyszczalni kanałem grawitacyjnym Dn0,4 oraz przewodem ciśnieniowym Dn250.

Połączony strumień ścieków dopływających kanalizacją oraz ścieków dowożonych do punktu zlewczego, będzie kierowany na kratę mechaniczną zgrubną (ob. 1) usytuowaną na kanale szer. B=400 mm.

Dalej ścieki dopływać będą do komory czerpnej pompowni ścieków I0 (ob. 2), skąd 3-ma pompami zainstalowanymi w komorze suchej tłoczone będą do wstępnego, mechanicznego podczyszczenia w ob. 6.1.

Wstępne podczyszczanie będzie polegać na skierowaniu ścieków do typowego urządzenia tj. sitopiaskownika, w którym usuwane są skratki, piasek i tłuszcze.

Przepustowość sitopiaskownika pozwoli podczyścić całą ilość ścieków w okresie spływów deszczowych.

Jako urządzenie awaryjne, na wypadek konieczności wyłączenia sitopiaskownika, przewidziano montaż sita bębnowego w układzie równoległym do projektowanego urządzenia. Płukanie urządzeń podczyszczania mechanicznego będzie prowadzone ściekami oczyszczonymi podawanymi ze  stacji hydroforowej.

Ścieki po wstępnym podczyszczeniu będą spływać grawitacyjnie dwoma rurociągami napowietrznymi do dwukomorowego zbiornika uśredniająco-retencyjnego (ob. 4). Pojemność zbiornika pozwoli na kilku- lub kilkunastogodzinne zatrzymanie i uśrednienie ścieków. W każdej komorze zbiornika zainstalowane będzie mieszadło zatapialne minimalizujące sedymentację zawiesiny na dnie komór.

Komory zbiornika retencyjnego będą shermetyzowane w celu uniknięcia rozprzestrzeniania się odorów, które będą ujmowane spod przykrycia i kierowane na biofiltr (ob. 5).

Uśrednione ścieki ze zbiornika retencyjnego będą podawane pompami IIo  do dwu reaktorów biologicznych (ob. 8 A,B).

Pompy ścieków I0 oraz  II0 zostaną zainstalowane w komorze suchej pompowni ścieków 
(ob. 2).

Ścieki do reaktorów biologicznych będą tłoczone dwoma niezależnymi przewodami.

Oczyszczanie biologiczne ścieków realizowane będzie w 2 reaktorach biologicznych 
(ob. 8 A,B).

Proces biologicznego oczyszczania ścieków odbywał się będzie w pełni automatycznie wg. Technologii MBR (Membrane Biological Reaktor). W reaktorze biologicznym ścieki poddawane będą oczyszczaniu przy pomocy osadu czynnego o wysokim stężeniu do 10-12 kgsm/m3. Osad czynny biorący udział w rozkładzie węgla organicznego napowietrzany będzie przy pomocy dyfuzorów drobnopęcherzykowych zasilanych dmuchawami umieszczonymi w budynku obsługi węzła biologicznego ob. 10.

W komorach reaktora biologicznego zamontowanych będzie po ok. 8 modułów membran płytowych pracujących na zasadzie ultrafiltracji. Ścieki oczyszczone odpompowane z reaktora przechodzące przez moduły ultrafiltracyjne, pozbawione zanieczyszczeń oraz zawiesiny, opomiarowane za pomocą przepływomierza elektromagnetycznego, spłyną grawitacyjnie do istniejącego kanału odprowadzającego ścieki oczyszczone do odbiornika.

Ścieki oczyszczone odprowadzane będą do odbiornika poprzez węzeł pomiarowy ilości ścieków który zlokalizowany zostanie w budynku obsługi węzła biologicznego ob. 10.

Osad nadmierny o zawartości 1÷2% s.m. odprowadzany będzie do zbiornika osadu (obiekt nr 9A) przylegającego do reaktora. Przed podaniem osadu odwadnianiu na wirówce odwadniającej, do osadu doprowadzany będzie polielektrolit umożliwiający flokulację osadu i uzyskanie lepszych efektów odwadniania. Jako rezerwowe urządzenie odwadniające pozostawiona zostanie istniejąca prasa.

Osad odwodniony poddawany będzie higienizacji wapnem.

Węzeł odwadniania i higienizacji zlokalizowany został w budynku technologicznym ob. 6, (pomieszczenie odwadniania ob. 6.2).

Osad po odwodnieniu i higienizacji transportowany będzie układem przenośników ślimakowych na magazyn osadu ob. 7 lub bezpośrednio na przyczepę i wywożony na składowisko odpadów komunalnych lub do przyrodniczego czy rolniczego wykorzystania.

W budynku technologicznym ob. 6 zlokalizowane są zostaną także:

- pomieszczenie kotłowni ob. 6.4

- pomieszczenie magazynu oleju opałowego ob. 6.5

- pomieszczenie energetyczne ob. 6.6

# Charakterystyka obiektów objętych rozbudową i przebudową

## Kanał z kratą zgrubną ob. 1

Ścieki kierowane do oczyszczania zbierane będą z komorze zbiorczej przed kanałem B=400 mm w którym umieszczona zostanie krata zgrubna typu zgrzebłowego o prześwicie 
s=20 mm

Ścieki pozbawione skratek wprowadzane będą do komory czerpnej pompowni Io ob. 2.

## Pompownia ścieków Io i IIo  ob. 2

Pompownia wykonana stanowi obiekt nowoprojektowany i wykonana będzie w formie podziemnej komory żelbetowej o wymiarach w świetle 5,0x7,3 m. W pompowni wydzielona zostanie część mokra, stanowiąca komorę czerpną ścieków surowych i komora sucha w której zlokalizowane zostaną pompy Io-ego i IIo-g stopnia.

Wymiary komory czerpnej: 5,0x1,5 m , głębokość 3,45 m, głębokość czynna 1,5 m.

Wymiary komory suchej pomp: 5,0x5,5 m, głębokość 2,8 m.

Na stropie komory suchej pomp zainstalowany zostanie żurawik słupowy obrotowy z wciągarką.

Pompy Io-go stopnia stanowią pompy ścieków surowych kierujące ścieki z komory czepnej do sitopiaskownika w ob. 6.1.

- ilość zainstalowanych pomp: 3 szt

- typ pomp: pompa zatapialna wirowa ścieków w wykonaniu suchym

Pompy IIo stopnia stanowią pompy ścieków podczyszczonych mechanicznie, ujmowane z komór zbiornika retencyjnego ob. 4. Pompy tłoczyły będą ścieki z każdej komory zbiornika, odrębnymi przewodami tłocznymi Dn150 do reaktorów biologicznych ob. 8 A,B.

- ilość zainstalowanych pomp: 3 szt

- typ pomp: pompa zatapialna wirowa ścieków w wykonaniu suchym

W pompowni ścieków ob. 2 wykonane zostaną instalacje:

    - w komorze suchej pompowni wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna i wentylacja grawitacyjna 1 w/h

    - w komorze suchej pompowni zapewniona będzie w zimie temp min +8 oC. Zainstalowany będzie grzejnik elektryczny.

    - w komorze czerpnej pompowni wykonana zostanie wentylacja grawitacyjna i mechaniczna nawiewno-wywiewna ze skierowaniem odciągu na biofiltr.

## Punkt zlewny ścieków dowożonych ob. 3

Kontenerowa zintegrowana automatyczna stacja zlewcza ścieków dowożonych, przystosowana do pracy na powietrzu. Wydajność: Q=60-90 m3/h.

Dla samochodów asenizacyjnych podjeżdżających do punktu zlewnego zaprojektowano w drodze wydzielone stanowisko odbioru ścieków dowożonych.

Do stanowiska doprowadzona zostanie woda wodociągowa i zainstalowany będzie hydrant mrozoodporny Dn25.

## Zbiornik retencyjny ob. 4

Zbiornik retencyjny jest obiektem nowoprojektowanym który wykonany zostanie w konstrukcji żelbetowej jako zbiornik dwukomorowy o całkowitej pojemności użytkowej 
2x300 m3 o wymiarach pojedynczej komory 6x12 m, głębokość czynna 4,2 m, głębokość całkowita 5,0 m. Zbiornik usytuowany będzie 2,25 m powyżej poziomu terenu i 2,7 m pod powierzchnią terenu. W ścianie działowej komór zbiornika wykonany zostanie przelew.

Między komorami usytuowany zostanie pomost żelbetowy do którego mocowane będzie przekrycie komór zbiornika retencyjnego.

Do każdej z komór zbiornika doprowadzony będzie (napowietrznie) z ob. 6.1 przewód Dn400 ścieków podczyszczonych mechanicznie. Komory zbiornika retencyjnego zostaną przykryte lekką konstrukcją z laminatu poliestrowo-szklanego, a przewody wentylacji mechanicznej wprowadzone będą na biofiltr ob. 5.

Ścieki ze zbiornika retencyjnego tłoczone będą do reaktorów biologicznych ob. 8 A,B. Realizowane to będzie przy pomocy pomp IIo zainstalowanych w pompowni ob. 2.

Wyposażenie zbiornika retencyjnego stanowić będą m.in.:

- mieszadło zatapialne,

- żurawik słupowy obrotowy z wciągarką,

- przykrycie szczelne komór zbiornika retencyjnego. Odbiór powietrza do dezodoryzacji na biofiltrze.

## Filtr odgazów ob. 5

Dla neutralizacji uciążliwych związków zapachowych powstających w nowoprojektowanych obiektach projekt przewiduje kierowanie odciągów wentylacyjnych z tych obiektów do filtru odgazów ob. 5. Zaprojektowano neutralizację uciążliwych związków zapachowych w oparciu o technologię biofiltracji.

Powietrze kierowane na biofiltr odciągane będzie z:

- komory czerpnej pompowni ścieków ob. 2,

- z odciągów miejscowych zainstalowanych urządzeń w pomieszczeniu sitopiaskownika ob. 6.1,

- ze zbiornika retencyjnego ob. 4.

## Budynek technologiczny ob. 6

Budynek technologiczny ob. 6 wykonany będzie jako budynek parterowy, niepodpiwniczony o konstrukcji tradycyjnej, posadowiony na fundamentach (studniach). Wymiary zewnętrzne budynku ok.13,0x28,50 m. Wysokość pomieszczeń zmienna 3,0÷4,50 m. Ściany zewnętrzne z pustaków ceramicznych docieplone styropianem z wyprawą tynkarską.

Budynek technologiczny będzie budynkiem wielofunkcyjnym, z wydzielonymi w poziomie parteru ogrzewanymi pomieszczeniami: sitopiaskownika, odwadniania higienizacji osadu wraz z magazynem polielektrofiltru i rozdzielnią, kotłownią, magazynem oleju oraz zapleczem techniczno-socjalnym.

Zaplecze techniczno-socjalne stanowią pomieszczenia obejmujące: warsztat, magazyn oraz pomieszczenie obsługi, porządkowe.

Budynek technologiczny będzie zblokowany ze składowiskiem osadu oraz posadowionym na poziomie terenu zasobnikiem wapna do higienizacji osadu.

W budynku technologicznym wykonane będą instalacje: wodociągowa, wody technologicznej, kanalizacyjna, wentylacji, instalacje elektryczne, ogrzewania.

### Pomieszczenie sitopiaskownika ob. 6.1

Urządzenia węzła mechanicznego podczyszczania ścieków zlokalizowane będą w pomieszczeniu sitopiaskownika o wymiarach 12x8,5 m, wysokość użytkowa ok. 4,5 m.

Mechaniczne podczyszczanie ścieków realizowane będzie na zblokowanym urządzeniu mechanicznego podczyszczania obejmującym sito zintegrowane z piaskownikiem jako urządzenie podstawowe oraz sito bębnowe jako urządzenie rezerwowe oraz wspomagające pracę sitopiaskownika w przypadku zwiększonego napływu wód opadowych do oczyszczalni.

Urządzenia (kontenery) będą zhermetyzowane, wyposażone w króćce odciągowe do podłączenia wentylacji mechanicznej.

W pomieszczeniu sitopiaskownika wykonana zostaną instalacje:

- wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej;

- Instalacja wod-kan;

- Instalacja co;

### Pomieszczenie odwadniania i higienizacji osadu ob. 6.2

W nowo projektowanym budynku technologicznym przewidziano pomieszczenie odwadniania i higienizacji osadu ob. 6.3 o wymiarach w świetle ok. 9m x 9m. W pomieszczeniu zlokalizowana zostanie instalacja odwadniania i higienizacji osadu na wirówce, instalacja przygotowania i dawkowania polielektrolitu oraz zbiornik hydroforowy wody technologicznej. Przewidziano także miejsce na zainstalowanie w przyszłości drugiej wirówki.

Na wirówkę kierowany będzie osad ustabilizowany tlenowo odbierany ze zbiornika osadu.

Odwodniony osad przenośnikiem śrubowym podawany będzie do instalacji higienizacji osadu.

W pomieszczeniu odwadniania i higienizacji osadu ob. 6.3 zlokalizowana została również instalacja wody technologicznej obejmująca  trzypompowy zestaw hydroforowy zasilany ściekami oczyszczonymi.

W pomieszczeniu odwadniania i higienizacji osadu  wykonana zostaną instalacje:

- wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej;

- Instalacja wod-kan;

- Instalacja co;

### Pomieszczenie kotłowni ob. 6.4

W pomieszczeniu kotłowni o wymiarach 3,5x6,0 m zainstalowany zostanie kocioł wodny niskotemperaturowy o mocy cieplnej ok. 115 kW pracujący w systemie zamkniętym z naczyniem przeponowym.. Medium grzewcze – olej opałowy.

Wyposażenie kotłowni stanowić będzie również automatyczna stacja przygotowania wody i uzupełniania zładu oraz instalacja rozdziału ciepła do ogrzewanych budynków.

Kotłownia wytwarzać będzie ciepło na potrzeby ogrzewania pomieszczeń (co i wentylacja)

w budynkach na terenie oczyszczalni tj. w:

- budynku administracyjno-socjalnego ob. 14

- budynku technologicznym ob. 6

- budynku socjalnym ob. 15

Ciepła woda na cele socjalne będzie przygotowywana lokalnie w elektrycznych podgrzewaczach wody (pojemnościowe w ob. 14 i 15, w pozostałych przepływowe).

Magazyn oleju będzie wydzielonym pomieszczeniem w którym będą usytuowane 2 zbiorniki po 1 m3 oleju opalowego.

### Pomieszczenie magazynu oleju ob. 6.5

W budynku technologicznym przewidziano pomieszczenie magazynu oleju ob. 6.5. Jest to pomieszczenie o wymiarach w rzucie ok. 4m x 6m, w którym zainstalowane zostaną dwa zbiorniki oleju każdy o pojemności 1000 l wraz z armaturą doprowadzającą do kotłowni.

W pomieszczeniu magazynu oleju zapewniona zostanie wentylacja nawiewno-wywiewna .

## Magazyn osadu ob. 7

Dla potrzeb magazynowania osadów odwodnionych zaprojektowano magazyn osadu o wymiarach w rzucie ok. 10,5x24,0 m i wysokości w części środkowej ok. 5,3 m z wydzielonymi dwoma kwaterami. Osad składowany będzie do wysokości max. 2,0 m. Magazyn osłonięty zostanie z trzech stron ściankami żelbetowymi do wysokości 2,3 m.  Powyżej żelbetowych ścian magazyn zostanie obudowany pasmem blachy trapezowej płyt o szerokości 1,35 m. Płyty te tworzą pas okalający z przerwą pod dachem ok. 0,4m i nad konstrukcja żelbetowa ok. 0,5m.

Osady odwodnione gromadzone będą w magazynie głównie w okresie zimowym. W okresie letnim osady odwodnione i higienizowane odbierane będą na bieżąco ze magazynu i wywożone transportem samochodowym.

Prace przeładunkowe i transportowe na składowisku prowadzone będą z zastosowaniem ładowarki. Z budynku odwadniania osad będzie transportowany układem przenośników spiralnych.

## Reaktor biologiczny ob. 8 A,B

Istniejący reaktor biologiczny o pojemności czynnej 1600 m3  składa się z dwóch identycznych komór o łącznych wymiarach geometrycznych przekroju poprzecznego 13m x 13m i głębokości czynnej 4,75 m. Projekt przewiduje likwidację istniejącego wyposażenia reaktorów biologicznych.

Przebudowa istniejących rektorów biologicznych polegała będzie na dostosowaniu ich wyposażenia do nowej technologii oczyszczania.

W każdej z komór wydzielona zostanie strefa napowietrzania o wymiarach ok. 13x9,8 m i głębokości 4,8m, kubatura czynna ok. 600 m3, strefa anoksyczna o kubaturze ok. 70 m3 oraz strefa membran filtracyjnych o kubaturze ok. 130 m3

W reaktorze biologicznym ścieki poddawane będą oczyszczaniu przy pomocy osadu czynnego o wysokim stężeniu do 10-12 kgsm/m3. Osad czynny biorący udział w rozkładzie węgla organicznego napowietrzany będzie przy pomocy dyfuzorów drobnopęcherzykowych zasilanych dmuchawami umieszczonymi w budynku obsługi węzła biologicznego ob. 10. Stężenie tlenu rozpuszczonego w osadzie czynnym będzie regulowane układem sonda tlenu+dmuchawa. W komorach reaktora biologicznego zamontowane będą moduły membran płytowych, pracujące na zasadzie ultrafiltracji. Ścieki oczyszczone odpompowane z reaktora przechodzące przez moduły ultrafiltracyjne, pozbawione zanieczyszczeń oraz zawiesiny, opomiarowane za pomocą przepływomierza elektromagnetycznego, spłyną grawitacyjnie do istniejącego kanału odprowadzającego ścieki oczyszczone do odbiornika. Proces biologicznego oczyszczania ścieków odbywał się będzie w pełni automatycznie.

Wyposażenie technologiczne reaktorów biologicznych stanowić będą m.in.:

- dyfuzory drobnopęcherzykowe.

- filtracyjne moduły membranowe wraz z orurowaniem i armaturą

Dodatkowe niezbędne urządzenia związane z reaktorami biologicznymi zainstalowane zostaną w budynku obsługi węzła biologicznego ob. 10, są to m.in.:

  - dmuchawa czyszcząca moduły membranowe

  - dmuchawy napowietrzające część biologiczną

  - pompa ścieków oczyszczonych

Na zbiornik przelewowy permeatu wykorzystana będzie, po przebudowie, jedna z komór istniejącego zagęszczacza, przyległa reaktora biologicznego.

## Zbiornik osadów i ścieków oczyszczonych ob. 9

Zbiornik osadów jest obiektem istniejącym zblokowanym z istniejącymi reaktorami biologicznymi. Projekt przewiduje przebudowę i wyremontowanie istniejącego zbiornika.

Istniejący zbiornik osadu jest zbiornikiem trzykomorowym żelbetowym o wymiarach każdej z komór: 2,8x2,8 m, głębokość całkowita 5,5 m, głębokość czynna 4,75 .m posadowionym 2 m pod powierzchnią terenu. Środkowa komora zbiornika jest komorą suchą w której zlokalizowane są przewody technologiczne i układ armatury.

Projekt przewiduje wykorzystanie na zbiornik osadu jednej istniejącej komory. Pojemność zbiornika wyniesie ok. 30 m3.

Przeznaczeniem zbiornika będzie zmagazynowanie osadu odbieranego z reaktorów biologicznych przed jego odwadnianiem.

Środkowa komora wykorzystana będzie jako komora zasuw w której zlokalizowane zostaną przewody doprowadzające osad z reaktorów biologicznych.

W pomieszczeniu wykonana zostanie wentylacja grawitacyjna 1 w/h.

Trzecia komora istniejącego zagęszczacza przystosowana będzie na zbiornik ścieków oczyszczonych, permaetu, odbieranych pompami z reaktorów biologicznych.

## Budynek obsługi węzła biologicznego ob. 10

Przedmiotowy budynek jest obiektem nowoprojektowanym przyległym do istniejącego reaktora biologicznego i zbiornika osadów.

Budynek wykonany będzie jako budynek parterowy, niepodpiwniczony o konstrukcji tradycyjnej, posadowiony na płycie żelbetowej. Wymiary zewnętrzne budynku w części ok. 6,0x8,90 m i 2,9x8,9 m, wysokość pomieszczenia 3,0 m. Ściany zewnętrzne z pustaków ceramicznych docieplone styropianem z zaprawą tynkarską.

W budynku zlokalizowane zostaną następujące urządzenia lub instalacje technologiczne:

- sprężarki niskociśnieniowe w obudowach dźwiękochłonnych do napowietrzania ścieków w reaktorach biologicznych

- sprężarki niskociśnieniowe w obudowach dźwiękochłonnych do czyszczenia membran

  - pompa ścieków oczyszczonych (permeatu).

  - pompa nadawy osadu do wirówek

  - instalacja czyszczenia membran modułów filtracyjnych

  - węzeł pomiaru ilości ścieków oczyszczonych odprowadzanych do odbiornika

W budynku obsługi węzła biologicznego ob. 10  wykonane zostaną instalacje:

- wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej;

- Instalacja wod-kan;

- Instalacja co;

## Budynek administracyjno-socjalny ob. 14

Projekt przewiduje przebudowę, rozbudowę i remont istniejącego budynku który obejmował będzie:

- roboty remontowe w zakresie elewacji budynku, malowanie ścian zewnętrznych,

- roboty w zakresie wymiany pokrycia dachowego,

- roboty wewnątrz budynku - wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, wymiana parapetów, wyłożenie posadzek i schodów gresem lub terakotą antypoślizgową, malowanie ścian, wymiana wykładzin ścian płytkami glazurowanymi,

- roboty w zakresie remontu i przebudowy instalacji elektrycznej, wod-kan, wentylacji i co.

Z pomieszczeń socjalnych (szatnie brudne i czyste) zlokalizowanych w budynku administracyjno-socjalnym ob. 14 korzystać będą pracownicy obsługujący sieć wodociągową i operatorzy sprzętu specjalistycznego. Dla tych pracowników pomieszczenia wydzielono na parterze budynku.

Na piętrze budynku wydzielono pomieszczenia dla personelu „czystego” obsługującego oczyszczalnię.

## Budynek socjalny ob.15

Zaplecze socjalno-techniczne dla potrzeb do 10 osób obsługi („brudnej”) przedmiotowej oczyszczalni zaprojektowano w nowoprojektowanym parterowym budynku zespolonym z reaktorem biologicznym o wymiarach w osiach: 6,0x 15,8 m, wysokość pomieszczeń 3,0 m.

Budynek wykonany będzie w konstrukcji tradycyjnej, posadowiony na płycie żelbetowej. Ściany zewnętrzne z pustaków ceramicznych docieplone styropianem z zaprawą tynkarską.

W budynku wydzielone zostaną następujące pomieszczenia:

- dla potrzeb zaplecza socjalnego : szatnia brudna, szatnia czysta, węzeł sanitarny, wc, pokój załogi

- dla potrzeb zaplecza technicznego: dyspozytornia, pomieszczenie gospodarcze