## Zestawienie studzienek kanalizacji ściekowej

| Lp. | Numer profilu | Punkt charakt. studzienki | Rzędna terenu Rt | Rzędna dna Rd | Hc [m] | Rzędna dna wylotu rurociągu Rzwy | Kąt K1[°] | Średnica dopływu rurociągu Rz1, Dz | Rzędna dna wlotu rurociągu Rz1 | Kąt K2[°] | Średnica dopływu rurociągu Rz2, Dz | Rzędna dna wlotu rurociągu Rz2 | Kąt K3[°] | Średnica dopływu rurociągu Rz3, Dz | Rzędna dna wlotu rurociągu Rz3 | Średnica studzienki [m] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dn200 ST-2 | P12 | 264,75 | 262,42 | 2,33 | 262,42 | 100 | 200 | 262,42 |  |  |  |  |  |  | 0,60 |
| 2 | Dn200 ST-2 | P11 | 264,55 | 262,48 | 2,07 | 262,48 | 180 | 200 | 262,48 | 90 | 160 | 262,50 |  |  |  | 0,60 |
| 3 | Dn200 ST-2 | P10 | 264,60 | 262,50 | 2,10 | 262,60 | 180 | 200 | 262,60 | 90 | 160 | 262,52 |  |  |  | 0,60 |
| 4 | Dn200 ST-2 | P9 | 264,60 | 262,51 | 2,09 | 262,51 | 180 | 200 | 262,51 | 90 | 160 | 263,49 |  |  |  | 0,60 |
| 5 | Dn200 ST-2 | P8 | 264,65 | 262,60 | 2,05 | 262,60 | 180 | 200 | 262,60 | 90 | 160 | 263,57 |  |  |  | 0,60 |
| 6 | Dn200 ST-2 | P7 | 264,65 | 262,61 | 2,04 | 262,61 | 180 | 200 | 262,61 | 10 | 160 | 263,30 |  |  |  | 0,60 |
| 7 | Dn200 ST-2 | P6 | 264,60 | 262,68 | 1,92 | 262,68 | 90 | 200 | 262,68 |  |  |  |  |  |  | 0,60 |
| 8 | Dn200 ST-2 | P5 | 264,60 | 262,73 | 1,87 | 262,73 | 90 | 200 | 262,73 | 42 | 160 | 262,75 |  |  |  | 0,60 |
| 9 | Dn200 ST-2 | P4 | 264,55 | 262,78 | 1,77 | 262,78 | 90 | 200 | 262,78 |  |  |  |  |  |  | 0,60 |
| 10 | Dn200 ST-2 | P3 | 264,34 | 262,85 | 1,49 | 262,85 | 180 | 200 | 262,85 | 90 | 160 | 262,87 | 90 | 160 | 262,87 | 0,60 |
| 11 | Dn200 ST-2 | P2 | 264,35 | 263,05 | 1,30 | 263,05 | 180 | 160 | 263,07 |  |  |  |  |  |  | 0,60 |
| 12 | Dn160 ST-5 | P37 | 264,50 | 263,01 | 1,49 | 263,01 | 90 | 160 | 263,01 |  |  |  |  |  |  | 1,00 |
| 13 | Dn160 ST-5 | P38 | 264,70 | 262,90 | 1,80 | 262,90 | 73 | 160 | 262,90 | 165 | 160 | 262,90 |  |  |  | 1,00 |
| 14 | Dn160 ST-5 | P41 | 264,70 | 262,94 | 1,76 | 262,94 | 90 | 160 | 262,94 |  |  |  |  |  |  | 1,00 |
| 15 | Dn160 ST-5 | P31 | 264,00 | 262,21 | 1,79 | 262,32 | 103 | 160 | 262,32 | 141 | 400 | 262,21 | 126 | 160 | 262,32 | 1,00 |
| 16 | Dn400 ST-5 | P35 | 264,81 | 262,35 | 2,46 | 262,35 | 180 | 400 | 262,35 |  |  |  |  |  |  | 0,60 |
| 17 | Dn160 ST-5 | P30 | 264,12 | 262,35 | 1,77 | 262,35 | 149 | 160 | 262,35 | 137 | 160 | 262,35 |  |  |  | 0,60 |
| 18 | Dn160 ST-5 | P28 | 264,34 | 262,49 | 1,91 | 262,49 | 161 | 160 | 262,49 | 118 | 110 | 262,49 |  |  |  | 0,60 |
| 19 | Dn160 ST-5 | P27 | 264,47 | 262,54 | 1,93 | 262,54 | 171 | 160 | 262,54 | 90 | 110 | 262,54 |  |  |  | 0,60 |
| 20 | Dn160 ST-5 | P26 | 264,47 | 262,61 | 1,86 | 262,61 | 90 | 160 | 262,61 |  |  |  |  |  |  | 0,60 |
| 21 | Dn160 ST-2 | P17 | 264,50 | 263,30 | 1,20 | 263,30 | 180 | 87 | 263,30 |  |  |  |  |  |  | 0,60 |
| 22 | Dn200 ST-2 | P24 | 264,57 | 263,07 | 1,50 | 263,07 | 180 | 160 | 263,07 |  |  |  |  |  |  | 0,60 |
| 23 | Dn200 ST-2 | P13 | 264,00 | 262,30 | 1,80 | 262,30 | 170 | 200 | 262,30 | 90 | 250 | 262,27 | 103 | 400 | 262,20 | komora 1,50x1,20 |