Specyfikacja techniczna kotła na paliwo stałe:

Kocioł ze świadectwem bezpieczeństwa ekologicznego wyposażony w system zautomatyzowanego podawania paliwa do komory paleniskowej oraz wysoce efektywne palenisko retortowe, wykonane                              z żaroodpornego żeliwa zapewniające długą żywotność tego elementu. Kocioł powinien posiadać stały ruszt wodny, który umożliwia korzystanie z kotła w przypadku braku energii elektrycznej lub okresowe spalanie innych paliw.

Dane techniczne:

Rodzaj kotła: dwufunkcyjny z automatycznym podawaniem paliwa i rusztem do palenia awaryjnego;

Zakres mocy: 10 kW – 12,5 kW;

Paliwo podstawowe: eko-groszek, pellet, miał węglowy;

Paliwo alternatywne:  węgiel, drewno kawałkowe, zrzynki drewna, wióry;

Klasa emisji spalania paliw stałych: 4 (o parametrach takich lub wyższych);

Klasa energetyczna: C (o parametrach takich lub wyższych);

Stronność podajnika: Prawo/Lewo;

Materiał wymiennika ciepła: stal kotłowa atestowana o gr. 6mm [P265GH];

Sprawność:  85%  (o parametrach takich lub wyższych),

Certyfikaty: Znak CE.

/-/EKO -DOM

PROJEKTY BUDOWLANE

mgr inż. Andrzej Charun

26-200 Końskie  ul. Pocztowa 10