Spis treści

Podstawowe definicje i pojęcia stosowane w planie gospodarki odpadami	5

1. 	WSTĘP	7

1.1.	Wykorzystane materiały źródłowe.	8

2. 	AKTUALNY STAN GOSPODARKI ODPADAMI W MIEŚCIE I GMINIE STĄPORKÓW.	9

2.1. 	Charakterystyka gminy.	9

2.1.1. 	Położenie geograficzne.	9

2.1.2. 	Sytuacja demograficzna.	10

2.1.3. 	Sytuacja gospodarcza.	11

2.1.4. 	Stan środowiska przyrodniczego.	14

2.1.5. 	Opis warunków glebowych pod kątem lokalizacji instalacji związanych z gospodarowaniem odpadami.	17

2.1.6. 	Opis warunków geologicznych i hydrogeologicznych pod kątem lokalizacji instalacji do gospodarowania odpadami.	18

2.1.6.1. 	Warunki geologiczne i rzeźba terenu.	18

2.1.6. 2.	Warunki hydrograficzne i hydrogeologiczne.	19

2.1.6.3.	Lokalizacja składowisk odpadów na tle warunków hydrogeologicznych.	21

2.1.7. 	Opis stanu środowiska przyrodniczego pod kątem lokalizacji instalacji związanych z gospodarowaniem odpadami	21

2.2. 	Rodzaj, ilość i źródła powstawania odpadów w gminie.	22

2.2.1. 	Odpady komunalne powstające w gospodarstwach domowych.	22

2.2.2. 	Odpady powstające w sektorze handlowym, sektorze publicznym i w sektorze usług.	25

2.2.3. 	Odpady medyczne i weterynaryjne.	25

2.2.4. 	Odpady z przemysłu.	26

2.2.5. 	Odpady z sektora budowlanego.	28

2.2.6. 	Wycofane z eksploatacji pojazdy	28

2.2.7. 	Odpady z oczyszczalni ścieków.	28

2.2.8. 	Odpady niebezpieczne.	29

2.2.9. 	Inne odpady.	31

2.3. 	Istniejące systemy zbierania odpadów w gminie.	32

2.4. 	Rodzaj i ilość odpadów poddawanych poszczególnym procesom odzysku.	33

2.5. 	Rodzaj, rozmieszczenie oraz moc przerobowa instalacji do odzysku i unieszkodliwiania odpadów.	34

2.6. 	Wykaz podmiotów prowadzących działalność w zakresie zbierania, transportu, odzysku oraz unieszkodliwiania odpadów.	34

3.	PROGNOZOWANE ZMIANY W ZAKRESIE GOSPODARKI ODPADAMI WYNIKAJĄCE ZE ZMIAN DEMOGRAFICZNYCH I GOSPODARCZYCH.	35

4. 	DZIAŁANIA ZMIERZAJĄCE DO POPRAWY SYTUACJI  W ZAKRESIE GOSPODARKI ODPADAMI.	37

4.1. 	Działania zmierzające do zapobiegania powstawaniu odpadów  i prowadzące do ograniczenia ich ilości oraz negatywnego oddziaływania na środowisko.	37

4.2. 	Działania wspomagające prawidłowe postępowanie z odpadami  w zakresie zbiórki, transportu oraz odzysku i unieszkodliwiania.	38

4.3. 	Działania zmierzające do redukcji ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, kierowanych na składowiska odpadów.	38

4.4. 	Edukacja ekologiczna.	39

5. 	PROJEKTOWANY SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI.	40

5.1. 	Program usuwania materiałów zawierających azbest.	42

5.2. 	Identyfikacja problemów w zakresie gospodarki odpadami na terenie gminy Stąporków	44

5.3. 	Plan zamknięcia instalacji służącej do unieszkodliwiania odpadów	45

6. 	RODZAJ I HARMONOGRAM REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ ORAZ INSTYTUCJE ODPOWIEDZIALNE ZA ICH REALIZACJĘ.	45

6.1. 	Zadania obejmujące okres 2009-2015 r. i harmonogram ich realizacji.	45

6.2. 	Wyszczególnienie niektórych kosztów z zadań przewidzianych do realizacji.	48

7. 	ŹRÓDŁA I STRUKTURA FINANSOWANIA ZADAŃ PLANU GOSPODARKI ODPADAMI.	48

8.	SYSTEM MONITORINGU I OCENY REALIZACJI ZAMIERZONYCH CELÓW.	52

9.	ANALIZA ODDZIAŁYWANIA PROJEKTU PLANU NA ŚRODOWISKO I WNIOSKI Z NIEJ WYPŁYWAJĄCE.	54

10. 	STRESZCZENIE W JĘZYKU NIESPECJALISTYCZNYM.	55

# Podstawowe definicje i pojęcia stosowane w planie gospodarki odpadami

- Cel w gospodarowaniu odpadami – to, do czego się dąży, co się chce osiągnąć 
w gospodarowaniu odpadami.

- Gospodarowanie odpadami – rozumie się przez to zbieranie, transport, odzysk 
i unieszkodliwianie odpadów, w tym również nadzór nad takimi działaniami oraz nad miejscami unieszkodliwiania odpadów.

- Komunalne osady ściekowe – rozumie się przez to pochodzący z oczyszczalni ścieków osad z komór fermentacyjnych oraz innych instalacji służących do oczyszczania ścieków komunalnych oraz innych ścieków o składzie zbliżonym do składu ścieków komunalnych.

- Likwidacja składowiska – rozumie się przez to zespół działań inwestycyjnych w zakresie zabezpieczenia i docelowej eliminacji zagrożeń dla środowiska.

- Odpady – oznaczają każdą substancję lub przedmiot należący do jednej z kategorii, określonych w załączniku nr 1 do ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach 
(Dz. U. Nr 62, poz. 628 z późn. zm.), których posiadacz pozbywa się, zamierza pozbyć się lub do ich pozbycia się jest obowiązany.

- Odpady komunalne – rozumie się przez to odpady powstające w gospodarstwach domowych, a także odpady nie zawierające odpadów niebezpiecznych pochodzące 
od innych wytwórców odpadów, które ze względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów powstających w gospodarstwach domowych.

- Odpady kuchenne ulegające biodegradacji – domowe odpady organiczne pochodzenia roślinnego i zwierzęcego ulegające biodegradacji oraz odpady pochodzące z pielęgnacji kwiatów domowych, balkonowych – ulegające biodegradacji.

- Odpady medyczne – rozumie się przez to odpady powstające w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych oraz prowadzeniem badań i świadczeń zdrowotnych 
oraz prowadzeniem badań i doświadczeń naukowych w zakresie medycyny.

- Odpady ulegające biodegradacji – rozumie się przez to odpady, które ulegają rozkładowi tlenowemu lub beztlenowemu przy udziale mikroorganizmów.

- Odpady weterynaryjne – rozumie się przez to odpady powstające w związku z badaniem, leczeniem zwierząt lub świadczeniem usług weterynaryjnych, a także 
w związku z prowadzeniem badań naukowych i doświadczeń na zwierzętach.

- Odzysk – rozumie się przez to wszelkie działania, nie stwarzające zagrożenia dla życia, zdrowia ludzi lub dla środowiska, polegające na wykorzystaniu odpadów w całości 
lub w części, lub prowadzące do odzyskania z odpadów substancji, materiałów lub energii i ich wykorzystania, określone w załączniku nr 5 do w/w ustawy o odpadach.

- Odzysk energii – rozumie się przez to termiczne przekształcanie odpadów w celu odzyskania energii.

- PCB – rozumie się przez to polichlorowane bifenyle, polichlorowane trifenyle, monometylotetrachlo-rodifenylometan, monometylodibromo-difenylometan 
oraz mieszaniny zawierające jakąkolwiek z tych substancji w ilości powyżej 0,005 % wagowo łącznie.

- Posiadacz odpadów – rozumie się przez to każdego, kto faktycznie włada odpadami (wytwórcę odpadów, inną osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostką organizacyjną); domniemywa się, że władający powierzchnią ziemi jest posiadaczem odpadów znajdujących się na nieruchomości.

- Recykling – rozumie się przez to taki odzysk, który polega na powtórnym przetwarzaniu substancji lub materiałów zawartych w odpadach w procesie produkcyjnym w celu uzyskania substancji lub materiału o przeznaczeniu pierwotnym lub o innym przeznaczeniu, w tym też recykling organiczny, z wyjątkiem odzysku energii.

- Recykling organiczny – rozumie się przez to obróbkę tlenową (w tym kompostowanie), lub beztlenową odpadów ulegających rozkładowi biologicznemu w kontrolowanych warunkach przy wykorzystaniu mikroorganizmów, w wyniku której powstaje materia organiczna lub metan; składowanie na składowisku odpadów nie jest traktowane jako recykling organiczny.

- Składowisko odpadów – rozumie się przez to obiekt budowlany przeznaczony 
do składowania odpadów.

- Składowisko odpadów komunalnych – rozumie się przez to obiekt budowlany przeznaczony do składowania odpadów komunalnych.

- Składowisko odpadów przemysłowych – rozumie się przez to obiekt budowlany przeznaczony do składowania odpadów pochodzących z sektora gospodarczego, 
z wyłączeniem odpadów komunalnych.

- Spalarnia odpadów – rozumie się przez to instalację, w której zachodzi termiczne przekształcanie odpadów w celu ich unieszkodliwienia.

- Stabilizacja odpadów – rozumie się przez to związanie odpadów w matrycy 
z materiałów wiążących o bardzo niskiej przepuszczalności celem zminimalizowania negatywnego oddziaływania na środowisko.

- Strategia gospodarki odpadami – sposób przygotowania i prowadzenia gospodarowania odpadami.

- System gospodarki odpadami – należy przez to rozumieć ogół działań inwestycyjnych 
i organizacyjnych realizowanych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi 
i innymi dokumentami, zmierzających do osiągnięcia założonych celów w gospodarce odpadami.

- Termiczne przekształcanie odpadów – rozumie się przez to procesy utleniania odpadów, w tym spalania, zgazowywania lub rozkładu odpadów, w tym rozkładu pirolitycznego, prowadzone w przeznaczonych do tego instalacjach lub urządzeniach na zasadach określonych w przepisach szczegółowych; recykling organiczny nie jest traktowany jako termiczne przekształcanie odpadów.

- Unieszkodliwianie – rozumie się przez to poddanie odpadów określonym procesom przekształceń biologicznych, fizycznych lub chemicznych, określonych w załączniku nr 6 do w/w ustawy o odpadach w celu doprowadzenia ich do stanu, który nie stwarza zagrożenia dla życia, zdrowia ludzi lub dla środowiska.

- Wytwórca odpadów – rozumie się przez to każdego, którego działalność lub bytowanie powoduje powstawanie odpadów oraz każdego, kto przeprowadza wstępne przetwarzanie, mieszanie lub inne działania powodujące zmianę charakteru lub składu tych odpadów; wytwórcą odpadów powstających w wyniku świadczenia usług w zakresie budowy, rozbiórki, remontu obiektów, czyszczenia zbiorników lub urządzeń oraz sprzątania, konserwacji i napraw jest podmiot, który świadczy usługę, chyba, że umowa 
o świadczeniu usługi stanowi inaczej.

- Zadania – działania zmierzające do osiągnięcia wyznaczonych celów.

- Zbieranie odpadów – rozumie się przez to każde działanie, w szczególności umieszczanie w pojemnikach, segregowanie i magazynowanie odpadów, które ma na celu przygotowanie ich do transportu do miejsc odzysku lub unieszkodliwiania.

# 1. 	WSTĘP

Plan gospodarki odpadami dla Miasta i Gminy Stąporków (zwany dalej Planem) został sporządzony jako realizacja ustaleń ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach 
(tekst jednolity ustawy- Dz.U.z 2007 r nr 39, poz. 251), której art. 14 – 16 wprowadzają obowiązek opracowania planów na szczeblu krajowym, wojewódzkim, powiatowym 
i gminnym.

Plan gospodarki odpadami jest dokumentem, który pozwala uporządkować działania władz lokalnych w zakresie gospodarki odpadami. Pozwala bardziej precyzyjnie określić koszty systemu gospodarki odpadami i tworzy podstawy do analiz i ocen inwestycji niezbędnych dla potrzeb systemu. Dane zawarte w planie obrazują stan na koniec 2007 r. Niniejszy dokument jest aktualizacją Planu Gospodarki Odpadami z 2004.

Plan gospodarki odpadami zawiera:

- ogólne informacje dotyczące ilości odpadów, metod zbierania, odzysku 
i unieszkodliwiania, stanu technicznego i zdolności przerobowych istniejących instalacji do odzysku i unieszkodliwiania odpadów,

- określa najważniejsze problemy związane z gospodarowaniem odpadami 
i ich systematyczne rozwiązywanie,

- określa sposób współpracy różnych instytucji i organizacji w zakresie gospodarki odpadami,

- dokonuje uzgodnień dotyczących sposobu rozwiązywania problemów,

- przedstawia propozycje co do działań, które powinny być podejmowane natychmiast oraz w bliższej i dalszej przyszłości.

Plan zawiera również:

- rodzaj, ilość i źródło pochodzenia odpadów, które mogą być poddane procesom odzysku i unieszkodliwiania,

- listę działań prowadzących do zapobiegania powstawaniu odpadów lub ograniczania ilości powstawania odpadów,

- listę działań prowadzących do ograniczenia negatywnego wpływu odpadów 
na środowisko,

- listę działań określających właściwe postępowanie z odpadami na terenie gminy Stąporków

Szczególną uwagę zwrócono w Planie na możliwość realizacji na terenie gminy zadań i założeń przyjętych w powiatowym planie gospodarki odpadami oraz określonych 
w dokumencie „Polityka ekologiczna Państwa”, a także innych, obowiązujących aktach planistycznych

Powyższe zadania gmina powinna realizować na podstawie planu gospodarki odpadami. Projekt planu dla gminy podlega zaopiniowaniu przez zarząd województwa oraz zarząd powiatu. Projekty planów są uchwalane w trybie określonym dla programów ochrony środowiska, jako części programów ochrony środowiska. Plan gminny uchwalany jest przez radę gminy (tu radę miejską).

Sprawozdania z realizacji planu gospodarki odpadami dla gminy składane są co
 2 lata przez Burmistrza do rady gminy. Plany podlegają aktualizacji nie rzadziej niż 
co 4 lata.

## Wykorzystane materiały źródłowe.

- Sprawozdanie z realizacji Planu gospodarki odpadami dla Miasta i Gminy Stąporków za lata 2004 – 2006.

- Plan gospodarki odpadami dla powiatu koneckiego na lata 2008 – 2015

- Aktualizacja Krajowego Planu Gospodarki Odpadami 2010 (strona internetowa Ministerstwa Środowiska http://www.mos.gov.pl).

- ARCADIS Ekokonrem sp. z o.o. Wrocław – Plan gospodarki odpadami dla województwa świętokrzyskiego na lata 2007 – 2015

- Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stąporków. Kierunki i polityka zagospodarowania przestrzennego. Instytut Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej, Warszawa, 1999 r.

- Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stąporków. Diagnoza stanu istniejącego gminy. 1999 r.

- Strategia rozwoju Miasta i Gminy Stąporków. Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji, Kraków, 1998 r.

- Uchwała Rady Miejskiej Nr XLVI/214/06 z 29.06.2006 r. w sprawie „Regulaminu utrzymania porządku i czystości na terenie miasta i gminy Stąporków”.

- Plan rozwoju lokalnego na lata 2004-2006 oraz na kolejny okres programowania Unii Europejskiej dla Miasta i Gminy Stąporków. Stąporków 2004 r.

- Lokalny Plan rewitalizacji miasta Stąporków , 2008 r

- Żygadło M., 2002 – Gospodarka odpadami komunalnymi. Wyd. PŚ, Kielce.

- Poradnik – powiatowe i gminne plany gospodarki odpadami. Min. Środowiska, 2002r

- Charakterystyka ilościowa i jakościowa odpadów. Materiały z wykładów do problematyki gospodarki odpadami. Politechnika Krakowska, 2002.

- Nowoczesna gospodarka odpadami w gminach. III i IV Warsztaty Małopolskiego Forum Środowiska i Rozwoju. Kraków, 2001.

- Materiały informacyjne z Urzędu Miasta i Gminy Stąporków.

# 2. 	AKTUALNY STAN GOSPODARKI ODPADAMI W MIEŚCIE I GMINIE STĄPORKÓW.

## 2.1. 	Charakterystyka gminy.

## 2.1.1. 	Położenie geograficzne.

Gmina Stąporków leży na obszarze Polski Środkowej, w północno-zachodniej części województwa świętokrzyskiego. Rozciągłość południkowa gminy wynosi 22 km, 
a równoleżnikowa 17 km. Dokładne położenie gminy określają współrzędne geograficzne punktów skrajnych:

na północ ---------- 51° 14' 52" N

południe ----------- 51° 02' 57" N

wschód ------------ 20° 42' 18" E

zachód ------------- 20° 27' 36" E.

Według podziału fizycznogeograficznego J. Kondrackiego (2002 r) opisywany obszar znajduje się w obrębie trzech jednostek (krain) o randze mezoregionów. Północna część gminy leży na Garbie Gielniowskim, natomiast południowa na Płaskowyżu Suchedniowskim.

Obie jednostki należą do makroregionu Wyżyny Kieleckiej. Niewielki, zachodni fragment gminy (w rejonie Czarnej, Janowa i Koziej Woli) należy już do mezoregionu Wzgórz Opoczyńskich, przynależących do makroregionu Wyżyny Przedborskiej. Wszystkie z wymienionych jednostek fizycznogeograficznych wchodzą w skład podobszaru – Wyżyny Małopolskiej oraz obszaru Wyżyn Polskich.

Pod względem geologicznym prezentowany obszar leży w południowej części wału środkowopolskiego, który jest pozytywną strukturą mezozoiczną, w większości pokrytą przez młodsze osady kenozoiku. Na badanym terenie utwory mezozoiku wydostają się na powierzchnię i tworzą osłonę wokół paleozoicznego trzonu Gór Świętokrzyskich.

Cały kompleks skał tej osłony nosi ślady fałdowań oraz ruchów wypiętrzających. Najstarsze osady występujące na badanym obszarze są reprezentowane przez piaskowce, iłowce i mułowce triasu i jury. Miąższość utworów polodowcowych jest stosunkowo niewielka, a ponad połowa powierzchni gminy jest całkowicie pozbawiona tych osadów.

Najwyższe wzniesienie na badanym obszarze leży na terenie sołectwa Hucisko, osiąga wysokość 372 m n.p.m. Jest to jednocześnie najwyżej położony punkt całego powiatu koneckiego. Najniżej są położone terasy zalewowe rzek Czarnej i Czystej (na granicy z gminą Końskie) - ich rzędna wynosi 247 m n.p.m.

Głównym ciekiem obszaru jest rzeka Czarna Konecka, najdłuższy dopływ Pilicy. Przez północną oraz wschodnią część gminy przebiega dział wodny II-rzędu, który rozdziela dorzecza Pilicy, Kamiennej i Radomki.

Według podziału Polski na dzielnice klimatyczne R. Gumińskiego opisywana gmina znajduje się w łódzkiej dzielnicy klimatycznej. Gmina Stąporków została utworzona 
w wyniku podziału administracyjnego Polski w czerwcu 1975 roku, jej powierzchnia liczy 231,41 km2. Graniczy z następującymi jednostkami administracyjnymi:

- od wschodu z gminą Bliżyn (powiat skarżyski),

- od zachodu z gminami Końskie i Smyków (powiat konecki),

- od południa z gminami Zagnańsk i Mniów (powiat kielecki),

- od północy z gminami Przysucha (powiat przysuski) i Chlewiska (powiat szydłowiecki).

Dwie ostatnie jednostki gminne należą już do województwa mazowieckiego.

Przez Stąporków przebiega droga krajowa oznaczona symbolem 74, jest to główna oś komunikacyjna całej gminy. Trasa ta biegnie na osi wschód - zachód, przez: Starachowice, Skarżysko, Stąporków, Końskie, Przedbórz i Radomsko. Stąporków posiada również kilka lokalnych połączeń z najbliższymi miastami i miejscowościami regionu. Większą rolę odgrywają drogi do Kielc (przez Mniów), do Szydłowca (przez Niekłań) oraz do Przysuchy (przez Niekłań, Boków).

W roku 1885 na terenie gminy została uruchomiona linia kolejowa relacji Koluszki –Tomaszów Mazowiecki - Skarżysko Kamienna. Trasa ta funkcjonuje do dziś, ale jej znaczenie wyraźnie zmalało.

## 2.1.2. 	Sytuacja demograficzna.

Obszar miasta i gminy Stąporków obejmuje powierzchnię 231,41 km2, z czego na miasto Stąporków przypada 11,1 km2  Ludność gminy zamieszkuje w 35 sołectwach 
i mieście Stąporków. W 2003 r. gminę zamieszkiwało 19 419 osób, co stanowiło prawie 22 % ludności powiatu koneckiego  Na koniec 2007 r. zamieszkiwało na terenie miasta i gminy Stąporków 18 571 osób, czyli ubyło 848 osób w przeciągu 4 lat.

Miasto Stąporków jest lokalnym ośrodkiem obsługi gminy. Funkcje ośrodków lokalnych o znaczeniu podstawowym w zakresie usług pełnią w pewnym zakresie Niekłań, Odrowąż, Krasna i Czarniecka Góra.

W tabeli nr 1. przedstawiono rozmieszczenie ludności na obszarze gminy, 
z uwzględnieniem podziału na sołectwa i miasto.

Tab. 1. Ludność Gminy Stąporków (stan na 31.12.2003 r. i na koniec 2007 r.)

| L.p. | Nazwa miejscowości (sołectwa) | Liczba ludności | Liczba ludności |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Stan na koniec 2003 r. | Stan na koniec 2007 r. |
| 1. | Adamek | 217 | 213 |
| 2. | Bień | 61 | 47 |
| 3. | Błaszków | 397 | 376 |
| 4 | Błotnica | 222 | 210 |
| 5 | Boków | 137 | 125 |
| 6 | Czarna | 344 | 316 |
| 7 | Czarniecka Góra | 514 | 497 |
| 8 | Duraczów | 199 | 187 |
| 9 | Furmanów | 248 | 238 |
| 10 | Gosań | 602 | 585 |
| 11 | Grzybów | 328 | 317 |
| 12 | Gustawów | 435 | 421 |
| 13 | Hucisko | 720 | 702 |
| 14 | Janów | 114 | 108 |
| 15 | Kamienna Wola | 210 | 194 |
| 16 | Komorów | 610 | 548 |
| 17 | Kozia Wola | 656 | 640 |
| 18 | Krasna | 200 | 211 |
| 19 | Lelitków | 164 | 151 |
| 20 | Luta | 359 | 316 |
| 21 | Modrzewina | 58 | 55 |
| 22 | Mokra | 492 | 464 |
| 23 | Nadziejów | 345 | 349 |
| 24 | Niekłań Mały | 812 | 789 |
| 25 | Niekłań Wielki | 897 | 834 |
| 26 | Odrowąż | 516 | 486 |
| 27 | Pardołów | 322 | 303 |
| 28 | Piasek | 88 | 80 |
| 29 | Smarków | 362 | 340 |
| 30 | Świerczów | 485 | 450 |
| 31 | Wąglów | 188 | 192 |
| 32 | Wielka Wieś | 587 | 569 |
| 33 | Włochów | 243 | 216 |
| 34 | Wólka Plebańska | 443 | 440 |
| 35 | Wólka Zychowa | 410 | 373 |
| Razem sołectwa | 12 995 | 12 342 |
| 36 | Miasto Stąporków | 6 434 | 6 229 |
| Razem miasto i gmina | 19 419 | 18 571 |

Miasto Stąporków obecnie liczy 6 229 mieszkańców, co stanowi 1/3 liczby ludności gminy. Ludność wiejska zamieszkuje głównie w zabudowie jednorodzinnej. Budynki mieszkalne opalane są z kotłowni indywidualnych, gdzie podstawowym paliwem grzewczym jest węgiel kamienny. Jedynie w Stąporkowie w dużym stopniu występuje zabudowa wielorodzinna, gdzie ciepło dostarczane jest przez kilka kotłowni osiedlowych gazowych.

Mieszkańcy gminy to główni wytwórcy odpadów komunalnych. Ilość odpadów uzależniona jest od liczby mieszkańców oraz poziomu życia na danym terenie. Wzrost stopy życiowej mieszkańców powoduje zwiększenie ilości wytwarzanych odpadów oraz wpływa na zmianę ich składu morfologicznego.

Szacuje się, że liczba ludności gminy i miasta Stąporków na przestrzeni lat będzie ulegała systematycznemu zmniejszaniu. Liczba ludności w gminie w 2007 r., w porównaniu do 2003 r. wskazuje na spadek 4,5 %. Na podstawie prognozy rozwoju demograficznego województwa do roku 2011 przewiduje się spadek liczby mieszkańców w województwie świętokrzyskim.

## 2.1.3. 	Sytuacja gospodarcza.

Powierzchnia gruntów rolnych na terenie gminy wynosi 6432,9029 ha. Ilość gospodarstw rolnych wynosi 2509. Przeważają gospodarstwa rozdrobnione o powierzchni 
2 – 3 ha. W gminie dominują gleby niskich klas bonitacyjnych, klasy V i VI.

W gminie Stąporków, według stanu na 31.08.2008 r. było 7 494 gospodarstw domowych, w tym 2 509 gospodarstw rolnych.

W gminie uprawia się głównie żyto, owies i ziemniaki, a z owoców miękkich niewielkim stopniu truskawki. Gmina Stąporków ma  charakter rolniczy, zaś sam Stąporków to przemysł i usługi.

Obszar gminy był historycznie terenem o przewadze funkcji przemysłowych związanych z wydobyciem rudy żelaza i jej przetwórstwem (metalurgia, odlewnictwo). To niegdyś rolnictwo stanowiło funkcję uzupełniającą dla intensywnie rozwiniętego przemysłu na tym terenie. Do końca lat osiemdziesiątych podstawową gałęzią przemysłu w gminie Stąporków był przemysł odlewniczy i maszynowy.

Największymi przedstawicielami tych branż była Odlewnia Żeliwa „Stąporków” – producent grzejników c.o. i galanterii żeliwnej i Zakład Urządzeń Kotłowych – producent kotłów. Inne branże, które w tym czasie działały na terenie gminy, to branża ceramiczna reprezentowana przez Zakład Wyrobów Ceramicznych oraz drzewna - Kieleckie Fabryki Mebli, Zakłady Przemysłu Drzewnego.

Od początku lat dziewięćdziesiątych obserwowano upadek dużych firm państwowych.

Wzrosła natomiast liczba podmiotów gospodarczych działających w gminie. Są to 
w większości małe podmioty będące własnością osób fizycznych.

Od 1989 r. do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez urząd gminy zostało wpisane ok. 2 150 przedsiębiorców. Większość wpisów dotyczy działalności 
z zakresu handlu i usług. Niewiele jest natomiast wpisów dotyczących działalności wytwórczej.

Tab. 2.  Podmioty gospodarcze zarejestrowane w gminie (stan na 05.11.2007 r)

| Rodzaj działalności | Liczba podmiotów |
| --- | --- |
| Handel | 315 |
| W tym: artykułami spożywczymi | 123 |
| artykułami przemysłowymi | 102 |
| innymi artykułami(apteki, kwiaciarnie itp.) | 15 |
| handel obwoźny | 75 |
| Usługi | 353 |
| W tym : usługi transportowe | 353 |
| obróbka drewna, stolarstwo, tartacznictwo | 48 |
| prowadzenie szkoleń | 11 |
| usługi budowlane | 138 |
| usługi elektryczne, teleinformatyczne, elektroniczne | 24 |
| Ślusarstwo, spawalnictwo, mechanika, | 15 |
| Gastronomia | 7 |
| Praktyki lekarskie, rehabilitacja | 10 |
| Usługi rolnicze i leśne | 12 |
| Usługi podatkowe, księgowe, marketingowe i doradcze | 14 |
| Usługi geodezyjne, projektowe, nadzoru budowlanego | 10 |
| Instalatorstwo sanitarne, hydrauliczne, co, gazowe | 10 |
| Mechanika pojazdowa, wulkanizacja | 14 |
| Fryzjerstwo, usługi kosmetyczne | 6 |
| Pośrednictwo ubezpieczeniowe | 15 |
| Fotografia, wideofilmowanie | 5 |
| Usługi komunalne | 4 |
| Inne usługi | 17 |
| Działalność wytwórcza | 49 |
| W tym: cukiernictwo, piekarnictwo | 8 |
| Zakłady kamieniarskie | 4 |
| Produkcja materiałów budowlanych | 5 |
| Masarnie, przerób mięsa | 4 |
| Zakłady krawieckie | 6 |
| Zakłady odlewnicze i obróbki odlewów | 5 |
| Zakłady obuwnicze | 2 |
| Produkcja innych artykułów przemysłowych | 15 |
| Razem podmiotów gospodarczych | 717 |

Z większych firm działających aktualnie na terenie gminy należy wymienić:

- HENKEL POLSKA S.A. Zakład Produkcyjny w Stąporkowie – produkcja materiałów chemii budowlanej,

- Zakłady  Urządzeń Kotłowych „Stąporków” S.A. (produkcja, montaż, remonty urządzeń energetycznych i ciepłowniczych),

- TECHMŁOT (producent odkuwek i narzędzi gospodarczych),

- TERMOTECH (produkcja kotłów centralnego ogrzewania),

- GASPOL (dystrybucja gazu płynnego, instalacje gazowe),

- PROGRESS (produkcja sit siatek i filtrów).

Od 2001 r. rozporządzeniem Rady Ministrów została utworzona podstrefa „Stąporków” Specjalnej Strefy Ekonomicznej „STARACHOWICE”, do której gmina wniosła aportem działkę o powierzchni ok. 30 ha położoną w miejscowości Mokra.

Na terenie gminy funkcjonuje 5 szkół podstawowych, 1 Niepubliczna 
z uprawnieniami szkoły publicznej, 2 gimnazja, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych oraz 1 przedszkole.

Tabela nr 3 Wykaz szkół i przedszkoli na terenie miasta i gminy Stąporków

| l.p. | Nazwa szkoły | Adres |
| --- | --- | --- |
| 1 | Zespół Szkół Publicznych w Stąporkowie – w jej skład wchodzą: Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 w Stąporkowie Publiczne Gimnazjum w Stąporkowie | Stąporków, ul. Piłsudskiego 144 |
| 2 | Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 w Stąporkowie | Stąporków, ul. 1-go Maja nr 70 |
| 3 | Zespół Szkół Publicznych w Niekłaniu- w skład zespołu wchodzą: Publiczna Szkoła Podstawowa w Niekłaniu Wielkim Publiczne Gimnazjum w Niekłaniu Wielkim | Niekłań Wielki, ul Szkolna 4 |
| 4 | Publiczna Szkoła Podstawowa w Odrowążu | Odrowąż, ul. Szkolna 25 |
| 5 | Publiczna Szkoła Podstawowa w Krasnej | Krasna 53 |
| 6 | Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Gosaniu | Gosań 150 |
| 7 | Publiczne Przedszkole w Stąporkowie | Stąporków, ul. Słowackiego1 |

Na terenie Gminy funkcjonuje 5 zakładów opieki zdrowotnej.

Tabela nr 4 Wykaz Zakładów Opieki Zdrowotnej

| l.p. | Nazwa Zakładu | Adres |
| --- | --- | --- |
| 1 | Przychodnia Rejonowa w Stąporkowie | Stąporków, ul Chopina 2 |
| 2 | Ośrodek Zdrowia w Odrowążu | Odrowąż, ul. Szkolna 1 |
| 3 | Ośrodek Zdrowia w Krasnej | Krasna |
| 4 | Ośrodek Zdrowia w Niekłaniu Wielkim | Niekłań Wielki |
| 5 | Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „MEDICA” w Stąporkowie | Stąporków, ul. 1 Maja 2A |

Tab. Nr 5  Wykaz gabinetów weterynaryjnych

| 1 | Gabinet Weterynaryjny „Alfa” | Ul. Żeromskiego, Stąporków |
| --- | --- | --- |
| 2. | Gabinet Weterynaryjny Jerzego Orczyka | Ul. 1000-lecia P.P., Stąporków |

Ponadto funkcjonuje Świętokrzyskie Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze, Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Dom Kultury w Stąporkowie, Straż Pożarna 
w Odrowążu, Krasnej i Niekłaniu.

W „Strategii …” i „Studium …” założono, iż rozwój gminy będzie bazował na:

- turystyce (rekreacyjno - wypoczynkowa, agroturystyka, pielgrzymkowa, rehabilitacyjno - lecznicza, sportowa, poznawcza),

- drobnej przedsiębiorczości (odlewnictwo, ceramika, przemysł metalowy, usługi 
i budownictwo, przemysł drzewny i transportowy),

- edukacji (społeczeństwa, zawodowa, zarobkowa),

- ochronie środowiska.

## 2.1.4. 	Stan środowiska przyrodniczego.

Obszar gminy należy do bardzo atrakcyjnych pod względem przyrodniczo - krajobrazowym.

Ponad 62% powierzchni gminy Stąporków pokrywają zwarte kompleksy leśne, które stanowią fragment dawnej Puszczy Świętokrzyskiej. Występujące tam zbiorowiska roślinne są stosunkowo bogate gatunkowo i mają charakter zbliżony do naturalnych. Lasy są ostoją licznej fauny (rzadkich gatunków ptactwa i owadów).

Na opisywanym obszarze znajduje się kilka różnych formy ochrony przyrody. Są to:

rezerwaty przyrody,

park krajobrazowy wraz z otuliną,

obszar chronionego krajobrazu,

pomniki przyrody.

Na terenie gminy Stąporków istnieją trzy rezerwaty przyrody.

Rezerwat częściowy „Skałki Piekło pod Niekłaniem” utworzono (na mocy Zarządzenia nr 103 Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z 1 kwietnia 1959 roku sprawie uznania za rezerwat przyrody) w roku 1959 z inicjatywy inż. Teodora Zielińskiego.

Rezerwat położony jest w dużym kompleksie leśnym na Garbie Gielniowskim. Ochroną objęto osobliwe formy skalne powstałe w wyniku erozji eolicznej oraz rosnącą 
w szczelinach skalnych paproć zanokcicę północną (Asplenium septentrionale).

Skalne ostańce zostały uformowane w piaskowcach liasowych serii ostrowieckiej pod wpływem procesów korazyjno-deflacyjnych - L. Lindner. Duża selektywność modelowania skał była podyktowana wyraźnymi różnicami w ich twardości, a tym samym 
i odporności na niszczenie.

Skałki zostały ukształtowane w trzech zasadniczych cyklach rzeźbotwórczych. Najstarszy z tych epizodów przypada na okres akumulacji lessów starszych. Drugi etap formowania odbył się w okresie stepowo - tundrowym poprzedzającym zlodowacenie Wisły, a ostatni odbył się w schyłkowej fazie tegoż zlodowacenia.

Rezerwat obejmuje fragment grzbietu wzniesienia Piekło, zbudowanego 
z piaskowcowo-ilastych osadów dolnej jury. Na terenie rezerwatu występuje kilkadziesiąt różnych form skalnych w postaci urwisk, skałek, grup skałek, o różnorodnych bardzo oryginalnych kształtach kazalnic, okapów i grzybów. Skałki rezerwatu tworzą dwa oddzielone od siebie siodlastym zagłębieniem, skupiska: wschodnie i zachodnie. Jedne 
z pierwszych opracowań na temat tych skałek pochodzą z trzeciej dekady naszego stulecia. Pisali o nich C. Kużniar w 1923 roku oraz w 1928 roku - E. Massalski i K. Kaznowski.

Rezerwat częściowy „Gagaty Sołtykowskie", utworzony został na mocy Zarządzenia Ministra Ochrony Środowiska Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z 25 lipca 1997 roku.

Położony jest w tym samym, co pierwszy rezerwat, paśmie Gór Świętokrzyskich czyli na Garbie Gielniowskim. Obejmuje on nieczynną od 1977 roku kopalnię odkrywkową glin ceramicznych. Jest to wyrobisko wgłębne o długości 400 m i szerokości 150-200 m, które zajmuje południową część rezerwatu. Dno wyrobiska jest lekko pochylone ku północy, co powoduje, że ściany północna i zachodnia mają od 8 do 10 m wysokości, natomiast skarpa południowa od 2 do 4 m. W wyrobisku występują dolnojurajskie iły 
i mułki z wkładkami piaskowców.

O wartości naukowej i krajoznawczej rezerwatu decyduje również fakt, że 
w gliniance występuje specyficzna i rzadko spotykana odmiana węgla o silnym połysku 
i nieuporządkowanej teksturze, czyli gagat. Jest to kamień ozdobny, stosowany dość powszechnie w jubilerstwie. Ciekawostką paleontologiczną stało się natomiast odkrycie 
w opisywanym wyrobisku odcisku łapy dinozaura.

Północną część rezerwatu zajmują hałdy, zwałowiska oraz pozbawione gleby obszary o sztucznej, przekształconej podczas eksploatacji, morfologii terenu. Ciekawy fragment tej części rezerwatu stanowi północna-wschodnia hałda pokryta licznymi, dużymi blokami piaskowca. Na powierzchniach niektórych bloków widoczne są interesujące odciski roślin kopalnych. Rezerwat położony jest wśród lasów i również jego obszar - mimo silnych antropogenicznych zmian stopniowo zarasta sosną, brzozą i osiką.

Liczne w rezerwacie są oczka wodne i bagienka, na których spotkać można chronione i rzadkie gatunki roślin jak: rosiczka okrągłolistna, storczyki, często wełnianki
 i miejscami pałkę wodną. Ponadto na obrzeżach rezerwatu, przy granicy z lasem oraz na jego porośniętej drzewami części licznie występuje widłak goździsty i gruszyczki.

Najnowszy rezerwat - „Górna Krasna” utworzony został w dniu 08.01.2004 r. 
(na podstawie Rozporządzenia Wojewody Świętokrzyskiego nr 1/2004) Znajduje się on na pograniczu gmin: Stąporków, Mniów i Zagnańsk. Ochroną objęto tam fragment doliny rzeki Krasnej o powierzchni 413,02 ha. Występujące w rezerwacie zbiorowiska roślinne 
(a w szczególności olsy, łęgi i torfowiska) należą do wyjątkowo bogatych i dobrze zachowanych.

Występuje tam wiele gatunków roślin chronionych (storczyk szerokolistny, mieczyk dachówkowaty, kruszczyk błotny, pełnik europejski, goryczka wąskolistna, czy też owadożerna rosiczka okrągłolistna). Na podmokłych łąkach mają swoje miejsca lęgowe rzadkie ptaki wodne i błotne jak: błotniak stawowy, błotniak łąkowy, bąk, bocian czarny, trzmielojad, bekas kszyk, wodnik, derkacz, perkoz, cyranka, kokoszka, dzięcioł średni oraz wiele innych. W rejonie Lutej zbudowano drewnianą wieżę obserwacyjną na mokradłach, która umożliwia fotografowanie i „podglądanie” rzadkich ptaków w ich naturalnym środowisku.

Suchedniowsko-Oblęgorski Park Krajobrazowy. Przedmiotem ochrony są unikatowe zasoby przyrodnicze regionu świętokrzyskiego oraz liczne pozostałości Staropolskiego Zagłębia Przemysłowego. Obszar parku stanowi także ważny, regionalny węzeł hydrograficzny oraz teren źródliskowy dla rzek m.in. Krasnej, Bobrzy i Kamionki. 
W jego skład (wraz z otulinami) wchodzą fragmenty 8 gmin: Łączna, Miedziana Góra, Mniów, Stąporków, Skorczyn i Suchedniów. Powierzchnia parku wynosi 21 407 ha, obszar jego otuliny jest większy i wynosi 25 681 ha. Lasy, pozostałość Puszczy Świętokrzyskiej, stanowią 80,8 % powierzchni parku i stanowią jego największą wartość przyrodniczą. Przeważają siedliska żyznych borów mieszanych, lasów mieszanych wyżynnych, wilgotnych i świeżych.

Konecko-Łopuszniański Obszar Chronionego Krajobrazu, o powierzchni 
101 041 ha obejmuje swym zasięgiem północno-zachodni fragment  województwa. Od północy graniczy z Przysusko - Szydłowieckim OChK, położonym na terenie województwa mazowieckiego a od zachodu bezpośrednio przylega do otuliny Przedborskiego Parku Krajobrazowego i graniczy z Pilczańsko-Radomszczańskim OChK położonym 
w województwie łódzkim.

Obszary te stanowią ważny wododziałowy węzeł hydrograficzny. Początek biorą tu miedzy innymi prawobrzeżne dopływy Pilicy: Czarna Konecka, Czarna Włoszczowska, Czarna Taraska, Nowa Czarna i Drzewiczka. Wypływają stąd także Radomka, Kamienna 
i Łośna - lewobrzeżny dopływ Białej Nidy. Prawie połowę powierzchni zajmują duże kompleksy leśne o charakterze naturalnym (Lasy Koneckie i Radoszyckie) oraz mozaikowe krajobrazy leśno - łąkowe. W północnej i północno-wschodniej części Obszaru przeważają kwaśne siedliska borowe porośnięte przez bory mieszane z jodłą, świeże i wilgotne bory sosnowe, zbiorowiska mszystego boru jodłowego i boru bagiennego rozwijające się na terenach płaskich i w zagłębieniach. W wyższych położeniach, w okolicach Stąporkowa, na żyznych glebach brunatnych pojawiają się mieszane lasy liściaste typu grądu z udziałem jodły. Na szczytach wydm i na wschodnich zboczach pagórków, na luźnych piaskach wykształcają się najsuchsze postacie borów chrobotkowych. W dolinach rzek i strumieni rosną lasy łęgowe, jesionowo-olszowe. W południowej części Obszaru kompleksy leśne, 
o podobnym składzie fitocenotycznym są znacznie bardziej rozczłonkowane i tworzą mozaikę ze zbiorowiskami nieleśnymi: łąkami, torfowiskami wysokimi i wrzosowiskami.

Najważniejszą funkcją tego OChK jest ochrona wód podziemnych 
i powierzchniowych, a także jego rola klimatotwórcza i aerosanitarna, szczególnie dla poprawy jakości powietrza atmosferycznego.

Na terenie miasta i gminy Stąporków znajdują się dwa pomniki przyrody żywej. Są to pojedyncze drzewa. Pomnikowy okaz dębu szypułkowego rośnie w Furmanowie, natomiast wiekowy modrzew europejski znajduje się w kompleksie leśnym koło Niekłania Wielkiego.

Na obszarze gminy Stąporków wytypowano dotychczas kilka ostoi przyrody 
w programie CORINE - biotopes (Dyduch-Falniowska i in.). Należą do nich: korytarz ekologiczny Garbu Gielniowskiego, a w jego obrębie dwa obszary siedliskowe o znaczeniu europejskim, są to: Lasy Przysusko-Szydłowieckie oraz Lasy Koneckie.

Program NATURA 2000.

W skład proponowanego przez Rząd RP,  sieci Natura 2000, na obszarze gminy  Stąporków wchodzi „Dolina Krasnej  ” (PLH 26 0001). Jest to obszar o powierzchni 1732 ha i obejmuje swoim zasięgiem gminy: Stąporków, Mniów, Zagnańsk, Końskie, Bliżyn.

Obszar obejmuje naturalną, bagienną dolinę rzeki Krasnej. Teren ten w znacznej części pokryty jest lasami, wśród których przeważają bory sosnowe. Znaczne powierzchnie w dolinie zajmują kompleksy wilgotnych łąk i torfowisk. Jest to w regionie najlepiej zachowana bagienna dolina rzeki. Występują tu dobrze  wykształcone i zachowane olsy oraz inne wilgotne siedliska, zwłaszcza o charakterze bagiennym: łęgi, bory bagienne, torfowiska, turzycowiska i łąki trzęślicowe.  Stwierdzono tu występowanie 13 rodzajów siedlisk z załącznika I Dyrektywy Siedliskowej, ok. 120 gatunków ptaków wymienianych 
w załączniku I Dyrektywy Ptasiej oraz 11 gatunków z załącznika II Dyrektywy Siedliskowej.

## 2.1.5. 	Opis warunków glebowych pod kątem lokalizacji instalacji związanych z gospodarowaniem odpadami.

Na terenie całej gminy przeważają gleb niskich klas bonitacyjnych. Brak jest zupełnie klas I i II, a klasa III liczy tylko 2 ha na całym przedmiotowym terenie. Gleby zaliczone do IV klasy zajmują 1076 ha (co stanowi 5% pow. użytków rolnych), V klasy – 3574 (15%), a VI klasy – 2134 (10%).

Na obszarze gminy Stąporków gleby zostały wykształcone na podłożu zwięzłych mezozoicznych oraz luźnych skał czwartorzędowych. Na podstawie przeprowadzonych badań, S. Strzemski (1965) wydzielił na terenie województwa kieleckiego regiony litologiczno-glebotwórcze. Opisywany obszar należy w większości do regionu gielniowsko skarżyskiego, jedynie niewielki południowo-wschodni kraniec gminy do regionu suchedniowskiego. Obie jednostki pedologiczne charakteryzują się rzeźbą o charakterze „górzystym” oraz powszechnym występowaniem na powierzchni krzemianowych osadów mezozoicznych. Na terenie gminy Stąporków można wyróżnić kilka typów genetycznych gleb: gleby brunatne, gleby bielicowe, mady, czarne ziemie, gleby glejowe, gleby torfowomułowe, gleby murszowo-mineralne, gleby murszowo-torfowe.

Gleby gminy Stąporków są genetycznie typowe dla środowiska lasów mieszanych.  Na całym obszarze dominują odmiany gleb lekkich dla uprawy, stanowiące około 80% ogólnego areału. Stosunkowo niekorzystnie przedstawia się struktura jakościowa gleb, wyraźnie brakuje odmian bardzo dobrych i dobrych (najlepsze grunty orne posiadają 
5 kompleks przydatności rolniczej). Bardzo powszechnie spotyka się w użytkowaniu grunty orne 7 i 8-go kompleksu przydatności, które faktycznie nadają się pod zalesienie.

Z powodu braku gleb dobrych wykorzystuje się w gminie średnie i słabe, przy odpowiednim poziomie nawożenia i agrotechniki zapewniają one miejscowej ludności płody rolne w ilościach dostatecznych. Pod wpływem czynników naturalnych oraz 
w wyniku antropopresji zachodzi pogorszenie właściwości użytkowych gleb, czyli ich degradacja. Głównymi przyczynami, które powodują obniżenie właściwości produkcyjnych gleb są: niewłaściwe użytkowanie rolnicze gleb, oddziaływanie przemysłu, transportu 
i gospodarki komunalnej. Z punktu widzenia ochrony środowiska najważniejsze jest zapobieganie zanieczyszczeniom metalami ciężkimi. Tego typu zanieczyszczenia występują na terenach i w otoczeniu zakładów przemysłowych, na terenach miast i aglomeracji, 
w pobliżu tras komunikacyjnych oraz w obszarach objętych oddziaływaniem składowisk odpadów komunalnych i przemysłowych.

Wyniki dwóch cykli badań, wykonanych w 1996 i 2001 w ramach monitoringu krajowego [Raport WIOŚ] wskazują, że w rejonie Stąporkowa grunty użytkowane rolniczo nie zawierają nadmiernych ilości metali ciężkich. W rejonie Stąporkowa natomiast 
w glebach stwierdzono podwyższone zawartości cynku, kadmu i ołowiu.

## 2.1.6. 	Opis warunków geologicznych i hydrogeologicznych pod kątem lokalizacji instalacji do gospodarowania odpadami.

## 2.1.6.1. 	Warunki geologiczne i rzeźba terenu.

Teren gminy Stąporków leży w północno-zachodniej części permo-mezozoicznej osłony Gór Świętokrzyskich. W rejonie Stąporkowa kompleks skał budujących ową osłonę reprezentują utwory górnego triasu oraz dolnej jury. Skały te noszą liczne ślady fałdowań oraz ruchów wypiętrzających. Bezpośrednio na osadach mezozoiku spoczywają utwory czwartorzędowe (głównie piaski oraz żwiry). Miąższość czwartorzędu jest bardzo zmienna, 
w obrębie dolin przekracza 50 m, a na wzniesieniach mezozoicznych występuje tylko 
w formie szczątkowej lub nie występuje wcale.

Głównym elementem budowy tektonicznej terenu gminy jest wielka depresja (niecka) Opoczna, zwanej również w tej części - niecką Końskich. Na północ od niej rozciąga się megaantyklina gielniowska, zaś na południe megaantyklina radoszycko-sulejowska. Zarówno synklina jak i obie wymienione antykliny są to formy stosunkowo płaskie. Skomplikowana budowa geologiczna wiąże się z ruchami staro kimeryjskimi
 i laramijskimi. Podczas orogenezy laramijskiej wytworzyły się liczne dyslokacje na osi NW-SE, jak również pęknięcia poprzeczne zbliżone do kierunku W-E. Liczne uskoki rozdzielają wychodnie triasu i jury (liasu) na szereg bloków poprzesuwanych względem siebie, zarówno w pionie jak i w poziomie. Upady warstw są na ogół niewielkie, najczęściej wahają się w granicach 3-5°. Spotyka się również mniej znaczące uskoki, mające charakter lokalny.  Na obszarze północnego obrzeżenia Gór Świętokrzyskich osady dolnojurajskie osiągają przy pełnym wykształceniu do 1000 m miąższości.

Na całym profilu są to osady piaskowcowo-mułowcowo-ilaste . Lias wykształcony jest w postaci piaskowców, mułowców i iłowców, występują ławice zlepieńców, a także
w pokłady syderytów ilastych, konkrecje żelaziste oraz ochry.

Objawy mineralizacji związkami żelaza pojawiają się 
w całym profilu jury, ale tylko seria zarzecka (o przeciętnej miąższości 70 m), posiada dużą koncentrację rudy.  Dolnojurajskie rudy żelaza są wykształcone w postaci syderytów, znacznie rzadziej sferosyderytów.

Współczesny obraz rzeźby na terenie gminy Stąporków powstał w wyniku długotrwałego rozwoju morfogenetycznego. Elementy ukształtowane w różnych okresach 
i w toku odmiennych procesów tworzą obecnie jedną całość. Dominującym składnikiem rzeźby na badanym obszarze są wzniesienia mezozoiczne. Większość z nich jest zbudowana 
z utworów jury dolnej (liasu), a jedynie w południowo-wschodniej części badanego terenu 
z utworów kajpru. Granica rozdzielająca wymienione utwory biegnie wzdłuż linii: Odrowąż - Gosań - Chyby, na osi NE - SW. Łagodne liasowe wierzchowiny wznoszą się do wysokości 100 m ponad dna sąsiadujących z nimi dolin rzecznych. Najwyższą wysokość bezwzględną (372 m n.p.m.), osiąga wzniesienie koło Huciska.

Wszystkie wzgórza mezozoiczne mają kształt lekko wydłużony, a ich osie są równoległe do otaczających dolin.  Stoki poszczególnych wzniesień są nachylone
 w granicach 1°-12°, a najczęściej 3-6°. Wzniesienia zbudowane z utworów kajpru (na południu gminy Stąporków) tworzą formy znacznie mniejsze i niższe, ich wysokości względne dochodzą maksymalnie do 30 m. W okresie plejstocenu obszar gminy został kilkakrotnie objęty zlodowaceniami skandynawskimi. Osady polodowcowe są na obszarze gminy Stąporków reprezentowane  przez piaski, żwiry, gliny, mułki. Na przełomie plejstocenu i holocenu powstały deluwialne gliny i piaski z rumoszem skalnym oraz piaski eoliczne.

Osady holoceńskie wykształcone jako piaski, piaski ze żwirem, mady, namuły oraz torfy wypełniają doliny rzeczne i zagłębienia bezodpływowe.

## 2.1.6. 2.	Warunki hydrograficzne i hydrogeologiczne.

Wody powierzchniowe

Gmina Stąporków leży w północnej części Wyżyny Kieleckiej, z trzech stron (od północy, wschodu i zachodu) otaczają ją tereny znacznie niższe. Są to obszary źródliskowe następujących rzek: Czarnej Koneckiej z Krasną, Kamiennej z Kuźniczką, Młynkowskiej 
z Czystą i Jabłonnicy. Przez północny i wschodni fragment badanego terenu biegnie dział wodny II rzędu. Linia działu rozdziela dorzecza lewostronnych dopływów Wisły: Pilicy od Kamiennej oraz Pilicy od Radomki.

Głównym ciekiem obszaru jest Czarna Konecka, - najdłuższy prawobrzeżny dopływ Pilicy. Całkowita długość tej rzeki wynosi 85,0 km, natomiast na omawianym  terenie ma długość 21,2 km. Czarna (zwana również Czarną Maleniecką) odwadnia środkową część gminy, jej obszar źródłowy znajduje się na północ od Lelitkowa. W górnym odcinku rzeka płynie na południe, natomiast od Wąglowa zmienia bieg na zachodni. Największym dopływem Czarnej jest Krasna, która odwadnia południową część gminy.

Północny kraniec gminy Stąporków jest odwadniany przez Jabłonnicę (dopływ Szabasówki), jej obszar źródłowy leży w rejonie Bokowa. W północno-zachodniej części badanego obszaru wypływają dwa cieki, - Młynkowska oraz Czysta. Obie rzeki prowadzą swe wody na zachód, - do Drzewiczki. Górny odcinek rzeki Kamiennej stanowi naturalną granicę gminy na blisko 6 km. Sieć rzeczną uzupełniają ponadto niewielkie bezimienne strumienie o długościach w granicach 2-4 km. Cechą charakterystyczną wszystkich wymienionych rzek jest ich wyżynny charakter, który przejawia się w dużych spadkach podłużnych koryta. Średni spadek Czarnej wynosi 3 ‰, natomiast Czystej i Młynkowskiej nawet do 10 ‰.

Wszystkie rzeki gminy płyną w korytach naturalnych, nie są skanalizowane, ani opasane wałami (łącznie z Czarną na terenie miasta Stąporkowa).

Podobnie jak w całej Polsce środkowej, na omawianych ciekach są notowane dwa wysokie stany wód w ciągu roku. Pierwszy jest związany z wiosennymi roztopami 
i występuje na początku marca, rzadziej w lutym lub z początkiem kwietnia. Kolejny raz wysokie stany pojawiają się podczas obfitych opadów letnich, w czerwcu i lipcu - 
Z. Maksymiuk.

W skład wód powierzchniowych wchodzą także zbiorniki wodne. Na obszarze gminy jedynymi zbiornikami naturalnymi są niewielkie starorzecza, które występują na terasach zalewowych Czarnej i Krasnej. W dolinach rzek znajdują się natomiast jeziora zaporowe. Według M. Korwina duże zbiorniki wodne (o pojemności 1 mln. m3) istniały na rzece Czarnej już w średniowieczu. Obecnie na terenie gminy jest 9 sztucznych zalewów o łącznej powierzchni 29,2 ha. Zagospodarowane są zbiorniki w Niekłaniu Małym, Wąglowie, Miłej, Czarnej i Janowie. Latem 2004 roku rozpoczęto prace nad odbudową 
i zagospodarowaniem zbiornika w Krasnej. Pozostałe zbiorniki stanowią wodne nieużytki.

Mokradła i rozlewiska zajmują stosunkowo niewielką powierzchnię na badanym terenie. Okresowe podmokłości pojawiają się podczas roztopów i po intensywnych opadach deszczu; towarzyszą terasom zalewowym, martwym dolinom i zagłębieniom na działach wodnych. Na obszarze gminy Stąporków występuje kilkadziesiąt niewielkich źródeł, większość z nich charakteryzują się zmienną wydajnością w ciągu roku i znacznym zamuleniem. Wszystkie wypływy wód podziemnych, które dają początek ciekom znajdują się na stokach wzgórz mezozoicznych. Źródła przykorytowe o niewielkiej wydajności biją 
w Niekłaniu Małym nad Czarną.

Dla lokalizacji składowisk odpadów komunalnych oraz pochodzących z przemysłu, ogromne znaczenie ma zasięg obszarów bezpośredniego lub potencjalnego zagrożenia powodzią. Zaistniały stan powodziowy może doprowadzić do rozmycia składowiska, co zdecydowanie wiąże się z możliwością degradacji powierzchni ziemi oraz skażenia gleb 
i wód na znacznym obszarze. Istniejące składowisko (zamknięte – na etapie rekultywacji) odpadów w Stąporkowie, na terenie gminy zlokalizowane jest na obszarze nie zagrożonym powodziami.

Wody podziemne

Różnorodność budowy geologicznej i litologii na badanym terenie wywiera decydujący wpływ na charakter wód podziemnych. Na większości obszaru pierwszy poziom wód podziemnych znajduje się na głębokości 2-5 m pod powierzchnią terenu. Na terasach zalewowych oraz na równinach torfowych horyzont wodonośny zalega  bardzo płytko, do 2 m. W szczytowych partiach wierzchowin mezozoicznych wody występują najgłębiej, 
10-15 m p.p.t., a nawet głębiej. Wody zawieszone w strefie aeracji (popularnie zwane wierzchówkami) są dość powszechne na całym obszarze, pojawiają się na głębokości 1-3 m.

Przestrzenne rozmieszczenie wód wierzchówkowych wykazuje dużą korelację 
z występowaniem glin polodowcowych. Wszystkie wierzchówki cechują się częstymi wahaniami zwierciadła oraz okresowymi zmianami temperatury. Ze względu na krótką drogę filtracji posiadają znaczne zanieczyszczenie bakteriologiczne, z tego powodu nie powinny być używane do bezpośredniej konsumpcji.

Na obszarze gminy Stąporków można wyróżnić następujące piętra wodonośne: triasowe, jurajskie oraz czwartorzędowe, miejscami występują połączone piętra triasowo – czwartorzędowe i jurajsko – czwartorzędowe.

Kolektorem poziomu triasowego są piaskowce, mułowce, a miejscami margle 
i wapienie. Wody triasowe są ujmowane przez kilkanaście studni wierconych (zlokalizowanych w południowej i południowo-wschodniej części gminy). Wydajność tych ujęć waha się w granicach 1,26 m3/h - 52,9 m3/h; bardziej wydajne są studnie czerpiące 
z kolektora wapienno-marglowego. Woda z poziomu triasowego posiada bardzo dobrą jakość, nadaje się do spożycia bez uzdatniania.

Jurajski poziom wodonośny jest związany z piaskowcami i mułowcami liasu przewarstwionymi iłami oraz iłołupkami, zwierciadło ma głównie charakter naporowy. 
W studniach wierconych jurajski horyzont wodonośny występuje na głębokości: 13-48 m.

Bardzo zmienna jest również wydajność w poszczególnych ujęciach osiągając od 
3,14 m3/h do 200m3/h. Pod względem składu chemicznego wody jurajskie nie nadają się do bezpośredniego spożycia, są bardzo miękkie i zawierają ponadnormatywne ilości siarkowodoru oraz związków żelaza. Znacznie lepsza jakościowo jest woda z tych ujęć, gdzie osady jurajskie są przykryte kilkumetrową warstwą czwartorzędu. Liasowy horyzont wód podziemnych zasila sieć wodociągów miejskich w Stąporkowie. Woda dla miasta jest czerpana z szybu nieczynnej kopalni rud żelaza ,,Edward” w Czarnieckiej Górze, konieczne są jednak zabiegi uzdatniające.

Zwierciadło wód czwartorzędowych jest związane z piaskami fluwioglacjalnymi 
i fluwialnymi o różnej granulacji. Wody tego poziomu znajdują się na głębokości 2-5 m, wydajność poszczególnych ujęć wykazuje dużą zmienność. Większość studni czerpiących wody czwartorzędowe jest zlokalizowana w dolinach rzek. Analiza składu chemicznego wykazała ponadnormatywne zanieczyszczenia we wszystkich zbadanych ujęciach czwartorzędowych. W nadmiernych ilościach występują: związki żelaza, związki manganu oraz siarkowodór, konieczne jest uzdatnianie wody do celów konsumpcyjnych.

## 2.1.6.3.	Lokalizacja składowisk odpadów na tle warunków hydrogeologicznych.

Zasoby wód podziemnych na obszarze gminy należą do średnich w skali kraju.

Zadowalająca jest wydajność z większości ujęć, natomiast znacznie gorzej przedstawia się jakość wody. Jedynie w południowo-wschodniej części gminy (w rejonie Gosania, Odrowąża, Świerczowa, Włochowa, i Lutej) występują bardzo czyste chemicznie horyzonty wodonośne.

Częściowo wody podziemne nie są izolowane od powierzchni terenu warstwą utworów nieprzepuszczalnych. Istnieje zatem duże ryzyko narażenia tych wód na wpływy zanieczyszczenia antropogenicznego.

Istotnym ogniskiem zanieczyszczeń, które może prowadzić do degradacji wód podziemnych, są składowiska odpadów przemysłowych i komunalnych oraz „dzikie” niezabezpieczone wysypiska odpadów, zlokalizowane na powierzchni terenu.

Na terenie gminy Stąporków występują trzy użytkowe piętra wodonośne: czwartorzędowe, jurajskie i triasowe. Ich zasilanie odbywa się bezpośrednio na wychodniach warstw wodonośnych lub pośrednio poprzez nadkład utworów wyżej leżących.

W obrębie użytkowych pięter wodonośnych, wydzielone poziomy wodonośne występujące w utworach jurajskich, stanowią Główne Zbiorniki Wód Podziemnych GZWP.

Część jurajskiego piętra wodonośnego występującego w granicach gminy należy do trzech  Głównych Zbiorników Wód Podziemnych.

GZWP 411 Końskie, GZWP 412 i 413 Goszczewice-Szydłowiec.

Nieczynne składowisko odpadów komunalnych w Stąporkowie ( zamknięte na koniec 2005 r.) zlokalizowane jest na obszarze użytkowego poziomu wodonośnego. Jest to składowisko nadpoziomowe, izolacja dna w postaci gliniastej warstwy mineralnej. Będzie wykonany, w ramach rekultywacji składowiska  drenaż opaskowy wokół składowiska  wraz ze zbiornikiem na odcieki. Aktualnie prowadzony jest monitoring składowiska .

W świetle obowiązujących przepisów – Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 marca 2003 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących lokalizacji, budowy, eksploatacji i zamknięcia, jakim powinny odpowiadać poszczególne typy składowisk odpadów (Dz. U. nr 61, poz. 549), na terenie gminy Stąporków nie ma potencjalnej możliwości lokalizacji nowego składowiska odpadów ze względu na występowanie Użytkowych Zbiorników Wód Podziemnych i Głównych Zbiorników Wód Podziemnych. Zbiorniki te posiadają słabą izolację lub nie posiadają jej w ogóle, a co za tym idzie są zasilane także pośrednio poprzez infiltrację wód opadowych przez utwory nadległe.

Wymagania, stawiane w cytowanym wyżej rozporządzeniu oraz w Dyrektywie Unii Europejskiej spełnione są jedynie przez tzw. obszary bezwodne. W gminie brak jest takich terenów.

## 2.1.7. 	Opis stanu środowiska przyrodniczego pod kątem lokalizacji instalacji związanych z gospodarowaniem odpadami

Zgodnie z obowiązującymi zapisami prawnymi, na terenach objętych ochroną 
(w odniesieniu do parków krajobrazowych i obszarów chronionego krajobrazu), możliwości lokalizowania nowych instalacji do unieszkodliwiania lub odzyskiwania odpadów są mocno ograniczone.

Na terenie gminy Stąporków wielkoprzestrzenny system ochrony przyrody obejmuje ponad 90 % powierzchni gminy i tworzy go:

- Suchedniowsko-Oblęgorski Park Krajobrazowy wraz z otuliną,

- Konecko-Łopuszniański Obszar Chronionego Krajobrazu.

Węzły ekologiczne powiązane między sobą korytarzami ekologicznymi, umożliwiającymi ich zasilanie poprzez przepływ materii, energii oraz informacji genetycznej należą do Krajowej Sieć Ekologiczna ECONET – Polska. Teren gminy zalicza się do Obszaru Przedborskiego (18K), który stanowi węzeł ekologiczny o znaczeniu krajobrazowym. Układ dolin rzek i cieków wraz z obniżeniami powytopiskowymi tworzy lokalny system korytarza ekologicznego Czarna (59 K) o znaczeniu krajowym.

## 2.2. 	Rodzaj, ilość i źródła powstawania odpadów w gminie.

Do głównych źródeł wytwarzających odpady na terenie gminy należy zaliczyć:

- gospodarstwa domowe (odpady komunalne),

- instytucje, firmy i przedsiębiorstwa – handel, usługi, biura, opieka zdrowotna 
i weterynaryjna, przemysł, sektor budowlany, gospodarka komunalna, itp. - (odpady komunalne, opakowaniowe, medyczne i weterynaryjne, przemysłowe, odpady 
z sektora budowlanego, odpady z oczyszczalni ścieków, itd.),

- w dużo mniejszym stopniu są to:

- komunikacja i transport (odpady komunalne, wraki samochodowe),

- turystyka (odpady komunalne).

We wszystkich tych źródłach mogą powstawać i zapewne powstają także odpady niebezpieczne.

Zgodnie z ustawą o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. Nr 62, poz. 628 
z późniejszymi zmianami – tekst jednolity z dnia 1 lutego 2007 r Dz.U. nr 39, poz. 251), przez odpady komunalne należy rozumieć odpady powstające 
w gospodarstwach domowych, a także odpady nie zawierające odpadów niebezpiecznych pochodzących od innych wytwórców odpadów, które ze względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów powstających w gospodarstwach domowych. Z definicji więc wynika, że źródłem odpadów komunalnych są również obiekty handlowe, usługowe, rzemiosło, szkolnictwo, obiekty turystyczne, targowiska.

## 2.2.1. 	Odpady komunalne powstające w gospodarstwach domowych.

Do odpadów wytwarzanych w gospodarstwach domowych w sektorze odpadów komunalnych wydzielono następujące strumienie odpadów:

- odpady komunalne,

- odpady opakowaniowe,

- komunalne osady ściekowe,

- odpady ulegające biodegradacji,

- odpady niebezpieczne wytworzone w sektorze komunalnym.

W gospodarstwach domowych i obiektach infrastruktury powstają typowe rodzaje odpadów komunalnych (odpady domowe i podobne do domowych) takie jak:

- odpady organiczne (pochodzenia roślinnego, zwierzęce i inne),

- papier i tektura,

- tworzywa sztuczne,

- materiały tekstylne,

- szkło,

- metale,

- odpady mineralne.

Ponadto, w skład strumienia odpadów komunalnych wchodzą również odpady wielkogabarytowe, odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych, odpady z pielęgnacji terenów zielonych, odpady z czyszczenia ulic i placów oraz odpady niebezpieczne takie jak baterie i akumulatory, świetlówki, chemikalia itp.. Rodzaj wytwarzanych odpadów komunalnych uzależniony jest od zagospodarowania terenu 
i charakteru produkcji.

Na terenie gminy nie prowadzi się badań składu morfologicznego odpadów domowych i odpadów z obiektów infrastruktury. Na składowisko trafiają odpady komunalne wymieszane.

Szacunkowa ilość wytworzonych w 2007 r. odpadów w gminie Stąporków wyniosła 2507 Mg. Średni skład morfologiczny odpadów domowych i z obiektów infrastruktury, określony na podstawie danych literaturowych podano tabeli 8.

Bilans odpadów komunalnych wytworzonych na terenie gminy i miasta Stąporków opracowano na podstawie danych wskaźnikowych, oraz Planu Gospodarki Odpadami dla powiatu koneckiego.

Do obliczenia ilości wytworzonych odpadów komunalnych przez mieszkańca 
w gminie przyjęto dane demograficzne uzyskane z Urzędu Gminy.

Tabela 8. Skład morfologiczny odpadów domowych i z obiektów infrastruktury [%] na podstawie literatury

| L.p. | Frakcja odpadów | Wieś [%] | Ilość odpadów w gminie Stąporków [Mg] |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Odpady organiczne pochodzenia roślinnego | 13 | 326 |
| 2. | Odpady organiczne pochodzenia zwierzęcego | 1 | 25 |
| 3. | Inne odpady organiczne | 2 | 50 |
| 4. | Papier i tektura | 13 | 326 |
| 5. | Tworzywa sztuczne | 13 | 326 |
| 6. | Materiały tekstylne | 3 | 76 |
| 7. | Szkło | 8 | 200 |
| 8. | Metale | 4 | 100 |
| 9. | Odpady mineralne | 10 | 251 |
| 10. | Frakcja drobna (pon. 10 mm) | 33 | 827 |
| Razem | 100 | 2507 |

Tabela nr 9 . Masa wytworzonych odpadów komunalnych na terenie gminy i miasta Stąporków (dane szacunkowe) na koniec 2007 r

| Gospodarstwa domowe | Rok | Liczba mieszkańców | Ilość odpadów komunalnych Mg/rok | Współczynnik kg/mieszkańca/rok |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Miasto i gmina Stąporków | 31.12.2007 | 18 571 | 2507 | 135 |

Dla porównania ilość odpadów komunalnych dla całego powiatu koneckiego na koniec  2008 r. szacowana jest na poziomie 15 797 Mg.

Podstawowym sposobem unieszkodliwiania odpadów komunalnych w gminie jest ich składowanie na składowisku w Końskich lub ich wywóz do Zakładu Segregacji 
i Odzysku  w Skarżysku Kamiennej, względnie do Zakładu Segregacji i Odzysku w Sitkówce Nowinach „SUR WTÓR.

Według danych uzyskanych z Urzędu Miasta i Gminy w Stąporkowie na konie 2007 r. zebrano następujące ilości i rodzaje odpadów:

- odpady wymieszane – 707 Mg

- odpady gruzu i betonu – 9,4 Mg

Segregowane odpady komunalne:

- papier i tektura – 46,8 Mg

- szkło – 34,6 Mg

- tworzywa sztuczne – 22,8 Mg

Razem odpadów komunalnych w 2007 r zebrano 820,6 Mg. Stanowi to ok. 33 % ogółu odpadów wytworzonych na podstawie danych szacunkowych. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny – 13,1 Mg.

W sektorze przedsiębiorstw brak jest pełnych danych na temat ilości wytwarzanych odpadów. Do wyjątków zaliczyć można większe zakłady np.: Henkel Polska S.A. 
w Stąporkowie, Zakład Urządzeń Kotłowych „Stąporków” S.A..

Na terenach wiejskich, z jakimi mamy do czynienia w przypadku gminy Stąporków, duża część powstających odpadów nie trafia do kontenerów czy worków na śmieci. Część surowców po zakończeniu ich pierwotnego użytkowania znajduje zastosowanie 
w gospodarstwie. Część odpadów jest spalana w piecach c.o. (odpady opakowaniowe – papier, tektura, folie). Inna część odpadów poddawana jest recyklingowi organicznemu, tak, iż po przekompostowaniu znajdują zastosowanie jako nawóz do ogródków lub na pola. Stąd wynika duża rozbieżność między odpadami wytworzonymi a faktycznie zebranymi. Spora ich część w dalszym ciągu trafia na tzw. „dzikie wysypiska”. Jest to problem nie tylko gminy Stąporków, ale ogólnokrajowy.

Odpady zbierane selektywnie sortowane są na cztery główne grupy: makulatura, szkło, tworzywa sztuczne i metale.

Zasadniczo odpady komunalne zaliczane są do odpadów innych niż niebezpieczne 
i obojętne. Jednak wśród całej ich masy mogą znajdować się także odpady niebezpieczne, jak np.: baterie, akumulatory, lampy fluoroscencyjne i inne odpady zawierające rtęć, przeterminowane lekarstwa zwłaszcza z grupy cytotoksycznych i cytostatycznych, rozpuszczalniki, kwasy i zasady, oleje i tłuszcze inne niż spożywcze, środki ochrony roślin 
I i II klasy toksyczności, urządzenia elektryczne i elektroniczne zawierające substancje niebezpieczne, urządzenia zawierające freony, drewno pokryte lub zawierające substancje niebezpieczne (smoła, lakiery), kleje, lepiszcza i żywice zawierające substancje niebezpieczne. Odpady niebezpieczne należą do różnych grup.

W chwili obecnej trudno oszacować jaką ilość wśród odpadów komunalnych stanowiły odpady niebezpieczne, gdyż nie są one zbierane selektywnie. Brak jest kompleksowego systemu zbierania i unieszkodliwiania tych odpadów. Najczęściej odpady te wyrzucane są przez mieszkańców do pojemników na odpady komunalne, skąd są wywożone na składowisko odpadów komunalnych.  W 2006 r. został  zorganizowany Punkt Zbierania Odpadów Niebezpiecznych. Zbiórką Odpadów Niebezpiecznych zajmuje się firma „EKO 2 – PLUS” z siedzibą w Będzinie. Przedstawicielem tej firmy na miasto
 i gminę Stąporków jest Pan Ireneusz Mirończuk. W punkcie tym zbierany jest nieodpłatnie zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte baterie i akumulatory, przepracowane oleje i opakowania po nich.

Zużyte akumulatory ołowiowe zbierane są przez sklepy z częściami i akcesoriami samochodowymi, przy okazji zakupu nowych urządzeń oraz przez niektóre stacje naprawy pojazdów. Odpady te są czasowo magazynowane, a następnie odbierane przez wyspecjalizowane firmy i przekazywane do unieszkodliwienia.

## 2.2.2. 	Odpady powstające w sektorze handlowym, sektorze publicznym i w sektorze usług.

Do grupy tej zalicza się podmioty z branży handlowej, podmioty prowadzące handel obwoźny, placówki oświatowo-kulturalne, urzędy, zakłady usług elektrycznych, teleinformatycznych i elektronicznych, ślusarskich, zakłady fryzjersko-kosmetyczne, blacharsko-lakierniczych, jednostki prowadzące działalność w zakresie transportu, budownictwa.

Zasadniczo odpady powstające w tych sektorach zaliczane są do odpadów komunalnych lub opakowaniowych. Jednak wśród całej ich masy mogą znajdować się także odpady niebezpieczne. W przypadku odpadów opakowaniowych istnieją prawne nakazy zobowiązujące producentów wprowadzających je do obrotu do ich częściowego odzysku 
i recyklingu na odpowiednich poziomach, które określa rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie rocznych poziomów odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych i poużytkowych (Dz. U. nr 109, poz. 752). Pozwoli to ograniczyć liczbę odpadów opakowaniowych deponowanych na składowisku.

Rozporządzenie to zakłada, dla wszystkich rodzajów opakowań, osiągnięcie do końca 2008 r. 50 % poziomu odzysku i 27 %poziomu recyklingu, zaś w 2014 r. 60 % poziomu odzysku i 55 % poziomu recyklingu.

## 2.2.3. 	Odpady medyczne i weterynaryjne.

Podstawową publiczną funkcję ochrony zdrowia ludzi na obszarze gminy spełniają dwa Zakłady Opieki Zdrowotnej (publiczny – 4 przychodnie: w Stąporkowie, Niekłaniu Wielkim, Odrowążu i Krasnej oraz niepubliczny „Medica” w Stąporkowie), Świętokrzyskie Centrum Rehabilitacji i Osób Niepełnosprawnych w Czarnieckiej Górze oraz 3 apteki 
w Stąporkowie oraz punkt apteczny w Niekłaniu Wielkim i Krasnej.

Odpady medyczne i weterynaryjne należą do grupy odpadów nr 18. Muszą być one zbierane selektywnie, i winny być przekazywane wyspecjalizowanym firmom do utylizacji termicznej.

Odpady medyczne przekazywane  do spalarni  to  przede wszystkim specyficzne odpady medyczne (kody odpadów: 180101, 180102, 180103, 180110): zużyte materiały opatrunkowe, sprzęt jednorazowego użytku, materiał biologiczny, a także odpady weterynaryjne.

W zakresie zbierania i transportu odpadów medycznych jakie powstają na terenie gminy działają specjalistyczne firmy m.in.: „ECO-ABC” Sp. z o.o. Bełchatów, „Expol-Bis” Skarżysko Kamienna, „Gos-star” Kielce. Każda placówka medyczna corocznie podpisuje stosowne umowy na odbiór odpadów medycznych. Wybór firmy zależy od ich konkurencyjności.

Przeterminowane leki oraz medykamenty, powstające w znikomych ilościach w aptekach - około 0,19 Mg rocznie, odbierane są przez firmy, z którymi apteki mają podpisane umowy. Są to m.in.: „Novista” Bielsko-Biała, „Cefarm” Kielce, „Radix” Kielce. Lekarstwa zamawiane są przez apteki w niewielkich ilościach, umożliwiających bezpośrednią sprzedaż.

Tab.nr 10. Przybliżony skład morfologiczny odpadów sektora opieki zdrowotnej.

| składnik | % wagowy |
| --- | --- |
| Odpady organiczne | 35 |
| tektura | 10 |
| papier | 35 |
| Tworzywa sztuczne | 10 |
| Pozostałe odpady palne | 6 |
| szkło | 1 |
| Żelazo i inne metale | 2 |
| Pozostałe odpady niepalne | 1 |

## 2.2.4. 	Odpady z przemysłu.

Na terenie gminy Stąporków brak jest wielkiego przemysłu. Do grupy największych wytwórców odpadów z sektora gospodarczego należą wymieniane już wcześniej:

- HENKEL POLSKA S.A. Zakład Produkcyjny w Stąporkowie (produkcja materiałów chemii budowlanej),

- ZAKŁAD URZĄDZEŃ KOTŁOWYCH „STĄPORKÓW” S.A. w Stąporkowie – produkcja urządzeń do wyposażenia kotłowni,

- TECHMŁOT (producent odkuwek i narzędzi gospodarczych)

- TERMOTECH (produkcja kotłów centralnego ogrzewania)

- GASPOL (dystrybucja gazu płynnego, instalacje gazowe)

- PROGRESS (produkcja sit i siatek).

Tab. Nr 11. Ilość odpadów gospodarczych wytworzona przez największe zakłady produkcyjne 
 (na koniec 2006 r)

1 Henkel Polska S.A. 1492,4 Mg/rok

2 Zakład Urządzeń Kotłowych „Stąporków” 183,1 Mg/rok

5 GASPOL 60 Mg/rok

6 PROGRES 50 Mg/rok

Produkcją materiałów chemii budowlanej w gminie zajmuje się zakład Henkel Polska S.A. w Stąporkowie, który wytwarza materiały do spoinowania płytek ceramicznych, uszczelniania i ochrony budowli, tynkowania, malowania i ocieplania budowli oraz dodatki do zapraw i betonów. Powstające w procesach produkcyjnych odpady to głównie odpadowe piaski i iły, których rocznie powstaje 1 143 Mg (grupa 01). 
Z powstających w tej grupie odpadów 85 % poddawane jest odzyskowi, natomiast pozostała część wykorzystywana gospodarczo lub czasowo magazynowana.

Na terenie gminy część odpadów gospodarczych to odpady pochodzące z fizycznej 
i mechanicznej obróbki metali – grupa 12.  Największe ich ilości powstają w Zakładach Urządzeń Kotłowych „Stąporków”. W tej grupie mieszczą się odpady przede wszystkim pochodzące z toczenia i piłowania metali żelaznych i nieżelaznych oraz oleje i smary 
z obróbki metali.

Odpady z sektora gospodarczego wytworzone na terenie gminy są transportowane przez specjalistyczne firmy, posiadające odpowiednie zezwolenia w tym zakresie oraz unieszkodliwione (odpady niebezpieczne) lub wykorzystane gospodarczo.

Niewielki procent poddawany jest składowaniu.

Żużle i popioły wykorzystane zostały do rekultywacji terenu, oraz do produkcji elementów budowlanych, jak np. żużle z ZUK „Stąporków” S.A. w ilości 40 Mg zagospodarowywane są we własnym zakresie. Przy wykorzystywaniu tego typu odpadów do rekultywacji terenów, ze względu na właściwości fizyko-chemiczne i obecność metali ciężkich, należy z rozwagą podchodzić do takiej formy ich zagospodarowywania.

Głównymi producentami odpadów z grupy 10 jest zakład odlewniczy w Hucisku (Jan Kowalczyk) oraz zakłady związane z obróbką odlewów w Stąporkowie. W przemyśle odlewniczym powstają głównie: żużle odlewnicze i pyły odlewnicze oraz piaski poformierskie. W latach, gdy przemysł odlewniczy był wiodącym przemysłem w gminie, piaski poformierskie, żużle, czy pyły odlewnicze, znalazły zastosowanie do produkcji materiałów budowlanych, zarówno przez specjalistyczne firmy jak i okolicznych odbiorców indywidualnych, a przede wszystkim odpady tego typu wykorzystywano do utwardzania powierzchni terenu i niwelacji. Aktualnie rdzenie i formy odlewnicze powstające w odlewni poddawane są rozdrabnianiu i używane powtórnie w procesie produkcyjnym oraz zagospodarowywane są we indywidualnie w sposób podobny jak z przed lat.

Na terenie gminy powstaje niewielka ilość odpadów gospodarczych pochodzących 
z przetwórstwa żywności. W gminie Stąporków brak jest zakładów trudniących się przetwórstwem mleka, branżą zbożowo-młynarską, cukrowniczą, owocowo-warzywną, czy zakładu gorzelni.

Osobnym zagadnieniem pozostają odpady z grupy 03 (odpady z przetwórstwa drewna), ponieważ w gminie Stąporków taką działalnością zajmuje się 48 podmiotów gospodarczych.

Ilość powstających w tym przemyśle odpadów zależna jest przede wszystkim od ilości przetartego drewna (ta zmienia się w zależności od koniunktury, pory roku) i jest trudna do oszacowania nawet przez samych przedsiębiorców. Szacunkowo można przyjąć (dane od przedsiębiorców), iż jeden zakład produkcyjny branży drzewnej produkuje ok. 100-200 m3 trocin i ścinków drewnianych rocznie. W przeliczeniu na całą branżę drzewną w gminie należy przyjąć, iż rocznie produkowanych jest około 2000-3000 m3 trocin 
i ścinków drewnianych.

Można oszacować, że stopień odzysku tych odpadów przekracza 90 %. Podlegają one głównie odzyskowi w celach energetycznych na terenie zakładów wytwarzających odpad oraz przez odbiorców indywidualnych.

Odpady powstające w tym sektorze  należą do różnych grup: 01, 02, 03, 13, 20.

## 2.2.5. 	Odpady z sektora budowlanego.

Podczas prac remontowych, modernizacyjnych i rozbiórek na terenach zakładów już istniejących powstaje około 260 Mg odpadów remontowo-budowlanych odpadów, przede wszystkim metalowych – żelazo i stal. Odpady te są zbierane przez specjalistyczne firmy posiadające zezwolenia na transport i unieszkodliwianie odpadów i w większości trafiają poza gminę, a około 10% jest składowane. Firmy, które zajmują się skupem złomu na terenie gminy są m.in.:

- PHU „EL-De-ka” w Stąporkowie;

- PHU-W „Feliksbud” w Stąporkowie;

- B. Werens, Skup i sprzedaż złomu stalowego w Stąporkowie.

Tab. nr 12. Przybliżony skład odpadów z sektora budowlanego przedstawia poniższa tabela

| Składnik | % wagowy |
| --- | --- |
| Beton, cegły | 57 |
| Drewno i inne materiały palne | 5 |
| Papier | 35 |
| Papier, tektura, tworzywa sztuczne | < 1 |
| Metale | 2 |
| Pyły i frakcja drobna | 26 |
| Asfalt | 7 |
| Pozostałe odpady niepalne | 3 |

Zasadniczo odpady budowlane można zaliczyć do odpadów obojętnych (grupa nr 17). Jednak wśród całej masy odpadów budowlanych mogą znajdować się także takie, które zawierają np. azbest, smołę lub produkty smołowe. Takie odpady stają się niebezpiecznymi.

## 2.2.6. 	Wycofane z eksploatacji pojazdy

Pojazdy wycofane z eksploatacji trafiają do składnic złomu, gdzie są demontowane w celu odzysku poszczególnych substancji i materiałów. Na terenie powiatu koneckiego decyzje na prowadzenie działalności w zakresie demontażu wraków samochodów wycofanych z eksploatacji posiada Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej 
w Końskich S.A., ul. Piłsudskiego 124, 26-200 Końskie. Na terenie gminy nie ma stacji demontażu pojazdów.

Podczas demontażu odzyskuje się oleje mineralne, płyny hamulcowe i akumulatory, tworzywa sztuczne, szkło, opony oraz złom stalowy, które odbierane są przez specjalistyczne firmy.

Obecnie istnieje prawny obowiązek przekazania do specjalnej stacji samochodów zużytych, lub samochodów definitywnie wyrejestrowywanych z użytkowania.

## 2.2.7. 	Odpady z oczyszczalni ścieków.

Odpady wytwarzane w oczyszczalniach ścieków należą do grupy 19 i można do nich zaliczyć głównie:

- osady z oczyszczania ścieków komunalnych, ustabilizowane,

- skratki,

- zawartość piaskowników.

Długość rozdzielczej sieci wodociągowej w gminie Stąporków wg informacji zebranych w ZGKiM wynosi 157,5 km. Długość sieci kanalizacyjnej wynosi 11,7 km. Do sieci wodociągowej podłączonych jest 3 526 gospodarstw domowych, zaś do kanalizacji tylko 287.

Kanalizacją objęte są osiedla bloków mieszkalnych i w niewielkiej, na dzień dzisiejszy budynki jednorodzinne. Na terenie gminy funkcjonuje mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia ścieków znajdująca się przy ul. Odlewniczej 2 w Stąporkowie. Jest to oczyszczalnia o przepustowości 2 500 m3/d (912 500 m3/rok). Ostatnio była modernizowana w latach 1995-1997. Odbiornikiem oczyszczonych ścieków jest rzeka Czarna Konecka.

W 2007 r. zostało wytworzonych 78,95 Mg osadów ściekowych.

Poza osadami ściekowymi w oczyszczalni powstają skratki i w 2007 r. wytworzono ich 4,3 Mg.

Osady ściekowe posiadają aktualne badania fizyko-chemiczne. Wg tych badań osady mogą być wykorzystywane w rolnictwie do celów nawozowych w polowych uprawach roślin, nie należy ich jednak stosować w ogródkach działowych, na plantacjach warzyw 
i roślin sadowniczych, na trawy i mieszanki traw z motylkowymi w uprawach polowych.

Na terenie Gaspolu S.A. w Stąporkowie, TECHMŁOT i Szkole Podstawowej 
w Krasnej, Świętokrzyskiego Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze oraz 
w Stowarzyszeniu 39 Apostolstwa Katolickiego w Czarnej działają oczyszczalnie ścieków socjalnych, a w Henkel Polska S.A. w Starej Górze działa podczyszczalnia ścieków socjalnych i przemysłowych. W gminie funkcjonują również przydomowe oczyszczalnie ścieków - łącznie 20.

## 2.2.8. 	Odpady niebezpieczne.

Według prawa ochrony środowiska, PCB zaliczane są do substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska. PCB było stosowane w kondensatorach, transformatorach oraz innych urządzeniach elektroenergetycznych. Zgodnie przepisami prawa dopuszczalne jest wykorzystywanie PCB w użytkowanych urządzeniach lub instalacjach, do dnia 30 czerwca 2010 roku. Na terenie gminy Stąporków zgłoszone są następujące miejsca występowania urządzeń zawierających PCB: w Stąporkowie na stacji elektroenergetycznej 110/15 kV (ul. Piłsudskiego) znajduje się bateria kondensatorów typu C-909/50-1), o wadze 1018 kg. Zawierają one olej z PCB w ilości 315 kg (urządzenia pracujące); na terenie Henkel-Polska S.A. w Stąporkowie oraz na terenie Zakładu Energetyki Cieplnej w Końskich znajdują się transformatory i kondensatory zawierające PCB, w ilości 3,15 Mg.

Urządzenia te, w przypadku awarii zostaną zdemontowane, unieszkodliwione przez firmy posiadające stosowne zezwolenia w zakresie gospodarowania odpadami na koszt właściciela.

Wśród odpadów przeznaczonych do unieszkodliwienia w najbliższych latach 
znajdą się:

- baterie i kondensatory,

- wyłączniki olejowe,

- rozruszniki,

- płyny usunięte z transformatorów,

- oleje odpadowe i ciecze z dekontaminacji transformatorów.

Oleje odpadowe to głównie wszelkiego rodzaju zużyte oleje silnikowe 
i przekładniowe oraz oleje hydrauliczne, które nie nadają się już do dalszego zastosowania. Jako główne źródło powstawania tego typu odpadów należy uznać właścicieli wszelkich pojazdów mechanicznych oraz stacje obsługi pojazdów i bazy transportowe.

Na terenie gminy Stąporków, według informacji zebranych bezpośrednio od wytwórców odpadów wynika, iż w ciągu roku powstaje ok. 12 Mg olejów odpadowych.

Odpady te zostały w całości przekazane do unieszkodliwienia do Rafinerii Nafty „Jedlicze”, w celu regeneracji, za pośrednictwem firm zajmujących się skupem tych odpadów.

Największymi firmami działającymi na terenie powiatu, a tym samym gminy 
i zajmującymi się zbieraniem i transportem są Eco-Serwis Warszawa, Ran-Flex Sp. z o.o. Kielce, FHU „Juko” Piotrków Trybunalski, Eco-Plus Wieliczka, PPHU „Tartak” Fałków. Również w ramach utworzonego Punktu Zbierania Odpadów Niebezpiecznych istnieje możliwość oddawania nieodpłatnie przepracowanych olejów i opakowań po nich.

Do głównych kierunków odzysku olejów odpadowych należy regeneracja, natomiast proces unieszkodliwiania olejów odpadowych nie podlegających regeneracji polega głównie na ich spalaniu. Regeneracja polega na usunięciu zanieczyszczeń nierozpuszczalnych w oleju i pozyskaniu z nich surowców petrochemicznych, które mogą być ponownie wykorzystane.

Baterie i akumulatory.

Na rynku polskim w użytkowaniu znajdują się dwa typy baterii i akumulatorów: wielkogabarytowe i małogabarytowe. Akumulatory wielkogabarytowe, kwasowo-ołowiowe pochodzą z różnego rodzaju środków transportu. Akumulatory i baterie małogabarytowe znajdują szersze zastosowanie zwłaszcza w gospodarstwach domowych – źródło zasilania latarek, radioodbiorników, aparatów fotograficznych, i in.

Nie ma danych o ilości wytworzonych odpadów tego typu (grupa nr 16) na terenie gminy, można jedynie szacować tą wielkość na ok. 1,3 - 1,5 Mg rocznie. Wprawdzie wskaźniki powstawania zużytych baterii i akumulatorów (które wynoszą około: 0,07 kg/M/rok - baterie i 0,33 kg/M/rok – akumulatory) wskazywałyby, iż wielkość ta mogłaby być większa, jednak dla Stąporkowa przyjęto redukcję o ok. 60 %, z uwagi na przeważający charakter gospodarki (rolnictwo).

W 2006 r. zebrano i przekazano do regeneracji 318 kg zużytych baterii.

Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne.

Odpady urządzeń elektrycznych i elektronicznych powstają zarówno w gospodar-stwach domowych jak również w sektorze gospodarczym. Dla oszacowania ilości tych odpadów dla powiatu koneckiego przyjęto wskaźnik wg WPGO dla woj. świętokrzyskiego w ilości
 4 kg/M rocznie. Zatem zakładając powyższy wskaźnik, szacuje się, że w 2006 roku powstało około 334 Mg zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Na terenie składowiska odpadów komunalnych w Końskich znajduje się GPZON, 
w którym można oddawać zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne. W Stąporkowie zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne mieszkańcy mogą przekazywać do GPZON zlokalizowanego na terenie firmy EKO 2-PLUS (teren byłej Odlewni Żeliwa).

W przypadku zużytego sprzętu powstającego w wyniku działalności podmiotów gospodarczych jest on selektywnie zbierany i przekazywany firmom posiadającym zezwolenia w zbierania i transportu odpadów, a następnie poddawane odzyskowi. Znaczna ilość tego rodzaju odpadów znajduje nowych nabywców i odpady te wykorzystywane są ponownie na rynku wtórnym.

Na terenie gminy nie prowadzi się szczegółowej inwentaryzacji odpadów powstałych po zużytych urządzeniach elektrycznych i elektronicznych.

Odpady zawierające azbest

Azbest, z uwagi na swoje zalety, był szeroko stosowany w budownictwie, między innym do produkcji wyrobów budowlanych, rur w instalacjach wodociągowych 
i kanalizacyjnych oraz jako przewody kominowe i zsypy w budynkach wielokondygnacyjnych, a także w mniejszej skali w przemyśle chemicznym (koce gaśnicze, ubrania ochronne). Jednak aż 85 % z całości wyrobów zawierających azbest to elementy budowlane. Około 75 % ilości zawierających azbest przypada na obiekty 
w zabudowie wiejskiej, gdzie wyroby cementowo – azbestowe były szeroko stosowane jako pokrycia dachowe.

W 2008 r. opracowany został przez Panią Halinę Zawadę z Urzędu Miejskiego 
w Stąporkowie Program usuwania wyrobów zawierających azbest w gminie Stąporków.

## 2.2.9. 	Inne odpady.

Odpady wielkogabarytowe.

Do tego typu odpadów należy zaliczyć głównie meble i większe urządzenia domowe. Pierwszą zorganizowaną zbiórkę odpadów wielkogabarytowych przeprowadzono wiosną  2008 r. Będzie się ona odbywała, zgodnie z przyjętym regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Stąporków 2 razy w roku – wiosna i jesienią, po uprzednim zawiadomieniu mieszkańców. Według danych szacunkowych ilość powstających odpadów wielkogabarytowych wynosi około 177 Mg rocznie.

Zużyte opony.

Na terenie gminy zużyte opony samochodowe pochodzą głównie:

- z bieżącej eksploatacji pojazdów i maszyn, w tym środków transportu, maszyn budowlanych;

- ze stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji.

W roku w gminie wytwarzanych jest około 5 Mg opon samochodowych. Zbiórką zużytych opon zajmują się: ABBA EKOMED Toruń, lub najbliżej Zakład Wulkanizacji Końskie ul. Warszawska oraz PGO Sp. z o.o. Końskie. Na terenie gminy nie ma stacji demontażu pojazdów.

Gmina organizuje okresowo również zbiórkę zużytych opon od osób indywidualnych.

Popiół i żużel z palenisk domowych i pieców c.o. w chwili obecnej częściowo trafia na wysypisko , jako odpad komunalny, częściowo jest wykorzystywany do posypywania przez mieszkańców chodników w zimie, a także znajduje zastosowanie do wyrównywania dróg polnych. Intencją władz miasta i gminy powinno być wprowadzenie zorganizowanej zbiórki tego typu odpadów w sposób selektywny, i jego dalsze wykorzystanie. Przy głównym źródle energii w piecach domowych i c.o. jakim pozostaje węgiel, koks i miał węglowy, powstają dość duże ilości popiołu i żużla. W jednym sezonie grzewczym na terenie gminy może powstać ok. 326 Mg tych odpadów. Popiół i żużel powstałe ze spalania węgla w sektorze gospodarstw domowych i publicznym, należą do grupy odpadów nr 20.

Odpady z ciepłowni miejskich i lokalnych to w przeważającej części mieszanki popiołowo-żużlowe.

Na terenie gminy w ostatnich latach lokalne kotłownie koksowo-węglowe 
w budynkach użyteczności publicznej w przeważającej większości zostały zlikwidowane 
i zamienione na olejowo-gazowe.

I tak ogrzewanie gazowe posiadają: Urząd Miejski, Dom Kultury, Zespól Szkół Publicznych w Stąporkowie + Hala sportowa, Przedszkole Publiczne, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych, Publiczna Szkoła Podstawowa w Stąporkowie. Ogrzewanie olejowe posiadają: Zespół Szkół Publicznych w Niekłaniu, Publiczna Szkoła Podstawowa 
w Krasnej.

Przykładem tego może być modernizacja kotłowni w placówkach oświaty 
w Niekłaniu, Odrowążu, Wielkiej Wsi i w Krasnej.

Odpady energetyczne można wykorzystywać:

- jako surowiec wtórny w działalności gospodarczej zastępujący surowiec naturalny lub produkowany przez przemysł,

- w gospodarczej niwelacji terenu w celu odzyskania zdewastowanych lub naturalnie nieprzydatnych obszarów do działalności gospodarczej lub urbanistycznej,

Aktualnie wykorzystanie odpadów (odzysk), następuje w następujących dziedzinach:

    - produkcja ceramiki budowlanej jako komponent masy ceramicznej;

    - wypełniacz w produkcji betonów zwykłych i lekkich, izolacyjno-konstrukcyjnych 
i zbrojonych;

    - produkcja betonów komórkowych jako surowiec podstawowy;

    - produkcja cementu jako składnik korygujący skład masy z której wypalany jest klinkier;

    - produkcja cementu jako dodatek przy mieleniu klinkieru;

    - roboty drogowe i inżynieryjne.

## 2.3. 	Istniejące systemy zbierania odpadów w gminie.

Podstawowym systemem zbierania odpadów w gminie Stąporków jest zbiórka odpadów mieszanych oraz segregowanych. Do gromadzenia odpadów stosowane są różnego typu pojemniki o różnej pojemności dostosowane do rodzaju i charakteru zabudowy (tereny miejskie, wiejskie, zabudowa jedno- i wielorodzinna). Na terenie, gdzie występuje miejska zabudowa wielorodzinna odpady zbierane są do kontenerów
 o pojemności 1100 l.

W gminie Stąporków selektywna zbiórka odpadów obejmuje odpady typu szkło, tworzywa sztuczne, makulatura i metal. Segregacja prowadzona jest poprzez dostarczanie worków do indywidualnych gospodarstw domowych przy zabudowie jednorodzinnej. 
W obrębie zabudowy wielorodzinnej w miejscach dostępnych ustawiane są odpowiednio oznaczone pojemniki na segregowane odpady.

W gminie organizowane są także akcje „sprzątania świata” oraz konkursy selektywnej zbiórki odpadów. Największym powodzeniem akcje tego typu cieszą się wśród młodzieży szkolnej. W gminie Stąporków w ramach konkursu selektywnej zbiórki zebrano znaczne ilości złomu akumulatorowego, zużytych baterii, makulatury, szkła, tworzyw sztucznych.

Obecnie zbieraniem i transportem odpadów komunalnych, w  tym także segregowanych na terenie gminy zajmują się:

- CZYSTOPOL – Adam Bielas, ul. Kilińskiego 15, Włoszczowa

- PWNS ALMAX – ul. Wrocławska 3, Radom

- Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o ul. Łazienkowa 8, Końskie

- „SUR – WTÓR, ul. Przemysłowa 37, Sitkówka – Nowiny

Istnieje obowiązek każdego właściciela nieruchomości zawarcia umowy na odbiór odpadów z jedną z firm. Na terenie zabudowy wielorodzinnej umowę na wywóz śmieci zawiera Kierownik Spółdzielni Mieszkaniowej i Dyrektor ZGKiM (administrator osiedli komunalnych).

Częstotliwość wywożenia odpadów ustalona jest w stałym grafiku, najczęściej 
2 razy w tygodniu w mieście,  raz w miesiącu (w sołectwach) odpady zmieszane oraz
 2 razy w tygodniu odpady segregowane w mieście i 1 raz w miesiącu  na terenie gminy.

Odpady są wywożone na składowisko odpadów komunalnych w Końskich lub do Zakładu Segregacji i Odzysku w Skarżysku względnie do Zakładu Segregacji w Sitkówce-Nowinach.

Wywozem nieczystości płynnych z opróżnianych szamb z terenu gminy zajmują się:

- Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Stąporkowie

- Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o. o. w Końskich

- Pan Robert Jedynak zam. Kozia Wola

- Firma Usługowo-Handlowo-Produkcyjna – Barbara Stępień, ul. Konecka 8B Stąporków

Jest obowiązek zawarcia przez każdego właściciela nieruchomości umowy na opróżnianie szamba, a tak że gromadzenia dowodów na opróżnianie szamba.

Za wywóz odpadów zmieszanych mieszkańcy ponoszą opłaty, natomiast segregowane przyjmowane są bezpłatnie.

Według stanu na 20.10.2008 r liczba umów indywidualnych zawartych na odbiór odpadów wynosiła w gminie 3144, zaś na usuwanie nieczystości z szamb przydomowych 561.

## 2.4. 	Rodzaj i ilość odpadów poddawanych poszczególnym procesom odzysku.

Do grupy odpadów ulegających biodegradacji zaliczono: odpady zielone, odpady 
z opakowań papierowych, papier nieopakowaniowy, odpady kuchenne ulegające biodegradacji, odzież i tekstylia naturalne, odpady z targowisk, odpady z pielęgnacji parków i ogrodów.

KPGO zakłada, zgodnie z Dyrektywą Unii Europejskiej 1999/31/EC, że ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania w kolejnych latach powinny wynosić:

- w 2010 r. 75% (wagowo) całkowitej ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji wytworzonej w 1995 r.,

- w 2013 r. 50% (wagowo) całkowitej ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji wytworzonej w 1995 r.,

- w 2020 r. 35% (wagowo) całkowitej ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji wytworzonej w 1995 r.

Prognoza ilości odpadów ulegających biodegradacji powstających na terenie gminy  na najbliższe lata wynosi:

Tabela nr 13. Prognozowane ilości odpadów ulegających biodegradacji w gminie

| Lata | 2010 [Mg] | 2012 [Mg] | 2014 [Mg] | 2016 [Mg] | 2018 [Mg] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ilość odpadów | 786 | 802 | 817 | 832 | 848 |

Ze względu na rolniczy charakter gminy, przeważająca część odpadów ulegających biodegradacji powstająca w zabudowie wiejskiej i jednorodzinnej jest zagospodarowywana na cele paszowe lub do rolniczego wykorzystania (kompost).

W tabeli 13 przedstawiono prognozę ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, które mogą być kierowane na składowiska w latach 2008 oraz w 2014 zgodnie z PPGO. Oszacowano, że ilość odpadów komunalnych wytworzonych w roku 1995 wyniosła 600 Mg. W latach 2007-2011 wg prognoz wytwarzania odpadów ulegających biodegradacji w woj. świętokrzyskim limit składowania odpadów ulegających biodegradacji jest wyższy od ilości wytwarzanych odpadów ulegających biodegradacji. W skali całego województwa dopiero w roku 2013 ilość wytwarzanych odpadów ulegających biodegradacji będzie wyższa od wymaganego limitu składowania.

Tabela nr 14. Prognozowane ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, które mogą być kierowane na składowiska odpadów komunalnych w latach 2008 oraz 2014 zgodnie z KPGO

| Rok | Przewidywana ilość odpadów ulegających biodegradacji | Dopuszczalna ilość do składowania na składowiskach | % składowania odpadów w stosunku do 1995 r. |
| --- | --- | --- | --- |
| 2010 | 786 Mg | 492 Mg | 82,06% |
| 2014 | 817 Mg | 287 Mg | 47,86% |

Źródło: szacunkowo wg danych z PPGO

Procesom odzysku poddawane są odpady pochodzące z selektywnej zbiórki oraz frakcje wydzielone z odpadów komunalnych mieszanych, wyselekcjonowane już w miejscu składowania. W Stąporkowie mieszkańcy mają do dyspozycji pojemniki na surowce wtórne, natomiast na terenach wiejskich worki plastikowe.

## 2.5. 	Rodzaj, rozmieszczenie oraz moc przerobowa instalacji do odzysku i unieszkodliwiania odpadów.

Na terenie gminy nie ma instalacji do odzysku i unieszkodliwiania odpadów 
w ścisłym tego słowa znaczeniu, gdzie odpady byłyby poddawane tym procesom w sposób określony i zgodny z prawem.

## 2.6. 	Wykaz podmiotów prowadzących działalność w zakresie zbierania, transportu, odzysku oraz unieszkodliwiania odpadów.

Podmioty z terenu gminy prowadzące działalność w zakresie zbierania (Z), transportu (t), odzysku (O) lub unieszkodliwiania (U) odpadów:

- Punkt zbiórki złomu „elDEKA”, ul. Partyzantów, Stąporków (Z);

- Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Eko-Przerób” M. Gula, Błaszków 1s, Stąporków (U, W, T);

- PHU-W „Feliksbud”, ul. Miła 3, Stąporków;

- B. Werens, ul. 3-go Maja Końskie – Skup i Sprzedaż Złomu Stalowego, 
ul. Konecka 61 w Stąporkowie.

# 3.	PROGNOZOWANE ZMIANY W ZAKRESIE GOSPODARKI ODPADAMI WYNIKAJĄCE ZE ZMIAN DEMOGRAFICZNYCH I GOSPODARCZYCH.

Opis zmian w gospodarce odpadami na terenie gminy Stąporków uwzględnia przede wszystkim zmiany demograficzne, czyli zmiany liczby wytwórców odpadów (głównie komunalnych) rozciągnięte w czasie. Na ilość wytworzonych odpadów komunalnych oprócz liczby wytwórców mają wpływ także nawyki, styl życia i poziom zamożności społeczeństwa.

Istotną i wymierną zmianę w ilości powstających odpadów może dać także ewentualne powstanie w przyszłości na terenie gminy dużego zakładu przemysłowego, lub rozwój mniejszych zakładów działających w konkretnej branży produkcyjnej lub usługowej.

Według GUS liczba ludności obszarów wiejskich w powiecie koneckim będzie się stopniowo zmniejszać. Zmiany te nie będą drastyczne, aczkolwiek nie można traktować liczby mieszkańców w czasie jako wartości stałej.

Biorąc pod uwagę tendencje i wskaźniki demograficzne, nie należy spodziewać się istotnych zmian w zakresie ilości powstających odpadów komunalnych. Zmiany wywołane czynnikami demograficznymi mogą wynieść  ca 5 %. Wiązać się one będą  ze spadkiem liczby ludności gminy (tabela powyżej). Pomimo spadku liczby ludności, należy się jednak spodziewać  tendencji wzrostowej wytwarzania odpadów.

Tabela nr 15. Prognoza wytwarzania odpadów komunalnych na terenie gminy i miasta Stąporków w latach 2008 – 2018 w podziale na 18 strumieni.

| L.p. | Rodzaje odpadów | 2008 r. | 2010 r. | 2012 r. | 2014 | 2016 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | [Mg] | [Mg] | [Mg] | [Mg] | [Mg] | [Mg] |
| 1. | Odpady kuchenne ulegające biodegradacji | 451 | 460 | 470 | 479 | 488 | 498 |
| 2. | Odpady zielone | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
| 3. | Papier i tektura (nieopakowaniowe) | 175 | 178 | 180 | 183 | 190 | 193 |
| 4. | Opakowania z papieru i tektury | 200 | 204 | 208 | 212 | 216 | 220 |
| 5. | Opakowania wielomateriałowe | 25 | 26 | 26 | 27 | 27 | 27 |
| 6. | Tworzywa sztuczne nieopakowniowe | 276 | 280 | 285 | 290 | 296 | 302 |
| 7. | Opakowania z tworzyw sztucznych | 85 | 87 | 89 | 90 | 92 | 94 |
| 8. | Tekstylia | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 |
| 9. | Szkło (nieopakowaniowe) | 12 | 13 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 10. | Opakowania ze szkła | 175 | 178 | 182 | 190 | 194 | 198 |
| 11. | Metale | 65 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 |
| 12. | Opakowania z blachy stalowej | 25 | 26 | 27 | 27 | 28 | 29 |
| 13. | Opakowania z aluminium | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 14. | Odpady mineralne | 100 | 102 | 104 | 106 | 108 | 110 |
| 15. | Drobna frakcja popiołowa | 326 | 330 | 336 | 342 | 349 | 356 |
| 16. | Odpady wielkogabarytowe | 177 | 180 | 184 | 186 | 190 | 194 |
| 17. | Odpady budowlane | 263 | 268 | 273 | 278 | 283 | 288 |
| 18. | Odpady niebezpieczne | 25 | 26 | 27 | 27 | 27 | 27 |
| Razem | 2507 | 2554 | 2603 | 2653 | 2708 | 2760 |

Źródło: szacunkowo wg WPGO.

Większe znaczenie w zakresie gospodarki odpadami będą miały zmiany gospodarcze jakie pojawią się w tym czasie. Wzrost zamożności mieszkańców będzie kreował jednak nowe postawy konsumpcyjne, wysoce odpadogenne.

Dopiero po pewnym czasie nastąpi zwrot ku postawom proekologicznym, które przyczynią się m.in. do ograniczenia wytwarzania opakowań z tworzyw sztucznych, 
i powrót do opakowań szklanych (w sensie fizycznym i chemicznym obojętnych dla środowiska) i łatwo biodegradowalnych (np. papierowych). W chwili obecnej trudno jest ocenić w jakim stopniu rozwój gospodarczy spowoduje wzrost ilości odpadów. Można szacować, iż będzie to nie mniej niż 1 %.

Ważniejszą kwestią, jest to, iż w najbliższych latach w gminie Stąporków można spodziewać się wzrostu ilości odpadów komunalnych (pochodzących z gospodarstw domowych), które będą musiały być wywiezione na składowisko odpadów. Będzie to wynikało nie tyle z większej ich produkcji, ile z objęcia większą kontrolą gospodarki odpadami na terenie gminy (zadanie na najbliższe lata) oraz przystąpienia kolejnych gospodarstw domowych do zbiórki odpadów. Jednak różnica pomiędzy tym co jest zbierane dotychczas na terenie gminy, a tym co na terenie gminy powstaje jest w dalszym ciągu dość znaczna.

Nie należy prognozować zbiórki odpadów komunalnych w 100 %, gdyż część z nich zostaje zagospodarowana we własnym zakresie przez mieszkańców – odpady biodegradowalne, papier, tektura, i in.

Prognozowane zmiany w składzie morfologicznym odpadów komunalnych na najbliższe lata przedstawiają się następująco:

- nastąpi wzrost zużycia papieru, tektury i tworzyw sztucznych (wzrost ilości opakowań na różnorodne wyroby),

- zwiększenie udziału odpadów spożywczych (wzrost konsumpcyjnego sposobu życia),

- nastąpi zwiększenie ilości osadów ściekowych (objęcie większej liczby gospodarstw zorganizowaną kanalizacją), (zwiększenie skuteczności zbiórki surowców wtórnych; montowanie nowych typów pieców c.o.),

- zmniejszenie masy odpadów niebezpiecznych (w związku z wprowadzeniem ich odrębnej zbiórki – Zorganizowano Gminny Punkt Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych.

W zakresie innych typów odpadów można się spodziewać :

- wzrostu odpadów powstających w handlu i sektorze publicznym,

- niewielkich zmian w zakresie odpadów medycznych i weterynaryjnych,

- wzrostu ilości odpadów powstających w przemyśle – jest to jednak uzależnione od ogólnych tendencji rozwoju przemysłu w kraju ,

- wzrostu ilości odpadów budowlanych, w tym także gruzu zawierającego substancje niebezpieczne jak azbest,

- wzrostu ilości odpadów wielkogabarytowych.

W perspektywie nadchodzących lat i kształtowania nowego modelu gospodarowania odpadami widać, iż możliwości odzysku surowców wtórnych z całej masy odpadów są potencjalnie znaczne.

Realnie wg danych literaturowych można wyselekcjonować i skierować do ponownego przetworzenia ok. 30 % papieru trafiającego do odpadów ok. 10 % tworzyw sztucznych trafiających do odpadów 80 % szkła 70 % metali trafiających do odpadów 
(w gminie ok. 10 %). Jest to zadanie do wdrażania na kolejne lata.

W zakresie zbierania odpadów komunalnych należy dążyć do objęcia wszystkich mieszkańców zorganizowaną zbiórką odpadów komunalnych, zwłaszcza z terenów wiejskich, wprowadzenie selektywnej zbiórki na terenach nie objętych systemem segregacji odpadów, rozwój i podniesienie skuteczności selektywnej zbiórki odpadów dla osiągnięcia odpowiednich poziomów odzysku i recyklingu zgodnie z obowiązującymi przepisami:

na poziomie 20 % dla odpadów wielkogabarytowych,

na poziomie 15 % dla odpadów budowlanych,

na poziomie 15 % dla odpadów niebezpiecznych,

dla odpadów opakowaniowych – odzysk 50 %, recykling – 25 %,

Powinno się prowadzić przez gminę ścisłą ewidencję ilości zbieranych odpadów komunalnych.

Obecnie każdy właściciel nieruchomości ma możliwość wyboru firmy na odbiór odpadów, w tym również prowadzenia segregacji surowców wtórnych. W ostatnich latach widoczny jest wzrost świadomości ekologicznej mieszkańców, co przyczynia się 
w znacznym stopniu do właściwego postępowania z odpadami we własnym gospodarstwie.

Pozwala to stopniowo na zmniejszenie strumienia odpadów trafiających na Składowisko, a po 2008 r. na zmniejszenie ilości odpadów, które należy wywozić z terenu gminy. Przyczyni się to również do zmniejszania ilości odpadów trafiających na tzw. „dzikie wysypiska”.

# 4. 	DZIAŁANIA ZMIERZAJĄCE DO POPRAWY SYTUACJI 
W ZAKRESIE GOSPODARKI ODPADAMI.

## 4.1. 	Działania zmierzające do zapobiegania powstawaniu odpadów
 i prowadzące do ograniczenia ich ilości oraz negatywnego oddziaływania na środowisko.

W przypadku odpadów komunalnych, w skali lokalnej działania jakie można podjąć, aby zapobiegać ich powstawaniu oraz ograniczaniu ich ilości, to głównie prowadzenie edukacji ekologicznej ukierunkowanej na to zagadnienie. Edukacja ta winna zaczynać się jak najwcześniej, tak iż obejmowałaby już nawet dzieci uczęszczające do przedszkola, zerówki, 
a obowiązkowo funkcjonowałaby przez etap edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponad gimnazjalnej. Edukacja ta powinna być także wdrażana w środowiskach osób starszych (cykle informacyjno-szkoleniowe).

W przypadku odpadów powstających w sektorze przedsiębiorstw to kwestię redukcji ilości wytwarzanych odpadów – oprócz prawa - wymusi ekonomika produkcji. W chwili obecnej nie produkuje się więcej, niż jest się w stanie sprzedać. Problemem tu może pozostawać kwestia niekiedy nadmiernego opakowywania wyrobów wprowadzanych do sprzedaży, czy stosowania opakowań nie podlegających biodegradacji.

Pewne ilości odpadów już wytworzonych można zmniejszyć poprzez wysegregowanie z ich masy tzw. surowców wtórnych: metale, szkło, papier i tektura, tworzywa sztuczne.

Zadanie to winno być realizowane w części na terenie gminy, a następnie uzupełniane na poziomie zakładów utylizacji odpadów komunalnych.

W zakresie zmniejszenia negatywnego oddziaływania odpadów na środowisko należy dążyć w gminie do:

- uszczelnienia systemu zbiórki odpadów komunalnych z gospodarstw domowych, 
tj. objęcia zbiórką możliwie największego ich odsetka, wraz z egzekwowaniem wykonywania stosownych obowiązków przez mieszkańców,

Ważną kwestią pozostaje także informowanie mieszkańców gminy o ich zobowiązaniach w pewnych kwestiach - np. odpadów, czy utrzymaniu czystości, zasadach postępowania oraz możliwościach rozwiązywania problemów.

## 4.2. 	Działania wspomagające prawidłowe postępowanie z odpadami 
w zakresie zbiórki, transportu oraz odzysku i unieszkodliwiania.

W zakresie zbiórki i transportu odpadów komunalnych  urząd gminy wraz z radnymi oraz mieszkańcami powinien  na bieżąco weryfikować swoje działania w tej kwestii.

W zakresie odzysku i unieszkodliwiania odpadów, wszystkie podmioty przekazujące odpady w tym celu innym firmom, zajmującym się tym zagadnieniem, winny żądać okazania uprawnień tych jednostek do takiego zagospodarowywania odpadów.

Aktualnie w gminie można uzyskać informacje o firmach zajmujących się zbiórką odpadów, o organizowanych zbiórkach odpadów wielkogabarytowych oraz o innych akcjach podejmowanych jednorazowo, w zależności od potrzeb mieszkańców.

Należy podejmować też działania promujące tych mieszkańców, czy przedsiębiorców, którzy solidnie wywiązują się z zadań związanych z gospodarką odpadami.

## 4.3. 	Działania zmierzające do redukcji ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, kierowanych na składowiska odpadów.

W przypadku gminy Stąporków, gdzie mamy do czynienia w przewadze z terenami wiejskimi, w chwili obecnej kwestia ilości odpadów biodegradowalnych (typu: odpady kuchenne ulegające biodegradacji - pochodzenia roślinnego i zwierzęcego, odpady zielone, papier i tektura oraz częściowo tekstylia), kierowanych do strumienia odpadów komunalnych, ma małe znaczenie. W gminie, według szacunkowych wyliczeń powstaje najprawdopodobniej około 770 – 830  Mg/rok odpadów biodegradowalnych zagospodarowywanych we własnym zakresie przez ich wytwórców. W większości są one zagospodarowywane na potrzeby własne gospodarstw rolnych - karmienie zwierząt, lub są przerabiane na kompost.

Pewne ilości tego typu odpadów mogą trafiać do kontenerów lub worków (odpady zmieszane), zwłaszcza w tych gospodarstwach, które nie posiadają własnej działki oraz 
z mieszkań wielorodzinnych.

W ciągu najbliższych lat nie przewiduje się wprowadzania selektywnej   zbiórki odpadów ulegających biodegradacji. Jednak w przyszłości może wzrosnąć bezwzględna ilość odpadów kuchennych w związku ze zmianą sposobu gospodarowania w domach, co

będzie wynikiem zmian stylu życia mieszkańców. Wzrost ten w najbliższych latach będzie w granicach kilku procent w stosunku do stanu obecnego.

## 4.4. 	Edukacja ekologiczna.

Jednym z podstawowych warunków realizacji planu gospodarki odpadami jest włączenie się do jego realizacji wszystkich mieszkańców powiatu. Wiąże się to z potrzebą zmiany podejścia do środowiska, w którym człowiek przebywa, a co za tym idzie z wszechstronną edukacją ekologiczną.

Priorytetem w polityce ekologicznej państwa, a także Unii Europejskiej jest przeciwdziałanie i minimalizacja ilości wytwarzanych odpadów. Zachęcanie mieszkańców do redukowania ilości wytwarzanych odpadów powinno być realizowane poprzez edukację ekologiczną:

- edukacja dzieci i młodzieży, między innymi poprzez konkursy, pogadanki,

- edukacja za pomocą środków masowego przekazu nie tylko w oparciu o akcję reklamową, ale także poprzez artykuły popularyzujące zachowania przyjazne dla środowiska w lokalnych gazetach,

- edukacja poprzez akcje plakatowania, prowadzone niezależnie, bądź przy okazji organizowania imprez o relatywnie dużym zasięgu.

Treści edukacyjne powinny uczyć korzystania z towarów i opakowań wielokrotnego użytku w celu ograniczenia wytwarzania odpadów, a także pokazywać korzyści płynące z powtórnego wykorzystania surowców odzyskanych z odpadów.

Przygotowane dla mieszkańców oraz podmiotów gospodarczych materiały edukacyjno-informacyjne powinny zawierać ponadto kompletne informacje na temat prowadzonych akcji zbierania odpadów (lokalizacja i zakres).

Wszystkie działania informacyjno-edukacyjne powinny umożliwić maksymalnej akceptacji społeczeństwa, dla przyjętego systemu gospodarki odpadami, przy jednoczesnym wypracowaniu nawyków segregacji odpadów we własnych gospodarstwach domowych.

# 5. 	PROJEKTOWANY SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI.

Założenia systemu  gospodarki odpadami w gminie Stąporków zostały opracowane w poprzednim Planie Gospodarki Odpadami (na lata 2004 – 2008), który był integralną częścią Programu Ochrony Środowiska. Program ochrony środowiska został uchwalony Uchwałą Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 30 maja 2005 r. nr XXXV/153/2005.

System gospodarki odpadami komunalnymi to zintegrowane i racjonalne działania dotyczące zbierania, odbierania, transportu, odzysku i unieszkodliwiania tych odpadów, wykonywane przez:

- Burmistrza i Radę Gminy właściwych dla miejsca powstawania odpadów
 i prowadzenia działań,

- właścicieli nieruchomości – miejsca powstania odpadów,

- przedsiębiorców świadczących usługi dla właścicieli nieruchomości, w zakresie wynikającym z przepisów prawnych (krajowych i lokalnych) i ze wskazaniem na burmistrza gminy jako zarządzającego systemem i odpowiedzialnego za skutki powstałe w środowisku.

System gospodarki odpadami powstającymi w wyniku działalności gospodarczej (wytwórczej, usługowej, handlowej, przemysłu) to zintegrowane i racjonalne działania:

- wytwórcy odpadów (przedsiębiorcy prowadzącego działalność gospodarczą, 
w wyniku której powstały odpady),

- właściciela nieruchomości, na terenie której powstały odpady, jeżeli nie jest ich wytwórcą (wynajmującego całą nieruchomość lub jej część wytwórcy odpadów na podstawie umowy najmu),

- przedsiębiorcy świadczącemu usługi dla wytwórcy odpadów i/lub właścicielowi danej nieruchomości, w zakresie wynikającym z przepisów prawnych, ze wskazaniem na wytwórcę odpadów jako zarządzającego systemem 
i odpowiedzialnego za skutki powstałe w środowisku.

Uchwałą Nr VIII/50/2003 Rady Miasta w Stąporkowie z dnia 18.06.2003 r.. Miasto 
i Gmina Stąporków przystąpiła do Związku Międzygminnego o nazwie – Staropolski Związek Gmin i Miast z siedzibą w Końskich. W najbliższych latach działania na terenie gminy związane z gospodarowaniem odpadami będą wynikiem  zadań związku i ich realizacji oraz  zadań gminy.

Zachowuje się dotychczas przyjęty system zbiórki odpadów od mieszkańców gminy.  Worki o objętości 110 dm3 i 120 dm3 wydają się być optymalne. Przy zastosowaniu worków kolorowych, część z nich (odpowiedniego koloru) mogłaby służyć do osobnego zbierania surowców wtórnych typu tworzywa sztuczne, papier, tektura, metale. Worki foliowe powinny spełniać wymagania jakościowe (grubość, dokładny spaw), a przede wszystkim wytrzymałościowe (wytrzymałość na rozerwanie).

W pobliżu budynków wielorodzinnych ustawiane są  pojemniki na odpady 
o pojemności 1100 l. Należy zadbać aby zarządzający tymi obiektami, instytucjami lub budynkami, mogli dokonywać zabezpieczenia kontenerów na noc (np. poprzez ich zamykanie).

Działanie takie w pewnym stopniu uchroniłoby kontenery przed użytkowaniem ich przez osoby niepowołane. Ponadto należy pamiętać, że lokalizacja zbiorników wielkogabarytowych oraz pojemników na odpady musi być zgodna z odpowiednimi uregulowaniami prawa budowlanego. Pojemniki o objętości 110 dm3 i 1100 dm3 powinny być ustawione w pomieszczeniu lub pod wiatą osłonową.

Przepisy administracyjne regulują odległość ustawienia zbiorników od okien i drzwi budynków mieszkalnych na co najmniej 10 m, ale nie więcej niż 50-60 m. Dopuszcza się zgrupowanie w jednym miejscu do 10 pojemników typu SM-110 lub do 3 pojemników typu PA-1100. Ze względów higieniczno-sanitarnych, zalecane jest mycie pojemników na odpady.

Rozkładające się odpady nie usuwane z powierzchni zbiorników są źródłem powstawania przykrych zapachów, rozsadnikiem bakterii, a tworzące się kwasy organiczne działają korozyjnie na blachę zbiornika.

Gmina powinna również, przynajmniej na terenie miasta rozstawić pojemniki typu „dzwon” do selektywnej zbiórki makulatury, szkła (białego, kolorowego).

Częstotliwość opróżniania pojemników wielkogabarytowych, lub wymiany worków zostanie  dostosowana do potrzeb mieszkańców  na podstawie  dotychczasowych doświadczeń. Należy nie dopuszczać do gromadzenia odpadów obok pojemników (rozwiewanie śmieci, rozwlekanie ich przez zwierzęta).

Przy zbieraniu odpadów niebezpiecznych wytwarzanych w grupie odpadów komunalnych zaleca się stosowanie następujących sposobów zbiórki:

- odbiór odpadów przez specjalny pojazd (Mobilny Punkt Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych) po uprzednim poinformowaniu wszystkich mieszkańców; do tego celu może być stosowany ciągnik z przyczepą z ustawionymi pojemnikami na odpady niebezpieczne objeżdżający w określone dni obszar gminy, po wcześniejszym poinformowaniu przez sołtysów wszystkich mieszkańców,

- objęcie tym systemem wszystkich mieszkańców oraz małe i średnie przedsiębiorstwa.

Aktualny system zbiórki odpadów komunalnych

Każdy właściciel nieruchomości ma możliwość, ale zarazem i obowiązek zawarcia umowy na odbiór odpadów z jedną z firm, które uzyskały stosowne zezwolenie Burmistrza Stąporkowa. Na terenie zabudowy wielorodzinnej umowy z firmą na odbiór odpadów zawiera Kierownik Spółdzielni Mieszkaniowej oraz Dyrektor ZGKiM (administrator osiedli komunalnych).

W ramach zbiórki odpadów komunalnych prowadzona jest segregacja odpadów do worków o pojemności 110 l. Segregowane odpady to papier i tektura, szkło, tworzywa sztuczne. Na terenie zabudowy wielorodzinnej rozstawione są pojemniki na szkło i plastik.

Aktualnie, po zamknięciu składowiska w Stąporkowie, odpady wywożone są na składowisko odpadów w Końskich lub do Zakładu Segregacji i Odzysku w Skarżysku ewentualnie do Zakładu Segregacji Odzysku w Sitkówce – Nowinach. W 2006 r. utworzony został Gminny Punkt Zbierania Odpadów Niebezpiecznych. Znajduje się on przy ulicy Staszica w Stąporkowie. Zbiórką odpadów niebezpiecznych zajmuje się firma „EKO2 – PLUS” z siedzibą w Będzinie. Przedstawicielem tej firmy na terenie gminy Stąporków jest Pan Ireneusz Mirończuk.

W punkcie tym zbierane są nieodpłatnie:

- zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (telewizory, komputery, pralki, lodówki, itp.)

- zużyte baterie i akumulatory

- przepracowane oleje i opakowania po nich

Punkt jest czynny w każdy poniedziałek w godz. 9 – 14. Odpady można dostarczać również w innym terminie, po uzgodnieniu z Panem Mirończukiem.

W 2008 r. po raz pierwszy zorganizowano zbiórkę odpadów wielkogabarytowych. Zakłada się, że zbiórka taka będzie prowadzona 2 razy w roku- wiosna i jesienią. Organizowane są również jednorazowe zbiórki opon.

Zorganizowano w gminie również odbiór padłych zwierząt i odpadów pochodzenia zwierzęcego.

W tym celu, w dniu 01.09.2008 r. zawarto umowę pomiędzy Punktem Zbiorczym Padliny we Włoszczowie a Gminą Stąporków.

Odbiorca zobowiązał się do odbioru padłych zwierząt gospodarskich: bydło, konie, cielęta, kozy, owce, trzoda chlewna jak również tzw. dzikich jak psy, koty i zwierzynę łowną.

Odbiór padliny będzie się odbywał w terminie wiosenno letnim (12 godzin od zgłoszenia) i jesienno – zimowym (24 godz. od zgłoszenia).

Zorganizowany jest odbiór nieczystości z szamb.

Obowiązkiem każdego właściciela nieruchomości, posiadającego szambo, jest zawarcie umowy na jego opróżnianie z jedną z firm wymienionych w rozdziale nr 2.3. 
(str. nr 33).

Reasumując, podstawowe założenia poprzedniego Planu Gospodarki Odpadami zostały zrealizowane. Nie zakłada się zmian w systemie zbiórki odpadów na terenie gminy, należy go tylko doskonalić i dążyć do tego, aby system zbiórki był coraz szczelniejszy.

## 5.1. 	Program usuwania materiałów zawierających azbest.

W 2008 r. Pani Halina Zawada z Urzędu Miejskiego w Stąporkowie opracowała Program usuwania wyrobów zawierających azbest w Gminie Stąporków.

Potrzeba opracowania tego Programu została zawarta w Gminnym Planie Gospodarki Odpadami na lata 2004 – 2008 będącym integralną częścią Programu ochrony środowiska (uchwała nr XXXV/153/2005 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 30 maja 2005 r.

Według inwentaryzacji wykonanej na koniec 2007 r. wykazano ilość wyrobów azbestowych. Wynosi ona 501 666,5 m2 tj. ok. 5518 Mg Są to płyty azbestowo-cementowe służące do pokryć dachowych.

Zgodnie z krajowym programem usuwania wyrobów azbestowych, do 2032 roku na terytorium Polski powinny być zlikwidowane wszystkie odpady zawierające azbest (wyroby azbestowe).

Głównym celem jest bezpieczne dla zdrowia usunięcie wyrobów zawierających azbest i ich unieszkodliwienie poprzez składowanie na wyznaczonych do tego celu obiektach

W programie usuwania wyrobów azbestowych w gminie Stąporków, założono, że ilość wyrobów azbestowych do usunięcia w poszczególnych latach będzie się kształtowała następująco:

Tabela nr 16 Szacunkowy koszt wytwarzania wyrobów azbestowych

| Planowany rok wymiany | Ilość wyrobów do usunięcia Mg | Koszt usunięcia Zł |
| --- | --- | --- |
| 2008 | 56 | 65 680 |
| 2009 | 72 | 84 446 |
| 2010 | 100 | 164 200 |
| 2011 | 140 | 164 200 |
| 2012 | 200 | 234 572 |
| 2013 | 300 | 351 858 |
| 2014 | 400 | 469 144 |
| 2015 | 500 | 586 430 |
| 2016 | 500 | 586 430 |
| 2017 | 500 | 586 430 |
| 2018 | 500 | 586 430 |
| Razem | 3268 | 3 832 906 |

Zdemontowane wyroby azbestowe są odpadami niebezpiecznymi i zakazane jest ich powtórne użycie.

Poniżej przedstawiono wykaz niektórych firm, posiadających stosowne pozwolenia 
w zakresie gospodarki odpadami remontowymi zawierającymi azbest w regionie:

- BIO-Med plus Kielce,

- PPHU GRAMA Łańcut,

- FHU Psut Edyta Tomaszów Mazowiecki,

- PUH Export-Import „PEWJOL” Opoczno,

- Centrum Gospodarki Odpadami, Azbestu i Recyklingu „Caro” Zamość,

- TERMOEXPORT Warszawa,

- PRM-PROMET Kielce,

- PPUH ABBA EKOMED Toruń,

- PUH „SanTa-Eko” s.c. Sandomierz.

- ENERGE- KRAKÓW

- ALBEKO KOTOWY- KUJAWSKO-POMORSKIE

- JUKAM KROŚCIENKO

- WOD-BUD KRAŚNIK

- ALMAX-RADOM

- POLONICA-KIELCE

- KAN-POL LUBLIN

- EKO-MIX WROCŁAW

- BALKAR-TECH STASZÓW

- R&M PLATTAC –OSTRZESZÓW

- TRANSPORT – METALURGIA-RADOMSKO

- ABBA-TORUŃ

- MECHATRONIK – GÓRKI SZCZUKOWSKIE

- Przedsiębiorstwo Budowlane WACHLA – Zagnańsk

- Usługi Budowlane M. Solarz – Wielka Wieś, gm. Stąporków

- AUTO-ZŁOM- B. Paź- Chodków

- P.W. „ZACH-UTYL” Górki Szczukowskie

- P.P.H.U. „Sokolniki” Częstochowa

- „GAJAWI” P.P.H.U. Gabriel Rogut, Łódź

- P.P.H.U. „BOREX” Przemysław Borówka, Jędrzejów

- Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowo-Produkcyjne „EURO-GAZ” sp.j. Sitkówka –Nowiny.

Zasady bezpiecznego postępowania z odpadami zawierającymi azbest regulują przepisy prawne:

- ustawa o odpadach

- ustawa prawo ochrony środowiska

- ustawa o zakazie stosowania wyrobów azbestowych

- rozporządzenia wykonawcze:

- rozporządzenie Ministra Gospodarki , Pracy i Polityki Społecznej w sprawie sposobów bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U.Nr 71, poz. 649 z 2004 r)

- rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przy  zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest oraz programu szkolenia w zakresie bezpiecznego użytkowania takich wyrobów (Dz. U. nr 216, poz. 1824 z 2005 r)

- oraz „Program usuwania azbestu i wyrobów azbestowych na terytorium Polski”, który został zatwierdzony przez Radę Ministrów dnia 14 maja 2002 r. Zgodnie z tym programem, do 2023 roku na terytorium Polski powinny być zlikwidowane wszystkie odpady zawierające azbest, zaś do roku 2018 min. 60 % tej ilości.

## 5.2. 	Identyfikacja problemów w zakresie gospodarki odpadami na terenie gminy Stąporków

Brak spójnego systemu gospodarowania odpadami, w tym komunalnymi, niebezpiecznymi 
i osadami ściekowymi

Generalnie wytwarzamy coraz większe ilości odpadów. Na terenach wiejskich ujawnia się coraz więcej odpadów. Gmina nie posiada pełnej orientacji o ilości wytwarzanych, zbieranych, odzyskiwanych i unieszkodliwianych odpadów komunalnych. Mimo stworzenia podstaw zbiórki odpadów niebezpiecznych występujących w strumieniu odpadów komunalnych, odpady niebezpieczne w dalszym ciągu zbierane są łącznie z komunalnymi. Niewłaściwie unieszkodliwiane są odpady azbestowe . Dominuje unieszkodliwianie odpadów komunalnych poprzez składowanie, a selektywna zbiórka jest mało efektywna.

Powstawanie „dzikich wysypisk”

Dopełnieniem obrazu zagrożeń i konfliktów środowiskowych są nierozwiązane problemy w zakresie gospodarowania odpadami. Powszechnym zjawiskiem jest powstawanie „dzikich wysypisk”, które powstają w przypadkowych miejscach i stanowią zagrożenie dla środowiska gruntowo-wodnego. Przyczyną ich powstawania jest chęć uniknięcia opłat za odbiór i składowanie odpadów od mieszkańców oraz niewystarczająca edukacja ekologiczna mieszkańców.

## 5.3. 	Plan zamknięcia instalacji służącej do unieszkodliwiania odpadów

Istniejące składowisko odpadów komunalnych w Stąporkowie zostało wyłączone 
z eksploatacji na koniec 2005 r. Aktualnie przeprowadzana jest rekultywacja tego składowiska. Jest  założony monitoring, na co zostały przewidziane środki finansowe 
w budżecie gminy.

# 6. 	RODZAJ I HARMONOGRAM REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ ORAZ INSTYTUCJE ODPOWIEDZIALNE ZA ICH REALIZACJĘ.

## 6.1. 	Zadania obejmujące okres 2009-2015 r. i harmonogram ich realizacji.

Planowana gospodarka odpadami w gminie, w zakresie założonych celów będzie zgodna z celami wyznaczonymi w WPGO i PPGO. Strategia gminy w zakresie wdrażania systemu gospodarki odpadami zakłada wariantową realizację założonych celów:

- w ramach porozumień pomiędzy gminami powiatu,

- w ramach związków międzygminnych, działających w południowo – wschodnim rejonie gospodarki odpadami.

System gospodarowania odpadami jest systemem hierarchicznym i stanowią go :

- założone cele gospodarki odpadami

- rodzaj i zakres działań (zadań), właściwy dla poszczególnych celów

- jednostki odpowiedzialne za realizację działań

- wariantowe sposoby wdrożenia działań, dla osiągnięcia odpowiadających im celów odnoszące się kolejno do:

- odpadów wytwarzanych w sektorze komunalnym

- odpadów niebezpiecznych wytwarzanych w sektorze gospodarczym

- odpadów wytwarzanych w sektorze gospodarczym

Tabela nr 17. Zbiorcze zestawienie celów i działań w zakresie gospodarki odpadami.

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Założone cele gospodarki odpadami | Rodzaj i zakres Działań | Jednostka odpowiedz. | Sposób wdrożenia |
| Odpady wytworzone w sektorze komunalnym, odpady niebezpieczne wytworzone w sektorze komunalnym |
| Cel wiodący |
| Minimalizacja, eliminacja zagrożeń wynikających z gospodarowania odpadami wytworzo – nymi w sektorze komunalnym | Działania zmierzające do zapobiegania powstawania odpadów oraz ograniczenia ilości odpadów i ich negatyw- nego oddziaływania na środowisko | gmina | - Realizacja w ramach gminnych planów gospodarki odpadami. - Edukacja w zakresie gospodarki odpadami w sołectwach |
|  | Wspólne zadania dla gmin w latach 2009 –2015, w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi na terenie powiatu |  | - Porozumienia gmin i udział w związkach międzygminnych. |
| Minimalizacja odpadów niebezpiecznych ze strumienia odpadów komunalnych | Zbiórka odpadów niebezpiecznych poprzez utworzony GZPON | gmina |  |
| Cele krótkotrwałe 2009-2012 |
| 1) podnoszenie świado- mości społecznej obywateli | Szkolenia, ulotki, Informatory | gmina | - Zajęcia w szkołach - Spotkania w sołectwach - Konkursy |
| 2) objęcie wszystkich mieszkańców gminy zorganizowanym zbieraniem odpadów (100% mieszkańców) | Rozszerzenie systemu selektywnego zbiera – nia odpadów komunalnych | gmina | - Zbieranie odpadów komunalnych od wszystkich wytwórców przez upoważnione firmy |
|  | Objęcie zorganizowa – nym zbieraniem odpadów 100% mieszkańców |  |  |
| 3) dalszy rozwój selektywnego zbierania odpadów: wielkogabarytowych 4). Dalszy rozwój GPZON | Zapewnienie selekty – wnego zbierania odpadów wielkogaba – rytowych wszystkim mieszkańcom objęcie wszystkich mieszkańców gminy zbiórką odpadów niebezpiecznych w ramach GZPON | gmina | - Zapewnienie zbiórki odpa- dów wielkogabarytowych co najmniej 2 razy w ciągu roku: wiosną i jesienią |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Cele długotrwałe 2013-2015 |
| 1) dalsza organizacja i doskonalenie gminne go systemu gospodarki odpadami komunalnymi | Zapewnienie regularnego odbioru odpadów | gmina | - Weryfikacja firm specjalis- tycznych odbierających odpady - Zbieranie odpadów od wszystkich wytwórców przez odpowiednie firmy |
| Odpady opakowaniowe |
| Cele krótkotrwałe 2009-2012 |
| 1) osiągnięcie minimal – nych poziomów odzy- sku i recyklingu odpadów opakowaniowych do końca 2008 r. zgodnie z Rozporządzeniem | Promowanie wyrobów z udziałem surowców wtórnych, pozyskanych z odpadów opakowanio- wych w celu zwiększenia zapotrzebowania na takie wyroby | Przedsiębio-rcy | - Nawiązanie współpracy z organizacjami odzysku - Organizowanie systemu edukacyjnego i promocji surowców wtórnych w szkołach, sołectwach - Prowadzenie spotkań edukacyjnych dla społecz – ności i przedsiębiorców |
| Cele długookresowe 2013-2015 |
| 1) zwiększenie poziomów odzysku i recyklingu | Dalsze promowanie wyrobów z udziałem surowców wtórnych (pozyskanych z odpadów opakowanio – wych) w celu zwiększe- nia zapotrzebowania na takie wyroby | gmina | - Nawiązywanie współpracy z organizacjami odzysku - Organizowanie systemu edukacyjnego i promocji surowców wtórnych w szkołach, sołectwach - Prowadzenie spotkań edukacyjnych |
| Komunalne osady ściekowe |
| 1) zwiększenie stopnia przekształcania ściekowych osadów na cele rolnicze | Działania zapewniające osiągnięcie do roku 2014 wykorzystania osadów w rolnictwie na poziomie 26% | gmina | - Wprowadzenie nowych technologii umożliwiają – cych przekształcanie osadów ściekowych dla osiągnięcia ich odpowied- nich parametrów dla celów nawozowych |

| Odpady komunalne ulegające biodegradacji |
| --- |
| Cele krótkookresowe 2009-2012 |
| 2) ograniczenie ilości odpadów komunal – nych, ulegających biodegradacji trafiających na składowisko 3) zwiększenie poziomu odzysku i unieszko – dli wiania | Akcja informacyjno – edukacyjna, popularyzu- jąca kompostowanie odpadów organicznych przez mieszkańców we własnym zakresie, propa- gowanie przydomowych kompostowników dla odpadów kuchennych | gmina | - Organizowanie systemu edukacyjno-informacyjne- go w szkołach, sołectwach - Prowadzenie akcji informa- cyjnych na temat sposobu kompostowania i korzyści ekologicznych wynikają- cych z kompostowania |

## 6.2. 	Wyszczególnienie niektórych kosztów z zadań przewidzianych do realizacji.

Tabela 18. Harmonogram rzeczowo-finansowy planowanych przedsięwzięć

| Przedsięwzięcia | szacunkowy koszt w zł |
| --- | --- |
| monitoring lokalny wokół składowiska w Stąporkowie | 9982. |
| Edukacja ekologiczna | 14 855 |
| Gospodarka odpadami, w tym likwidacja nielegalnych wysypisk | 14 528 |
| Projektowana likwidacja odpadów azbestowych w latach 2008 – 2018 | 3 832 906 |

# 7. 	ŹRÓDŁA I STRUKTURA FINANSOWANIA ZADAŃ PLANU GOSPODARKI ODPADAMI.

Realizacja zamierzeń z zakresu gospodarki odpadami wymaga zapewnienia źródeł finansowania inwestycji i eksploatacji systemu.

Obecnie potencjalne źródła finansowania działań związanych z gospodarką odpadami to:

- fundusze własne gmin i powiatu,

- fundusze własne inwestorów: pożyczki, dotacje, dopłaty do oprocentowania preferencyjnych kredytów udzielane przez Narodowy, Wojewódzki, Powiatowy 
i Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,

- kredyty preferencyjne – udzielane np. przez Bank Ochrony Środowiska (BOŚ S.A) 
z dopłatami do oprocentowania lub ze środków donatorów, kredyty komercyjne, kredyty konsorcjalne: kredyty międzynarodowych instytucji finansowych (Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju – EBOiR, Bank Światowy),

- obligacje komunalne,

- zagraniczna pomoc finansowa udzielana przez fundacje i programy pomocowe 
(np. z ekokonwersji poprzez EKOFUNDUSZ, fundacje Unii Europejskiej).

Fundusze własne gminy pozyskiwane będą m.in. poprzez dotacje z bieżących dochodów:

- podatki i opłaty lokalne,

- udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (np. w podatku dochodowym),

- opłaty i kary pobierane przez jednostki organizacyjne – gminne przedsiębiorstwa komunalne i zakłady budżetowe świadczące usługi komunalne,

- dochody z majątku gminy,

- inne dochody.

Podstawowym źródłem przychodów z gospodarki odpadami są opłaty za ich wywóz. Uzupełnieniem mogą być przychody z tytułu sprzedaży surowców wtórnych, 
po przeprowadzeniu segregacji.

Struktura i poziom poszczególnych opłat powinien odzwierciedlać strukturę i poziom kosztów usługi; opłaty powinny pokrywać koszty eksploatacyjne systemu gospodarki odpadami, w tym zbiorki, transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów.

Fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

Zasady funkcjonowania Narodowego, Wojewódzkich oraz Gminnych Funduszy Ochrony Środowiska i gospodarki wodnej określa ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z kolejnymi zmianami). Zasadniczym celem funkcjonowania funduszy jest wspieranie przedsięwzięć podejmowanych dla poprawy stanu środowiska w Polsce. Główne kierunki jego działania określa Polityka Ekologiczna Państwa, natomiast co roku aktualizowane są cele szczegółowe. Podstawowe źródła zasilania wymienionych funduszy stanowią środki z opłat za korzystanie ze środowiska, 
kar za naruszenie stanu środowiska oraz opłat produktowych. Przychodami funduszy mogą być ponadto dobrowolne wpłaty, zapisy, darowizny, świadczenia rzeczowe, środki pochodzące z fundacji, wpływy z przedsięwzięć organizowanych na rzecz ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz inne wpływy.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Celem działalności Funduszu jest finansowe wspieranie inwestycji ekologicznych 
o znaczeniu i zasięgu ogólnopolskim i ponadregionalnym oraz zadań lokalnych, istotnych 
z punktu widzenia potrzeb środowiska. Dofinansowaniem objęte są przedsięwzięcia 
o znaczeniu priorytetowym z punktu widzenia Polityki Ekologicznej Państwa, narodowego Programu Przygotowania do Członkostwa w Unii Europejskiej oraz zobowiązań międzynarodowych Polski, a także przedsięwzięcia ujęte w listach priorytetów Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej W dziedzinie ochrony powierzchni ziemi, obejmującej ochronę środowiska przed odpadami, za priorytetowe kierunki inwestowania uznane są:

- rozwój i wdrażanie technologii zapobiegających powstawaniu odpadów oraz zapewniających ich minimalizację w procesach produkcji,

- kompleksowe zagospodarowanie odpadów komunalnych i przemysłowych,

- rekultywację terenów zdegradowanych,

- oszczędzanie surowców i energii, co w szczególności odnosi się do przedsięwzięć ujętych w programach:

- rekultywacji terenów zdegradowanych przez przemysł,

- likwidacji uciążliwości starych składowisk odpadów niebezpiecznych,

- unieszkodliwiania odpadów powstających w związku z transportem samochodowym (autozłomy, płyny eksploatacyjne, akumulatory, ogumienie, tworzywa sztuczne) 
oraz zbiórki i wykorzystania olejów przepracowanych,

- przeciwdziałania powstawaniu i unieszkodliwiania odpadów przemysłowych 
i odpadów niebezpiecznych,

- realizacja międzygminnych i regionalnych programów zagospodarowania odpadów komunalnych (w tym budowa zakładów przetwórstwa odpadów oraz wspomaganie systemów zagospodarowywania osadów ściekowych).

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Zasadniczym celem funkcjonowania Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej jest wspomaganie działalności w dziedzinie ochrony środowiska 
i gospodarki wodnej o znaczeniu i zasięgu regionalnym (wojewódzkim). Zakres działalności, na którą mogą być przeznaczone środki z wojewódzkich funduszy określa ustawa Prawo ochrony środowiska.

Obejmuje ono między innymi:

- realizację przedsięwzięć związanych z gospodarką odpadami,

- realizację przedsięwzięć związanych z ochroną powierzchni ziemi,

- zapobieganie lub usuwanie skutków zanieczyszczenia środowiska, w przypadku, 
gdy nie można ustalić podmiotu za nie odpowiedzialnego.

W kryteriach wyboru przedsięwzięć do dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej znaczenie priorytetowe nadaje się zadaniom, które:

- znajdują odzwierciedlenie w strategii rozwoju województwa, spójnej z polityką ekologiczną państwa,

- zawarte są w lokalnych, długookresowych programach ochrony środowiska

- realizowane są w zakładach szczególnie uciążliwych dla środowiska,

- spełniają rolę dźwigni finansowej przez pobudzenie wykorzystania środków podmiotów gospodarczych, samorządów terytorialnych oraz Gminnych 
i Powiatowych Funduszy Ochrony Środowiska, ograniczając uciążliwości dla środowiska,

- realizują zobowiązania Polski w zakresie integracji z Unią Europejską.

Przy wyborze przedsięwzięcia stosuje się ponadto:

- kryterium efektywności ekologicznej, mierzonej ilością wyeliminowanych zanieczyszczeń, stopniem powiązania z innymi działaniami na rzecz ochrony środowiska lub oszczędności energii oraz możliwością docelowego osiągnięcia norm ekologicznych wynikających z obowiązujących przepisów,

- kryterium efektywności ekonomicznej, wyrażającym się stosunkiem planowanego efektu ekologicznego do kosztów zadania, z uwzględnieniem okresu realizacji inwestycji, zbilansowania źródeł finansowania inwestycji oraz wysokości zaangażowania środków własnych inwestora,

- kryterium uwarunkowań technicznych i jakościowych, z preferencjami dla przedsięwzięć wprowadzających technologie zapewniające wysoką skuteczność ochron środowiska lub podnoszących sprawność istniejących urządzeń, które służą ochronie środowiska,

- kryterium zasięgu oddziaływania, zachowujące hierarchię: regionalny, wynikający 
z lokalnych programów ochrony środowiska, dotyczący obszarów szczególnej ochrony środowiska.

Ze środków Funduszu mogą być pokryte koszty poniesione po dniu podjęcia uchwały o przyznaniu dofinansowania. Środki funduszu nie mogą być wykorzystywane na pokrycie kosztów związanych z przygotowaniem inwestycji oraz na realizację zadań uzupełniających bezpośrednią inwestycję.

Fundacje i programy pomocowe

Fundacja EkoFundusz

EkoFundusz jest fundacją powołaną w 1992 r. przez Ministra Finansów 
dla efektywnego zarządzania środkami finansowymi pochodzącymi z zamiany części zagranicznego długu na wspieranie przedsięwzięć w ochronie środowiska (tzw. ekokonwersja długu). Dotychczas decyzję o ekokonwersji polskiego długu podjęły Stany Zjednoczone, Francja, Szwajcaria, Włochy, Szwecja i Norwegia. Środki przekazane przez te kraje w latach 1992 – 2010 wyniosą łącznie ponad 570 mln USD.

W dziedzinie gospodarki odpadami priorytety EkoFunduszu stanowią:

- tworzenie kompleksowych systemów selektywnej zbiórki, recyklingu i utylizacji odpadów niebezpiecznych oraz komunalnych obsługujących 50 – 250 tysięcy mieszkańców,

- przedsięwzięcia związane z eliminacją powstawania odpadów niebezpiecznych 
w procesach przemysłowych (promocja „czystych technologii) i likwidacją składowisk takich odpadów,

- rekultywacja gleb zanieczyszczonych odpadami niebezpiecznymi, stanowiącymi zagrożenie dla zdrowia ludzi lub świata przyrody.

Banki wspierające inwestycje ekologiczne

Bank Ochrony Środowiska ma statutowo nałożony obowiązek kredytowania inwestycji służących ochronie środowiska. Udziela kredytów między innymi na: budowę składowisk odpadów i innych obiektów do odzysku i unieszkodliwiania odpadów, zakup urządzeń związanych z usuwaniem odpadów, zakup sprzętu niezbędnego do zorganizowania zbiórki i transportu odpadów. Kredyty z BOŚ umożliwiają sfinansowanie zadania inwestycyjnego w nie więcej niż 50 %, a wartość udzielonego kredytu nie może przekroczyć 500 000 zł. Środki te są oprocentowane w wysokości 0,4 stopy redyskontowej. Okres spłaty kredytu wynosi 5 lat, a okres karencji 1 rok.

Środki pochodzące z Unii Europejskiej – Fundusze Strukturalne oraz programy operacyjne.

Unia Europejska przewiduje udzielenie Polsce pomocy na rozwój systemów infrastruktury ochrony środowiska, w tym gospodarki odpadami, przez instrumenty finansowe takie jak Fundusze Strukturalne. Pomoc z zasobów Funduszy Strukturalnych 
i państwowych jest udzielana głównie na projekty jednostek samorządu terytorialnego, 
z położeniem nacisku na wzmocnienie potencjału rozwojowego regionów.

W ramach działań dotyczących gospodarowania odpadami na dofinansowanie mogą liczyć projekty ograniczające wpływ składowiska odpadów na powietrze atmosferyczne, wody i glebę poprzez:

- modernizację istniejących składowisk komunalnych,

- budowę zakładów unieszkodliwiania odpadów (kompostownie, spalarnie),

- wprowadzenie systemu recyklingu odpadów,

- regionalne programy likwidacji składowiska odpadów niebezpiecznych i składowisk nie spełniających wymogów ochrony środowiska.

Beneficjentem końcowym będą między innymi samorządy gminne i powiatowe.

W zakresie gospodarki odpadami i ochrony powierzchni ziemi wsparcie inwestycyjne w okresie realizacji Narodowego Planu Rozwoju przeznaczone będzie przede wszystkim 
na budowę, rozbudowę lub modernizację składowisk odpadów komunalnych, systemy selektywnej zbiórki, recyklingu i odzysku odpadów komunalnych (sortownie), systemy zbiórki i unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych.

# 8.	SYSTEM MONITORINGU I OCENY REALIZACJI ZAMIERZONYCH CELÓW.

Bezpośrednią odpowiedzialność za wdrażanie niniejszego „Planu...” ponosi Burmistrz  Gminy oraz działający z jego upoważnienia dyrektorzy/kierownicy wydziałów oraz jednostek organizacyjnych Urzędu Miasta i Gminy.

Realizacja szeregu zadań wymaga współdziałania władz gminy, administracji samorządowej szczebla powiatowego i wojewódzkiego oraz przedsiębiorców. Wymaga także szerokiego wsparcia społecznego, w tym organizacji ekologicznych. Uczestnikiem realizacji „Planu...” będą także jednostki dysponujące celowymi środkami finansowymi (np. Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa).

Plan gospodarki odpadami dla Gminy i Miasta Stąporków został opracowany na podstawie analizy stanu obecnego gospodarki odpadami w gminie. Jednym z elementów systemu monitoringu i oceny realizacji zamierzonych celów gminnego planu gospodarki odpadami, powinna być komputerowa baza danych, która mogłaby być w przyszłości głównym narzędziem do gromadzenia informacji dotyczących gospodarowania odpadami.

Podstawowym elementem monitorowania wdrażania planu gospodarki odpadami będzie tzw. monitorowanie samorządowe. Raz na rok, Rada Gminy powinna podczas obrad uwzględnić problematykę związaną z gospodarką odpadami i realizacją gminnego planu gospodarki odpadami. Jednocześnie należy wprowadzić pod każde obrady rad sołeckich zagadnienie dotyczące selektywnego zbierania odpadów komunalnych, właściwego postępowania z odpadami ulegającymi biodegradacji oraz inne bieżące problemy związane z odpadami powstającymi na terenie sołectwa.

Wyżej wspomniana baza danych posłuży pozyskiwaniu i gromadzeniu rzeczywistych danych o rodzajach i ilościach odpadów, oraz o sposobach gospodarowania nimi, stopniem wykorzystania urządzeń oraz sposobem zagospodarowania odpadów.

System monitorowania ułatwi podejmowanie decyzji, zmierzających do właściwego ukierunkowania działań związanych z gospodarką odpadami na terenie gminy oraz posłuży opracowaniu materiałów do obrad rad gminnych.

Monitorowanie ilości odpadów deponowanych na składowisku odpadów komunalnych, będzie odbywać się na podstawie wykazu ilości odpadów deponowanych, przekazywanych raz na kwartał przez zarządzających składowiskiem

Tabela 18. Analiza wskaźników efektywności realizacji planu

| Odpady wytworzone w sektorze komunalnym |
| --- |
| 1. | Udział procentowy odpadów wytworzonych zdeponowanych na składowiskach | % |
| 2. | Liczba przeprowadzonych akcji edukacyjnych w zakresie gospodarki Odpadami | liczba akcji |
| 3. | Udział procentowy mieszkańców gminy objętych zorganizowanym zbieraniem odpadów komunalnych | % |
| 4. | Udział procentowy mieszkańców uczestniczących w selektywnym zbieraniu odpadów (w tym odpadów ulegających biodegradacji, wielkogabarytowych, budowlanych) | % |
| 5. | Liczba zakładów zajmujących się odzyskiem i unieszkodliwianiem odpadów w tym termicznym przekształcaniem odpadów | Sztuk |
| 6. | Poziom odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych | % |
| 7. | Ilość odpadów opakowaniowych deponowanych na składowisko | % |
| 8. | Udział procentowy przetwarzanych rocznie osadów ściekowych | % |
| 9. | Poziom odzysku i unieszkodliwiania (poza składowaniem) odpadów komunalnych ulegających biodegradacji | % |
| 10. | Udział procentowy mieszkańców objętych selektywnym zbieraniem odpadów niebezpiecznych wytwarzanych w sektorze komunalnym | % |
| Odpady niebezpieczne |
| 4 | Ilość zinwentaryzowanych wyrobów zawierających azbest | Mg |
| 5 | Udział procentowy wyrobów zawierających azbest poddanych procesom unieszkodliwiania | % |
| 6 | Poziomy odzysku i recyklingu zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych (w tym zawierających substancje zubażające warstwę ozonową) | Mg |
| 7 | Liczba wybudowanych Gminnych Punktów Zbierania Odpadów Niebezpiecznych | Sztuk |
| 8 | Ilość powstałych w gminie odpadów medycznych i weterynaryjnych | Mg |
| 9 | Ilość pojazdów w Mg, wycofanych z eksploatacji i przekazanych do stacji demontażu lub punktów zbierania pojazdów | Mg |

Co cztery lata Plan Gospodarki Odpadami podlega obowiązkowemu uaktualnieniu.

Edukacja ekologiczna w zakresie gospodarki odpadami:

- Liczba i nakład publikacji dotyczących gospodarki odpadami.

- Liczba zorganizowanych szkoleń i programów edukacyjnych dla dorosłych, liczba ich uczestników. Im więcej szkoleń i ich uczestników tym korzystniej.

- Liczba szkół uczestniczących w konkursach związanych z gospodarką odpadami. Im więcej szkół i uczniów będących uczestnikami konkursów tym korzystniej.

- Liczba podjętych wspólnych działań z organizacjami ekologicznymi. Im więcej wspólnych działań tym korzystniej.

- Liczba osób korzystających z danych o gospodarce odpadami na terenie gminy. Im większa liczba osób korzystających z tych informacji tym korzystniej.

- Liczba bezrobotnych zatrudnianych przy pracach na rzecz gospodarki odpadami.

- Stopień akceptacji społecznej przedsięwzięć z zakresu gospodarki odpadami.

# 9.	ANALIZA ODDZIAŁYWANIA PROJEKTU PLANU NA ŚRODOWISKO I WNIOSKI Z NIEJ WYPŁYWAJĄCE.

Analiza wpływu na środowisko „Planu gospodarki odpadami dla Gminy 
i Miasta Stąporków” obejmuje stan środowiska w gminie w odniesieniu do gleb, wód powierzchniowych, podziemnych i powietrza. W przypadku braku realizacji „Planu...” nastąpi zdecydowane pogorszenie stanu środowiska naturalnego gminy, 
a w szczególności wód powierzchniowych, podziemnych oraz gleb. Nieprawidłowe gospodarowanie odpadami na obszarze gminy, może doprowadzić do degradacji środowiska przyrodniczego.

Przystąpiono do rekultywacji składowiska odpadów  komunalnych w Stąporkowie, które zostało wyłączone z eksploatacji z końcem 2005 r.

Niewątpliwie najważniejszym celem „Planu …” jest ograniczenie deponowania odpadów komunalnych na składowiskach, a szczególnie odpadów niebezpiecznych,.

Dalsza realizacja planu doprowadzi do zmniejszenia odpadów kierowanych na składowiska  poprzez segregację odpadów komunalnych w tym niebezpiecznych.

Największym zagrożeniem dla środowiska będzie powstanie w najbliższym czasie dużej ilości odpadów zawierających azbest.  W 2008 r. dla gminy Stąporków opracowano Program usuwania wyrobów zwierających azbest. Program ten ustala plan działania do końca 2018 r.. W tym czasie planuje się likwidację wyrobów azbestowych w wysokości 30 %. Zgodnie z obowiązującymi przepisami wyroby azbestowe powinny zostać zutylizowane do końca 2032 r..

Jednym z podstawowych warunków realizacji „Planu …” w gminie Stąporków będzie włączenie się do jego realizacji wszystkich mieszkańców. Cel ten może zostać osiągnięty dzięki wszechstronnej edukacji ekologicznej, która spowoduje zmianę podejścia do znaczenia środowiska przyrodniczego dla każdego człowieka. Prowadzona kampania edukacyjna w zakresie ekologii, z naciskiem na sposób postępowania z odpadami doprowadzi do zmniejszenia ilości powstawania odpadów, indywidualnego zagospodarowania lub segregacji odpadów u źródła ich powstawania.

Nie znaleziono podczas tej analizy żadnych oddziaływań jednoznacznie negatywnych.

Stwierdzono natomiast, że większość zadań jeżeli zostaną w pełni zrealizowane, spowoduje poprawę stanu jakości środowiska zarówno w ujęciu całościowym, jak i tylko poszczególnych komponentów. Najwięcej mogą zyskać ochrona powierzchni ziemi, gleb, krajobrazu, wód powierzchniowych i podziemnych. Nie mniej istotna jest również poprawa walorów estetycznych otoczenia.  Przyczyni się to do likwidacji tzw. „dzikich wysypisk”, które na dzień obecny są plagą każdej z gmin. Działania, które wydają się konieczne do podjęcia realizacyjnego, spowodują także wzrost świadomości społeczności lokalnej.

# 10. 	STRESZCZENIE W JĘZYKU NIESPECJALISTYCZNYM.

„Plan gospodarki odpadami dla Miasta i Gminy Stąporków” został opracowany 
w trybie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie środowiska i obejmuje wszystkie rodzaje odpadów powstających i przywożonych na teren gminy, ze szczególnym uwzględnieniem odpadów komunalnych. Plan odnosi się do założeń przyjętych w krajowym, wojewódzkim oraz powiatowym planie gospodarki odpadami.

W niniejszym opracowaniu przedstawiono zagadnienia dotyczące odpadów 
i gospodarki nimi na terenie gminy Stąporków. W oparciu o analizę charakteru gminy, danych gospodarczych, a także badań ankietowych, zestawiono przybliżone wielkości odpadów powstających na jej obszarze w ciągu roku, w różnych sektorach. Najwięcej odpadów powstaje w gospodarstwach domowych – są to odpady komunalne. W dalszej kolejności największymi wytwórcami odpadów są: sektor handlu i usług, sektor publiczny, przemysł, sektor budowlany, sektor usług medycznych i weterynaryjnych, transport. We wszystkich tych sektorach powstają także odpady niebezpieczne, na które należy zwracać szczególną uwagę.

Z analizy całości sytuacji w gminie Stąporków, widać, iż jest jeszcze wiele spraw do uregulowania i wprowadzenia w życie.

W ciągu kilku lat należy:

- uszczelnić system gospodarki odpadami komunalnymi i ujednolicić sposób ich zbiórki,

- zadbać o uregulowanie gospodarki odpadami w przedsiębiorstwach, instytucjach publicznych, sektorze usług i handlu i innych.

Całość tych działań wymagała będzie poniesienia większych niż dotychczas środków finansowych. W związku z tym niezbędne są skuteczne działania Urzędu Miasta 
w Stąporkowie w kwestii pozyskania środków dodatkowych z dotacji krajowych i unijnych.